目录

概述	1

1总论	7

1.1编制依据	7

1.2评价因子与评价标准	10

1.3评价工作等级和评价范围	15

1.4相关规划和环境功能区划	20

1.5 评价内容及重点	21

1.6主要环境保护目标	21

2建设项目工程分析	24

2.1现有工程概况	24

2.2三一配套工业厂房工程建设概况	37

2.3拟建项目概况	42

2.4工程分析	55

2.5 污染物总量控制	77

3环境质量现状调查与评价	78

3.1自然环境	78

3.2邵阳经济开发区规划概述	83

3.3环境质量现状调查与评价	88

3.4项目周边情况及区域污染源调查	96

4 环境影响预测与评价	111

4.1施工期环境影响简析	111

4.2营运期环境影响分析	111

5环保措施及经济技术可行分析	127

6环境风险分析	137

6.1 风险评价工作等级	137

6.2环境风险识别	137

6.3风险影响分析	138

6.4环境风险管理	140

6.5事故应急预案	142

6.5环境风险分析结论及建议	142

7环境经济损益分析	144

7.1项目经济效益分析	144

7.2社会效益分析	144

7.3环境效益分析	144

7.4小结	145

8产业政策、选址及平面布局合理性分析	146

8.1 厂址选择可行性分析	146

8.2 产业政策相符性分析	146

8.3规划相符性分析	146

8.4厂区平面布置合理性分析	148

8.5“三线一单”符合性分析	149

9环境管理及监测计划	150

9.1环境管理	150

9.2污染排放清单及排污口规范化管理	153

9.3环保措施一览表	156

10 评价结论	158

10.1 项目概况	158

10.2 环境质量现状调查评价	158

10.3 环境影响分析	159

10.4公众参与四性分析	160

10.5环境经济损益分析	161

10.6评价结论	161

附件：

1、环评委托书

2、监测质保单

3、邵阳经济开发区评价标准复函

4、湖南省环境保护厅文件《关于三一湖汽年产20000台工程车项目环境影响报告书》的批复（湘环评〔2010〕151号）

5、湖南省环境保护厅《关于三一湖汽年产20000台工程车项目》竣工环境保护验收意见的函（湘环评验〔2015〕16号）

6、邵阳市生态环境局经济开发区分局关于《邵阳经开区三一配套工业厂房工程建设项目环境影响报告表》的批复

7、湖南省环境保护厅关于邵阳经济开发区规划环境影响报告书的审查意见

附图：

附图一：项目地理位置图

附图二：项目周边环保目标图

附图三：项目周边企业分布图

附图四：项目监测布点图

附图五：区域水文地质图

附图六：项目污水走向图

附图七：土地利用规划图

附图八：水系图及水环境影响评价范围图

附图九：项目平面布置示意图

# 概述

一、项目由来

三一集团有限公司始创于1989年。自成立以来，三一始终秉持“创建一流企业，造就一流人才，做出一流贡献”的愿景，打造了知名的“三一”品牌。目前，三一是全球装备制造业的领先企业之一。三一集团主业是以“工程”为主题的装备制造业，主导产品为混凝土机械、挖掘机械、起重机械、筑路机械、桩工机械、风电设备、港口机械、石油装备、煤炭设备、精密机床等全系列产品，其中挖掘机械、桩工机械、履带起重机械、移动港口机械、路面机械、煤炭掘进机械为中国第一品牌；混凝土机械为全球第一品牌。2018年，三一重工实现营业收入558.22亿元，同比增长45.61%；归属于上市公司股东的净利润61.16亿元，同比增长192.33%；经营活动产生的现金流量净额105.27亿元，同比增长22.91%。截止2018年12月31日，公司总资产737.75亿元。

三一专用汽车有限责任公司，是三一集团有限公司全资子公司，原名为湖南汽车制造有限责任公司，公司拥有员工2900人，2018年营业收入45.65亿元，营业利润2.5亿元，净利润2.17亿元，位于邵阳经开区西北至邵阳大道、西南至大元路、东南至高新路、东北至大兴路，公司主要从事混凝土搅拌车、智能环保自卸车机工程车专用底盘研发、设计、制造，主要产品为搅拌车（搅拌车底盘+搅拌车上装成套）、重卡、泵车底盘、车载泵底盘及其他专用车等。现有工程实际总占地面积300亩，建筑面积92222平方米，主要分为5个区域①5号厂房下料、焊接区35712m2、②1号厂房为底盘和上装装配区26496m2、③3号厂房为机加、试制区3830m2、④2号厂房为结构件涂装区11232m2、⑤成品车堆场23400m2。现有工程于2010年6月13日由湖南省环境保护厅以湘环评〔2010〕151号关于三一湖汽年产20000台工程车项目环境影响报告书予以批复，后于2015年2月11日由湖南省环境保护厅以湘环评验〔2015〕16号关于三一湖汽年产20000台工程车项目竣工环境保护验收意见予以通过竣工环境保护验收。

随着我国经济建设的高速成长，对工程车的需求将保持高增长，现有工程生产线已无法满足市场需求，同时为了响应国家发展战略，加快邵阳经开区的建设，打造邵阳经开区竞争优势，提高邵阳经开区整体实力，大力发展先进装备制造产业园，促进当地就业，邵阳市科创产业园区开发建设有限公司已投资23721万元在邵阳经济开发区凤圆村为三一专用汽车有限责任公司承建邵阳经开区三一配套工业厂房工程建设项目，项目的主要建设内容为：主体工程（1#1F钢结构厂房、2#1F钢结构厂房、3#1F钢结构厂房和1#2#3#辅助用房）、公用工程、环保工程及相应的配套设施，不包括厂房的使用功能，邵阳市生态环境局经济开发区分局以邵经环评〔2019〕16号文件予以批复。据了解，三一配套工业厂房项目已于2019年8月开工建设，根据现场情况来看，3栋钢结构厂房及内部辅助用房框架已经完成，厂房内部均已硬化，办公楼已建一层，空压间目前正在一层基础阶段，其他生产及配套用房目前尚未动工，另外厂区北面路面道路已经硬化完成，西面、南面、东面毛路已经拉通，厂区电力、雨、污、燃气管道等已基本敷设完成。

为了加快推进项目建设进度，生产厂房内部使用功能在此次环评进行报备。三一专用汽车有限责任公司拟与外协厂家拟投资15200万元外购生产设备建设年产20000台自卸车项目。本项目为扩建项目，项目位于现有工程东南面，厂房总占地面积59219m2，将原已批的3个钢结构生产厂房功能合并为1#和2#两个厂房，1#厂房为原3#钢结构厂房，主要功能为通过市场外购钢板、型材等原材料进行剪板、切割、折弯、组对、焊接等形成自卸车货箱后，再经过涂装与三一专用汽车有限责任公司北区来料底盘、副梁进行组装形成整车自卸车产品；2#厂房将原1#、2#钢结构厂房合并，作为联合厂房，主要用于整车调试和供应商结构件焊接用，但由于其生产规模未确定，环评要求建设单位对焊接机配套高效除尘装置，若2#厂房用作其他主要功能，应另行环评；本项目主要建设内容为建设备料中心区、五大件组对焊接线、合箱组对焊接线、货箱涂装线、货箱部装线、上装总装线以及整车调试区、整车修补区等。项目计划于2020年2月开始厂房内部建设，2020年12月竣工。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等相关环保法律法规要求，本项目属于第二十五项“汽车制造业”中第71条“汽车制造”中的整车制造应当开展环境影响评价工作编制环境影响报告书。为此，三一专用汽车有限责任公司特委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，组织专业技术人员成立了技术组，对项目拟建场址及周边环境进行了实地调查，根据环境影响评价有关技术导则、规范，编制本环境影响报告书。

二、建设项目特点

（1）本项目涉及的生产厂房、辅助用房及配套设施均由邵阳市生态环境局经济开发区分局以邵经环评〔2019〕16号文件予以批复，本次环评仅对生产厂房内部使用功能进行评价，即对项目营运期进行具体评价，对施工期进行简单介绍。

（2）本项目为扩建项目，通过依托邵阳市科创产业园区开发建设有限公司建设的钢结构生产厂房，布置专用的机械加工生产线，制成自卸车货箱，与北区来料底盘及副梁进行合装形成自卸车。项目所需的原辅材料依托三一专用汽车有限责任公司北区库存或市场外购，包括钢材、机械零配件、液压油、脱脂剂、硅烷化剂等。

（3）本项目水分烘干、粉末固化、补漆整车烘干过程均需加热，建设方拟通过设置3台不同功率的热风炉进行供热，项目前处理预脱脂及脱脂工序喷淋液需有一定温度，提高油污去除率，建设方拟采取一套40万大卡全自动燃气常压热水锅炉进行加热。

（4）本项目备料中心3台切割机、自动焊接机及喷粉工序均配套高效的除尘设备，做到处理后车间排放；项目共需设置6根18m高排气筒，其中自动抛丸设备产生的废气主要污染物为颗粒物，通过旋风除尘+沉流式滤筒除尘器处理后通过排气筒超出厂房楼顶3m外排；水分烘干室废气主要为燃料废气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx，直接通过排气筒超出厂房楼顶3m外排；粉末固化室产生的废气主要污染物为TVOCs及颗粒物、SO2、NOx，废气经二次燃烧后通过排气筒超出厂房楼顶3m外排；整车修补车间补漆、套色时产生的喷漆废气主要污染物为漆雾及TVOCS，通过在喷漆室体下侧部设置一道平铺式玻璃纤维过滤毡、再在排风箱内设置第二道玻璃纤维过滤毡，再通过活性炭吸附装置处理后，超出厂房楼顶3m外排；喷漆烘干过程产生的废气主要为TVOCs，通过热风循环系统进行直接燃烧处理后，超出厂房楼顶3m外排；预处理工序槽液加热过程采用热水锅炉燃气废气，废气直接通过排气筒超出厂房楼顶3m外排。

（5）本项目建成投产后产生的污水主要有三类：第一类是员工办公、生活污水；第二类是脱脂、硅烷清洗水；第三类是喷涂车间地面水。通过新建一座处理能力为100m3/d的污水处理站处理生产废水，废水处理工艺采取“化学混凝法+生物接触氧化法”，经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，然后排入市政污水管网。

三、环境影响评价的工作过程

三一专用汽车有限责任公司于2019年10月委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担年产20000台自卸车项目的环评工作，我公司接受委托后成立了工作小组，收集并研究了国家及湖南省相关法律法规文件，对项目建设地点进行了多次实地勘察、收集和核实有关资料，2019年11月份对收集的资料、数据进行了汇总、分析，并得出结论，完成了环境影响报告书的编制。

四、分析判定相关情况

1、产业政策相符性

本项目为生产专用车辆制造项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于“鼓励类、限制类、淘汰类”项目，因此允许建设，项目符合国家产业政策。项目所处邵阳市经济开发区已取得湖南省环境保护厅关于《邵阳经济开发区规划环境影响报告书》的审查意见，湘环评函〔2017〕18号文件，根据审查意见要求，本项目为整车制造业，不属于邵阳经济开发区禁止准入及限制准入行业，项目符合邵阳经济开发区审查意见要求。因此，本项目的建设与邵阳经济开发区的发展规划要求相符。

2、规划相符性

项目位于邵阳经济开发区内，根据土地利用规划图，项目位于规划中的二类工业用地，项目用地符合土地利用规划。

3、选址相符性

项目选址位于邵阳市进站路污水处理厂纳污范围内，且周边的市政污水管网正在逐步完善，在项目营运前，本项目产生的工业废水通过自建的污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准可进入污水处理厂妥善处置，项目厂区周边除北面为公共交通场站用地、西面为住宅用地外，其他面均为二类工业用地，随着园区的快速发展，项目周边现有的居民点将会实施搬迁。通过严格落实本报告中提出的环境保护措施后，项目产生的各项污染可得到有效控制，各污染物可达标排放，对周围敏感点的环境影响较小，因此，项目选址合理。

4、平面布置合理性

厂区分为生产区、办公区和配套辅助区，生产区设置2座生产厂房，厂房呈西南-东北走向，1#厂房位于厂区的北部临高新路，2#厂房位于厂区中部；办公区位于厂区西部，设置4层办公楼，临红旗渠；配套辅助区位于厂区东南部，设置垃圾间、污水处理站及空压间，临规划的爱莲池路。

外购钢材从1#厂房东面进入备料中心，占地面积4000m2，备料中心布置有钢板库及上料单元、切割单元、分拣单元、小件折弯单元、剪板单元、大件折弯单元以及型材下料单元等，再将各备料完成的工件通过台车进入各焊接线，整个焊接线呈L型，位于厂房中部，包括小件焊接岛、五大件组对、焊接线，合箱组对工作岛及合箱焊接工作岛，焊接完成形成货箱后，通过自行葫芦上挂进入货箱涂装线，涂装线占地面积4464平方米，位于厂房南部，布置有自动抛丸机、前处理线（预脱脂、脱脂、水洗1/纯水洗1、硅烷化、水洗2/纯水洗2、吹水）、涂装线（水分烘干、强冷室、喷粉线、粉末固化室、强冷室），再经自行葫芦进入厂房北部货箱部装线，与厂房西北部进出口进入的来料底盘和来料副梁总装形成自卸车，再经整车调试确认货箱升降功能，然后根据市场需求对需要套色、补漆的车辆驶入厂房东北部整车修补区进行补漆及烘干等，再往东进入精饰贴花，最终定量交付购车单位。

2#厂房尚未做详细规划，目前初步设想将2#厂房西南面设置为整车调试区，东北面设置为手工气保焊接区。

备料中心切割废气、焊接废气及涂装工序喷粉废气均通过配套的高效除尘设备处理做到车间内达标排放，自动抛丸废气、水分烘干废气、前处理槽液加热燃料废气、粉末固化废气、整车补漆喷漆废气及整车固化废气均分别处理后高出厂房3m外排，排气筒高度为18m。（厂房高15.35m）。

厂房内各生产工序均选用低噪声设备，同时采取减震、隔声措施，通过合理布局，将产生噪声较高的设备布置在远离敏感点的位置；涂装线前处理过程产生的废水通过每天定期排入自设的污水处理站，临爱莲池路市政污水管道外排进入进站路污水处理厂，影响较小，本项目通过严格落实本报告提出的环保措施后，项目的平面布置合理可行。

因此，本项目的建设符合相关产业政策、符合园区产业定位、相关规划及平面布局要求，从环境保护的角度看，项目建设可行。

五、关注的主要环境问题及环境影响

（1）废气

本项目生产过程中废气污染物产生情况如下：

切割、焊接、抛丸、喷粉过程产生的颗粒物；水分烘干、粉末固化、喷漆及喷漆烘干产生的TVOCs、SO2、NOX、颗粒物。

（2）废水

本项目产生的废水主要为涂装工段前处理脱脂、硅烷化产生的清洗废水；车间地面冲洗废水以及员工如厕废水。废水中主要污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、总氮、石油类。

（3）噪声

本项目噪声源主要为车间内切割机、风机、空压机、剪板机、折弯机等机械设备产生的噪声；另外原料来料、车间内工件转运过程运输设备、车辆也将产生噪声。

（4）固废

本项目产生的固废主要有：切割、剪板、去毛刺、抛丸等过程产生的金属边角废料、铁屑等；盛装油漆、稀释剂、机油、切削液、粉末涂料等产生的废容器；污水处理、废气处理过程产生的污泥、漆渣、废过滤网、废活性炭等。

六、环境影响评价的主要结论

本项目为整车制造项目，符合国家及地方产业政策要求，符合当地产业发展规划；厂址位于邵阳市经济开发区用地范围内，项目占地为规划的二类工业用地，符合邵阳经济开发区土地利用规划，项目各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求。社会效益、经济效益较好。项目在采取有效的事故防范，减缓措施的前提下，项目环境风险水平可以接受。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

# 1总论

## 1.1编制依据

### 1.1.1国家法律、法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日实施)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日第二次修正）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日修正)；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行)；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日第四次修订，2019年6月25日提出修订草案)；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年11月7日第四次修订，2019年6月25日提出修订草案)；

（7）《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年10月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日修订）；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修订，2012年7月1日起施行）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修订）；

（11）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订，2011年3月1日施行）；

（12）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修订，2020年1月1日起施行）；

（13）《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修订，2014年12月1日施行）；

（14）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日施行）；

（15）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订稿）；

（16）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行）；

（17）《产业结构调整目录（2019年本）》，2019年8月27日第2次委务会议审议通过，自2020年1月1日起施行；

（18）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号；

（19）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知水污染防治行动计划》，国发〔2015〕17号；

（20）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发〔2016〕31号；

（21）《国务院关于环境保护若干问题的决定》国发[1996]31号文，1996年8月3日；

（22）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（23）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（24）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的规定》国务院，国发[2005]39号，2005年12月3日。

### 1.1.2地方性法规及规范性文件

（1）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省突发环境事件应急预案》的通知湘政办发〔2018〕2号，2018年1月16日发布；

（2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》湖南省环保局、湖南省质量技术监督局DB43/023-2005，2005年7月1日；

（3）《湖南省建设项目环境保护管理规定》湖南省人民政府令第100号，1997年12月30日；

（4）《湖南省环境保护条例（2019年9月28日修订）》；

（5）《湖南省大气污染防治条例》2017年3月31日湖南省十二届人大常委会第二十九次会议表决通过，2017年6月1日施行；

（6）《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省人民政府第107次常务会议通过，2007年10月1日起施行；

（7）湖南省人民政府关于印发《湖南省"十三五"节能减排综合工作方案》的通知，2017年10月17日发布；

（8）湖南省人民政府关于引发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知，湘政发〔2017〕4号，2017年1月23日发布；

（9）湖南省人民政府关于引发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知》湘政发〔2015〕53号，2015年12月31日发布；

（10）湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》的通知湘政办发〔2013〕77号，2013年12月24日发布；

（11）湖南省人民政府关于印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》的通知湘政发〔2018〕17号，2018年6月18日。

（12）《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日起施行）

（13）邵阳市人民政府关于印发《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》的通知（邵市政发[2018]17号），2018年9月5日；

（14）《邵阳市“十三五”环境保护规划》邵市环字〔2017〕7号；

（15）中共邵阳市委办公室邵阳市人民政府办公室关于印发《邵阳市蓝天保卫战实施方案》的通知（邵市办字〔2018〕1号），2018年1月16日。

### 1.1.3技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ2.3-2018) ；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（7）《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2014）；

（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（9）《国家危险废物名录》（2016年3月30日修订，2016年8月1日起施行）；

（10）《危险废物转移联单管理办法》（原国家环保总局第5号，1999年10月1日起施行）；

（11）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日修正，修正文号中华人民共和国国务院令645号）。

### 1.1.4其它文件

（1）环评委托书；

（2）邵阳市生态环境局经开分局《关于确认年产20000台自卸车项目环境影响报告书环评执行标准的复函》；

（3）环境现状监测数据质量保证单；

（4）《邵阳经济开发区规划环境影响报告书》及审查意见（长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司2017年4月）；

（5）长沙环境保护职业技术学院编制的《三一湖汽年产20000台工程车项目环境影响报告书》（2010年4月）

（6）湖南省环境保护厅文件《关于三一湖汽年产20000台工程车项目环境影响报告书》的批复（湘环评〔2010〕151号）

（7）湖南省环境保护厅《关于三一湖汽年产20000台工程车项目》竣工环境保护验收意见的函（湘环评验〔2015〕16号）

（8）湖南绿鸿环境科技有限公司编制的《邵阳经开区三一配套工业厂房工程建设项目》（2019年7月）

（9）邵阳市生态环境局经济开发区分局关于《邵阳经开区三一配套工业厂房工程建设项目环境影响报告表》的批复

## 1.2评价因子与评价标准

### 1.2.1环境影响识别与评价因子筛选

#### 1.2.1.1环境影响因素识别

根据本项目建设特点、区域环境特征、工程建设及运行过程中对环境的影响性质与程度，对本项目的环境影响要素进行识别，识别过程见表1.2-1。

表1.2-1      环境影响因素矩阵筛选表

| 工程组成 环境资源 | 施工期 | 营运期 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备安装 | 设备运输 | 产品生产 | 废水排放 | 噪声排放 | 废气排放 | 固废堆存 | 环境风险 |
| 社会发展 | 劳动就业 | △ | △ | ☆ |  |  |  |  |  |
|  | 经济发展 | △ | △ | ☆ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然资源 | 地表水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被生态 |  |  |  |  |  |  | ★ |  |
|  | 自然景观 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活质量 | 空气质量 | ▲ | ▲ |  |  |  | ★ |  | ▲ |
|  | 地表水质 | ▲ | ▲ |  | ★ |  |  |  | ▲ |
|  | 声学环境 | ▲ | ▲ |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 居住条件 | ▲ | ▲ |  |  | ★ | ★ |  | ▲ |
|  | 经济收入 | △ | △ | ☆ |  |  |  |  |  |

注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响；空格表示影响不明显或无影响。

本项目施工期主要为设备运输、安装、调试等过程带来的环境影响，根据以上矩阵筛选可知，项目工程施工期对区域环境空气质量、地表水质、声环境及周围敏感目标居住条件产生短期不利影响，但施工期同时对当地居民劳动就业及经济发展收入产生短期的有利影响；项目营运期会带动区域劳动就业，同时带动当地经济发展，并促进当地居民经济收入，呈现长期有利影响，项目废水排放、废气排放、噪声排放、固废堆存分别对区域地表水质、空气质量、声环境及植被生态产生长期不利影响，废气排放及噪声排放同时还对当地居民居住条件产生长期不利影响，另外项目潜在的环境风险事故对当地的环境空气质量及地表水质以及居民居住条件存在短期的不利影响。

#### 1.2.1.2评价因子筛选

根据环境影响因素识别结果，以及工程排污分析，经综合考虑确定本项目评价因子具体内容见表1.2-2。

表1.2-2     环境影响评价因子

| 项目 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | SO2、PM10、PM2.5、NO2、CO、O3、TVOCs、 |
|  | 影响评价 | PM10、SO2、NOx、苯、甲苯、二甲苯、TVOCs |
| 地表水环境 | 现状评价 | pH、CODCr、氨氮、BOD5、SS、总磷、总氮、石油类、阴离子表面活性剂 |
|  | 影响评价 | pH、CODCr、氨氮、BOD5、SS、石油类、阴离子表面活性剂 |
| 地下水环境 | 现状评价 | pH、耗氧量、阴离子表面活性剂、苯、甲苯、氨氮、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐 |
|  | 影响评价 | / |
| 噪声 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 影响评价 |  |
| 土壤 | 现状评价 | pH、镉、铅、砷、铜、铬（六价）、汞、镍、苯、甲苯 |
|  | 影响评价 | / |

### 1.2.2评价标准

根据邵阳市生态环境局经济开发区分局下达本项目环境影响评价执行标准的复函，详见附件，本评价采取以下评价标准：

#### 1.2.2.1环境质量标准

1、地表水

资江大洲尾端至新邵县疗养院河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；红旗河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见表1.2-3。

表1.2-3       地表水质量标准限值     单位：mg/L，pH无量纲

| 标准 | pH | COD | NH3-N | BOD5 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6～9 | 20 | 1.0 | 4 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 1.0 |
| Ⅳ类 | 6～9 | 30 | 1.5 | 6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |

2、地下水

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体限值见表1.2-4。

表1. 2-4        地下水质量标准限值

| 序号 | 污染因子 | 浓度限值mg/L | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5-8.5 | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 |
| 2 | 耗氧量（以O2计） | ≤3.0mg/L |  |
| 3 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.00mg/L |  |
| 4 | 苯 | ≤10.0ug/L |  |
| 5 | 甲苯 | ≤700ug/L |  |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.001mg/L |  |
| 7 | 氨氮（以N计） | ≤0.50mg/L |  |
| 8 | 硝酸盐（以N计） | ≤20.0mg/L |  |
| 9 | 硫酸盐 | ≤250mg/L |  |
| 10 | 氯化物 | ≤250mg/L |  |

3、环境空气

SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、NOx、CO、O3等执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，苯、甲苯、二甲苯、TVOC执行《环境影响评价技术导则-大气环境》表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。具体标准值见表1.2-5及表1.2-6。

表1.2-5      环境空气质量标准限值        单位：ug/m3

| 项目 | 年平均 | 24小时平均 | 1小时平均 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 200 | 300 | / | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| PM10 | 70 | 150 | / |  |
| PM2.5 | 35 | 75 | / |  |
| SO2 | 60 | 150 | 500 |  |
| NO2 | 40 | 80 | 200 |  |
| NOx | 50 | 100 | 250 |  |
| CO | / | 4 | 10 |  |
| O3 | / | / | 200 |  |

表1.2-6   《环境影响评价技术导则-大气环境》其他污染物空气质量浓度参考限值

| 污染物名称 | 标准值/（ug/m3） |
| --- | --- |
|  | 1h平均 | 8h平均 | 日平均 |
| 苯 | 110 | / | / |
| 甲苯 | 200 | / | / |
| 二甲苯 | 200 | / | / |
| TVOC | / | 600 | / |

4、声环境质量

项目临爱莲池路一侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准；评价区域居住区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准值见表1.2-7。

表1.2-7           声环境质量标准限值   单位：dB(A)

| 标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB3096-2008，2类 | 60 | 50 |
| GB3096-2008，3类 | 65 | 55 |
| GB3096-2008，4a类 | 70 | 55 |

5、土壤环境

项目区域土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的建设用地土壤污染风险筛选值和管制值要求。具体标准值见表1.2-8。

表1.2-8   建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS序号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 7330-50-8 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | 2000 |

#### 1.2.2.2污染物排放标准

1、废水污染物

项目营运期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准要求，具体标准值见表1.2-9。

表1.2-9   第二类污染物最高允许排放浓度  单位：mg/L（pH值除外）

| 序号 | 污染物 | 三级标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 |
| 2 | COD | 500 |
| 3 | BOD5 | 300 |
| 4 | 氨氮 | — |
| 5 | SS | 400 |
| 6 | 石油类 | 20 |
| 7 | 元素磷 | 0.3 |
| 8 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 20 |
| 9 | 苯 | 0.5 |
| 10 | 甲苯 | 0.5 |

2、废气污染物

燃气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准，见表1.2-10；热风炉烟尘浓度、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的二级标准，SO2、氮氧化物、颗粒物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放浓度、最高允许排放速率及无组织排放监控浓度限值，废气中二甲苯、TVOCs 有组织排放浓度限值与苯无组织排放浓度、单位涂装面积挥发性有机物排放量执行参照执行湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）。具体标准值见表1.2-11至表1.2-13。

表1.2-10            锅炉大气污染物排放浓度限值   单位：mg/m3

| 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
|  | 燃气锅炉 |  |
| 颗粒物 | 20 | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫 | 50 |  |
| 氮氧化物 | 200 |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 | 烟囱排放口 |

表1.2-11    加热炉烟（粉）尘浓度及烟气黑度排放限值

| 序号 | 炉窑类别 | 标准级别 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 烟（粉）尘浓度（mg/m3） | 烟气黑度（林格曼级） |
| 1 | 加热炉 | 非金属加热炉 | 二 | 200 | 1 |

表1.2-12         大气污染物排放标准

| 标准 | 污染物 | 最高允许浓度mg/m3 | 最高允许排放速率，kg/h | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度m | 二级 | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| GB16297-1996 | 颗粒物 | 120 | 18 | 4.94* | 周围外浓度最高点 | 1.0 |
|  | SO2 | 550 | 18 | 3.62* |  | 0.4 |
|  | NOX | 240 | 18 | 1.09* |  | 0.12 |
| 标准 | 污染物项目 | 浓度限值 | 监测点位 | 汽车制造 |
| DB43/1356-2017 | TVOCs | 80 | 周围外浓度最高点 | / |
|  | 二甲苯 | 17 |  | / |
| *SO2、NOx、颗粒物最高允许排放速率按内插法计算得出 |

表1.2-13     汽车制造企业单位涂装面积挥发性有机物排放量限值 单位：g/m2

| 车型 | 单位涂装面积挥发性有机物排放量限值 |
| --- | --- |
| 箱式货车 | 70 |

3、噪声

施工期：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相应排放限值，见表1.2-14；

表1.2-14     建筑施工场界环境噪声排放标准限值    单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

营运期：项目仅东南面临爱莲池路为城市次干道，其他面均为城市支路，项目临爱莲池路一侧区域噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，居住区执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，其他区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，见表1.2-15。

表1.2-15     工业企业厂界环境噪声排放限值         单位：dB(A)

| 厂界外声环境功能区类别 | 时 段 |
| --- | --- |
|  | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| 2类 | 60 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 70 | 55 |

4、固体废物

一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 1.3评价工作等级和评价范围

### 1.3.1大气环境影响评价工作等级及范围

根据项目污染源初步调查结果，分别结算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准值的10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi的定义为：

式中  Pi——第i个污染物最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面浓度，ug/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍这算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级按表1.3-1的分级判据进行划分，最大地面空气浓度占标率Pi按上式计算，如污染物i大于1，取P值中最大者（Pmax）。

表1.3-1     大气评价工作分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用附录A推荐模式中的AERSCREEN模式进行估算。计算时所采用的的污染物评价标准见表1.2-11；估算模式参数见表1.3-2。

表1.3-2   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 825.28万 |
| 最高环境温度/℃ | 40 |
| 最低环境温度/℃ | -10 |
| 土地利用类型 | 工业用地 |
| 区域湿度条件 | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 |
|  | 地形分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 √否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

采用 AERSCREEN 估算模式计算结果显示，在正常工况下，项目各污染源的大气污染物中最大占标率为水分烘干NOX有组织排放，占标率位 6.75%（<10%），因此本项目大气环境影响评价等级为二级评价。评价范围以项目生产废气排气筒为中心，半径为2.5km的圆形区域。

### 1.3.2地表水环境影响评价工作等级及范围

项目废水主要为脱脂、硅烷化清洗废水以及地面冲洗、员工如厕废水。根据工程分析，本项目废水排放量为100m3/d，废水经自设的污水处理站处理后经爱莲池路污水管道进入红旗渠北侧污水管道再进入邵阳市进站路污水处理厂，最终进入资江。

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目，根据表1.3-4评价等级判定及备注，地表水环境影响评价等级为三级B。根据导则对评价等级为三级B评价范围应符合以下要求，a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

项目水环境影响评价范围为：①资江：进站路污水处理厂尾水入资江处谷洲尾端至下游5km，②红旗河：项目雨水排水口入红旗河上游500m至下游1000m的范围。

表1.3-4    水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |

### 1.3.3地下水环境影响评价工作等级及范围

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），结合《建设项目环境影响评价分类名录》将建设项目分为四类，根据导则附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目对应J非金属矿采选及制品制造中的“汽车、摩托车制造”，其中整车制造为报告书，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水评价工作等级划分，主要是根据项目所在地地下水环境敏感程度确定，项目所在地地下水不属于集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区；不属于未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；也不属于分散式饮用水水源地及特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他未列入敏感分级的环境敏感区，本项目所在区域地下水环境敏感程度不敏感，对照导则要求，本项目评价等级为三级。

表1.3-5    地下水评价工作等级分级

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

评价范围：根据导则要求参照调查评价面积为≤6km2，根据项目周边水文地质图，确定本项目评价范围为厂界外围3.6km2范围。

### 1.3.4声环境影响评价工作等级及范围

本项目噪声源主要有切割机、折弯机、空压机、水泵、风机等设备。采取选用低噪设备、隔声降噪等措施后，厂界外声环境影响有所增加，增量在3dB（A）以内，受影响人口变化情况不大。评价区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目声环境影响评价等级判据见表1.3-6。

表1.3-6     声环境评价等级判据

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 声环境功能区 | GB3096-2008中的3类标准 |
| 评价范围内噪声级增高量 | 3dB（A）以下 |
| 受影响人口数量 | 变化不大 |
| 评价工作等级 | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）的评价分级原则，声环境评价工作等级为三级，评价范围为厂界周边向外200m。

### 1.3.5风险评价等级及范围

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据项目工程分析，项目使用的为物质主要为油漆、稀释剂和液压油，最大存在量及临界量见下表1.3-7。

表1.3-7   危险物质贮存情况

| 序号 | 名称 | 年耗量（t/a） | 最大存在量（t） | 临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆、稀释剂 | 15 | 0.1 | 10 |
| 2 | 液压油 | 1600 | 0.5 | 2500 |
| 注：根据导则中附录B，油漆、稀释剂内溶剂物质临界量为10t，则本项目油漆、稀释剂临界量以10t计。 |

由于本项目采用涂料为粉末涂料，油漆和稀释剂的使用仅在后期整车修补套色使用，而使用油漆、稀释剂等均依托于三一专用汽车有限责任公司北区油漆库，油漆、稀释剂及液压油等均采取即领即用的方式，在本项目场地停留的量较少，远达不到临界量，因此项目风险潜势为Ⅰ。

（2）行业及生产工艺（M）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018）附录C，本项目属于“其他”行业，M=5，则本项目属于M4。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。

表1.3-8   危险物质及工艺系统危险性等级判定（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P1 | P3 | P4 | P4 |

综上可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表1.3-9   环境风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明 |

### 1.3.6生态环境评价等级及评价范围

项目总占地面积113366.8m2，0.113km2远小于2km2，项目拟建地区不涉及特殊生态敏感区及重要生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）中关于生态环境影响评价工作等级的划分，确定本项目生态环境影响评价等级为三级。具体生态环境影响评价工作等级划分表见表1.3-10。

表1.3-10    生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2~20km2或长度50km~100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

评价范围：本项目位于工程占地范围相对较小，且处于一般区域，本项目位于经开区范围内，生态评价范围为项目拟建地范围内。

### 1.3.7土壤环境评价等级及评价范围

本项目占地面积为11.34公顷，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》HJ964-2018中的判定依据，本项目占地规模属于中型5~50hm2；项目处于经济开发区内，周边规划为工业用地，土壤环境敏感程度为不敏感；根据导则附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于制造业中的汽车制造及其他用品制造，采用喷粉工艺，应为Ⅱ类项目，因此，根据导则污染影响型评价工作等级划分表，本项目评价工作等级为三级。

表1.3-11   污染影响型评价工作等级划分表

## 1.4相关规划和环境功能区划

### 1.4.1相关规划

为促进邵阳市后续产业发展，邵阳市人民政府拟对现有经开区实施调扩，湖南省人民政府办公厅批准的《关于宝庆工业集中区与邵阳经济开发区合并为邵阳经济开发区的复函》（湘政办函[2016]106号）同意湖南原邵阳经开区与宝庆工业集中区合并为邵阳经开区统一管理。

湖南原邵阳经济开发区由湖南省人民政府1996年批准设立（湘政办函[1996]231号），为经国家发改委2006年审核公告保留的省级开发区，核准面积为6km2，主导产业为食品、纺织、医药。原邵阳经济开发区由于紧邻邵阳市区，目前核准面积6km2内已有4km2发展为城市居住用地，邵阳市人民政府拟将已发展为城市居住用地4km2调出，现有的原邵阳经开区2km2的四至范围为东至黄桑路，北至中山路，南至南山路和枫江溪，西至北塔路和屈原路，以农产品加工为主导产业。区域内的工业用地现已开发完毕。邵阳市宝庆科技工业园于2007年委托湖南省环科院编制了《邵阳市宝庆科技工业园环境影响报告书》，由宝庆组团和白马组团组成，环评规划面积为13.64km2，并于2007年取得了原湖南省环境保护局的环评批复（湘环评[2007]178号）。2012年9月6日，湖南省发改委批准将宝庆工业集中区设立为省级工业集中区（湘发改地区[2012]1373号），自此更名为宝庆工业集中区（以下简称“宝工区”），核准面积为10.68km2，核准的四至范围为东至320国道，西至财神路，南至北马大道，北至320国道，总体发展定位以先进装备制造、传统加工、生物医药等产业为主。

本项目位于宝庆工业集中区一期发展用地内，现该用地由合并后的经济开发区统一管理。

### 1.4.2环境功能区划

本项目所在区域为邵阳经济开发区，环境空气功能区划属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区；项目周边水体为红旗河，地表水水域环境功能区划属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类区，项目最终纳污水体为资江，评价河段水域环境功能区划属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类区；项目周边地下水环境功能区划属于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类区；项目所处的声环境功能区划属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境功能区。

## 1.5 评价内容及重点

### 1.5.1 评价内容

根据对本工程概况及所在区域环境概况进行分析的结果，确定本次环境影响评价的主要内容为：

（1）通过对场址所在区域环境特征进行调查分析，查清项目所在地区的自然和生态环境现状与特征。

（2）调查评价区环境质量现状，通过实地踏勘、资料收集和现状监测，对主要环境要素的现状作出评价或评述，以确定项目所在地区的环境质量及其承载能力。

（3）通过工程分析和类比调查，评述工艺污染防治措施的可行性，并就污染防治对策和措施提出建议。

（4）通过资料收集和类比调查，对本工程产生的废水、废气、废渣和噪声等污染源和污染物及其排放强度和排放总量进行分析，并依据相关法规、环境标准和环境功能区划，进行环境影响分析评价。

（5）从环境保护角度，对项目建设可行性提出结论性意见和建议。

### 1.5.2 评价重点

根据本项目的排污特点及所在区域的环境特征，本评价在工程分析的基础上，拟以大气环境影响评价为重点，水环境影响评价、声环境影响评价、土壤环境影响评价、风险环境影响评价按导则要求进行分析等。

## 1.6主要环境保护目标

根据现场踏勘，确定本项目环境保护目标如表1.6-1。

表1.6-1  地表水环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护要求 | 相对厂区方位 | 相对场址距离/m | 相对场址高差/m | 与项目废水排放口相对距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 地表水 | 554041.00 | 3014101.52 | 红旗渠 | Ⅲ类 | SW | 10 | -4 | / |
|  | 548393.80 | 3018012.19 | 资江 | Ⅳ类 | NW | 6500 | -29 | 6500 |

表1.6-2  地下水环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护要求 | 相对厂区方位 | 相对场址距离/m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 地下水 | 554050.63 | 3013981.16 | 凤圆村水井 | Ⅲ类 | S | 240 | 与项目地相隔红旗渠 |
|  | 552481.93 | 3013050.61 | 财桥村水井 | Ⅲ类 | SW | 1900 | 与项目地相隔红旗渠 |
|  | 554214.77 | 3015338.01 | 栗山村水井 | Ⅲ类 | N | 830 | 位于区域流场上游 |

表1.6-3    大气、风险环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大元安置房小区居民 | 554455.08 | 3014447.16 | 小区居民 | 约800户，2720人左右 | 二类 | E | 170-480 |
| 凤圆村居民 | 554851.55 | 3014295.27 | 村委会居民 | 约200户，700人左右 | 二类 | E | 500-1200 |
| 凤圆村居民 | 554008.76 | 3014023.84 | 村委会居民 | 约80户，280人左右 | 二类 | S | 130-540 |
| 凤圆村居民 | 554434.22 | 3013516.94 | 村委会居民 | 约20户，70人左右 | 二类 | S | 760-890 |
| 财桥村居民 | 553856.55 | 3013420.27 | 村委会居民 | 约25户，88人左右 | 二类 | S | 740-940 |
| 财桥村居民 | 553407.69 | 3013641.19 | 村委会居民 | 约15户，53人左右 | 二类 | SE | 675-800 |
| 博文小学 | 553112.56 | 3013619.87 | 学校师生 | 师生共180人左右 | 二类 | SE | 940 |
| 财桥村及六州安置地居民 | 553040.66 | 3014411.33 | 村委会及小区居民 | 约600户2100人左右 | 二类 | W | 560-1100 |
| 荷龙安置地小区 | 553760.78 | 3015046.92 | 小区居民 | 约600户，2100人左右 | 二类 | N | 610-860 |
| 大兴八组安置地小区 | 554805.56 | 3015090.83 | 小区居民 | 约500户，1750人左右 | 二类 | NE | 840-990 |

表1.6-4  声环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 相对项目方位 | 相对距离m | 保护级别 | 相对厂址高差/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 大元安置房小区居民 | 554455.08 | 3014447.16 | 小区居民 | 约100户，350人左右 | E | 170-200 | 2类 | +6 |
| 凤圆村居民 | 554008.76 | 3014023.84 | 村委会居民 | 20户，75人左右 | S | 130-200 | 2类 | -4 |

表1.6-5  生态环境保护目标一览表

| 名称 | 环境类别 | 环境保护目标 | 方位 | 厂界距离 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境保护目标 | 生态环境 | 旱地、荒地表面植被 | 场地南面、西南面 | 200m范围内 | / |

2建设项目工程分析

## 2.1现有工程概况

### 2.1.1现有工程环评审批及验收情况

三一专用汽车有限责任公司于2010年4月由长沙环境保护职业技术学院完成现有工程的环境影响评估报告书，于2010年6月13日由湖南省环境保护厅以湘环评〔2010〕151号关于三一湖汽年产20000台工程车项目环境影响报告书予以批复，后于2015年2月11日由湖南省环境保护厅以湘环评验〔2015〕16号关于三一湖汽年产20000台工程车项目竣工环境保护验收意见予以通过竣工环境保护验收。

### 2.1.2现有工程基本情况

三一专用汽车有限责任公司原名湖南汽车制造有限责任公司，总占地面积303105.0m2，厂区建筑面积149020.0m2，建设规模为年产20000台混凝土搅拌运输车及专用车底盘，工程总投资132416.3万元，项目主要生产工程包括钢板下料车间、焊接车间、涂装车间、底盘装配车间和上装装配车间。项目工程的基本情况见表2.1-1。

表2.1-1  工程基本情况一览表

| 序号 | 类别 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 三一湖汽年产20000台工程车项目 |
| 2 | 项目地址 | 邵阳市宝庆科技园 |
| 3 | 建设单位 | 湖南汽车制造有限责任公司 |
| 4 | 建设性质 | 新建 |
| 5 | 建设规模 | 年产20000台混凝土搅拌筒运输车及专用车底盘 |
| 6 | 工程主要建设 内容 | 钢板下料车间 | 总生产能力7600吨/月；①板材剪板线1600吨/月②板材气割线6000吨/月 |
|  |  | 焊接车间 | 总生产能力1200台套/月；①搅拌筒生产线，1200台套/月；②付车驾涂装生产线，1200根/月；③小件焊接生产线，1200台套/月 |
|  |  | 涂装车间 | 总生产能力1200台套/月；①搅拌筒生产线，600台套/月；②付车驾涂装生产线，1200根/月；③小件焊接生产线，1200台套/月；④特殊涂装生产线，700台/月 |
|  |  | 底盘装配车间 | 总生产能力1700辆/月；汽车底盘装配线1700辆/月 |
|  |  | 上装装配车间 | 总生产能力1100辆/月；汽车上装配线1100辆/月 |
| 7 | 开工建设时间 | 2011年6月 |
| 8 | 试生产时间 | 2014年10月 |
| 9 | 年工作时间 | 全年工作日300天，采用两班工作制，每班12小时 |
| 10 | 投资情况 | 总投资：约40000万元，环保投资:1770万，占总投资的4.4%。 |

现有工程主要环保设施情况见表2.1-2

表2.1-2   现有工程主要环保设施情况一览表

| 项目 | 环保措施 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 抛丸粉尘 | 脉冲式布袋除尘器，15m高排气筒外排 | 2套 |
|  | 切割粉尘 | 固定式高效烟尘净化器，经车间通风系统排放 | 8套 |
|  | 打磨废气 | 自带滤筒过滤器除尘后，15m高排气筒外排 | 2套 |
|  | 焊接烟气 | 固定式高效烟尘净化器，内部循环后经车间通风系统引至屋顶排放 | / |
|  | 涂装废气 | 采用水旋室对漆雾净化处理，15m高排气筒外排 | 8套 |
|  | 烘烤废气 | 废气回收燃烧，15m高排气筒外排 | 4套 |
| 废水 | 废水处理站 | 1 |
| 固废 | 固废堆放场 | 1 |
| 噪声 | 安装消声器、隔音操作间等 | / |

### 2.1.2现有工程主要原辅材料及能耗情况

现有工程主要原辅材料见下表2.1-2。

表2.1-2   项目现有工程原辅材料一览表

| 序号 | 材料名称 | 全年用量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 钢板、型材 | t | 183039 |
| 2 | CO2焊丝 | t | 1591 |
| 3 | 乳化液 | t | 1.17 |
| 4 | 黄油 | t | 1.87 |
| 5 | 棉纱 | t | 11 |
| 6 | 金属丸料 | t | 51 |
| 7 | 油漆 | t | 426 |
| 8 | 稀释剂 | t | 364 |
| 9 | 腻子 | t | 113 |
| 10 | 柴油 | t | 4882 |
| 11 | 机油 | t | 281 |
| 12 | 变速箱/变矩器油 | t | 294 |
| 13 | 工作液压油 | t | 1193 |
| 14 | 刹车油 | t | 51 |
| 15 | 清洗剂 | t | 38 |

### 2.1.3现有工程主要设备

现有工程主要生产设备见下表2.1-3。

表2.1-3       现有工程主要设备一览表

| 序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理线 | 1 | 3m/min |
| 2 | 开卷校平剪切线 | 2 | 12×1800mm |
| 3 | ZDW43G-16/2000 9锟校平机 | 1 | 4~16mm，900MPa |
| 4 | 2头/精细等离子切割机 | 4 | 6×24m |
| 5 | 4头数控火焰/切割机 | 2 | 6×24m |
| 6 | 500t四柱液压机 | 2 | 500t |
| 7 | 250吨冲床 | 2 | 250t |
| 8 | QC12Y-16X12000、3200、4000液压剪板机 | 3 | 16×12000、3200、4000mm |
| 9 | WC67Y-250/3200数控折弯机 | 3 | 2500KN/3200mm |
| 10 | 汽车纵梁成型液压机 | 1 | 4000t，12m |
| 11 | 铣边机 | 3 | 9m |
| 12 | 自动卧式带锯床GZ4240 | 4 | ∮400 |
| 13 | 三维数控弯管机 | 2 | ∮76 |
| 14 | 3t半门吊 | 6 |  |
| 15 | 5/10/20t电磁起重机 | 5 |  |
| 16 | 悬挂式液压铆接机 | 10 | 500KN |
| 17 | 悬挂式铰孔钻 | 6 |  |
| 18 | 左右纵梁铆接胎架 | 1 | 非标 |
| 19 | 车架总成铆接胎架 | 1 | 非标 |
| 20 | 滑撬输送系统 | 1 | 非标 |
| 21 | 自行葫芦输送系统 | 1 | 非标 |
| 22 | 数控立式车床 | 1 | ￠500×750 |
| 23 | 卧车C61125 | 2 |  |
| 24 | 喷砂室 | 4 | 13.0×5.5×6.0（m） |
| 25 | 水璇喷漆室 | 6 | 13.0×5.5×7.5（m） |
| 26 | 烘干室 | 6 | 13.0×4.5×5.4（m） |
| 27 | 腻子打磨室 | 4 | 14.0×6.0×6.0（m） |
| 28 | 油箱涂装线 | 1 |  |
| 29 | 悬挂输送线 | 1 |  |
| 30 | 自动抛丸机 | 1 |  |
| 31 | 人工抛丸、清理室 | 1 |  |
| 32 | 自动葫芦输送线 | 2 | L=800m，14工位 |
| 33 | 前处理线 | 1 | L=10m，4工位 |
| 34 | 强冷室 | 2 |  |
| 35 | 打磨室 | 1 |  |
| 36 | 喷漆室 | 1 |  |
| 37 | 流平室 | 1 |  |
| 38 | 烘干室 | 2 |  |
| 39 | 纯水制备装置 | 1 | Gn=3t，S=10.5m，H=7m |
| 40 | 空调送风机组 | 1 |  |
| 41 | 冷冻机组 | 1 | Gn=10t，S=22.5m，H=9.5m |
| 42 | 底盘总装线（地拖线） | 2 | Gn=3t，S=10m，H=6m |
| 43 | 后桥部装线（地拖链） | 1 |  |
| 44 | 发动机部装线（地拖链） | 1 |  |
| 45 | 底盘翻转机 | 2 |  |
| 46 | 悬挂起重机 | 12 |  |
| 47 | 搅拌筒装配线 | 1 |  |
| 48 | 吊钩桥式起重机（地操） | 2 |  |
| 49 | 电动单梁起重机 | 1 |  |
| 50 | 吊钩桥式起重机 | 1 |  |
| 51 | 半门吊 | 3 |  |
| 52 | 全自动汽车安全检测线 | 1 |  |

### 2.1.4现有工程主要产品

现有工程产品方案见表2.1-3

表2.1-3       现有产品方案

| 序号 | 产品名称 | 年产量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌车（搅拌车底盘+搅拌车上装成套） | 11600 |
| 2 | 重卡 | 5800 |
| 3 | 泵车底盘 | 1100 |
| 4 | 车载泵底盘 | 700 |
| 5 | 其它专用车 | 800 |

### 2.1.5现有工程总平面布置

整个厂区主要有生产区、办公区和生活区组成。其中生产区布置在地块东面，包括1栋联合厂房、1栋规划厂房和大面积的调试场和成品场地构成。根据朝向和工艺要求，在场地中部布置1栋联合厂房，由备料车间、结构件车间、油漆车间、总装车间、物流中心等组成，总长366.0米（轴线），总宽为244米（轴线），为8个24米跨，单层，车间内部适当位置流出了天井，便于车辆进出。在联合厂房的西北面拼接了12米宽的辅房，辅房为4层。联合厂房总建筑面积为72900.0平方米。在联合厂房东面布置了1栋规划厂房，为3个24米跨，单层。整个规划厂房长约96米（轴线），宽约72米（轴线），总建筑面积为6920平方米。在规划厂房北面布置大面积的调试场和成品场地，占地面积约3万平方米。此外，在联合厂房南面布置一个试车跑到，完善生产区功能。

在生产区的西面布置办公区，办公区与生产区由30多米宽的入口绿化景观带隔开。办公区包括1栋办公大楼、1栋研发中心和1栋员工食堂，其中办公大楼和研发中心通过连廊相连。在办公大楼北面布置了停车场和绿化广场。办公大楼为3层，建筑面积为4840平方米；研发中心为4层，建筑面积为9520平方米。在研发中心南面为员工食堂，员工食堂为3层，建筑面积及为7740平方米。在员工食堂南面为一个直升机坪，并通过道路与生活区干道连接。在这3栋建筑的西面靠近三一湖（即红旗渠），三一湖利用原有红旗渠地形高差布置高尔夫球场，结合大面积的绿化，使整个办公区坐落在绿色之中，具有良好的景观效应。

平面布置见图2.1-1。

‘

### 2.1.6现有工程公用工程

1、给水

项目用水包括生产用水和生活用水。项目位于邵阳经济开发区内，由当地市政自来水管网提供，主要为生产用水、员工生活用水、食堂用水及服务设施用水等。项目从邵阳经开区市政给水管引入一根DN200的给水管，满足本项目日用水需求。

2、排水

项目现有工程废水排放总量为20m3/d，生活废水经化粪池预处理，车间清洗废水通过各车间外设简单沉淀池预处理，调试车间、涂装车间、机加工车间含有废水经二级沉淀+三级隔油，去除试车废水中的油污后循环使用，少量废水进入下一步污水处理站处理，涂装车间废水经气浮+三级过滤+压滤+沉淀后循环使用，少量废水间歇排入下一步污水处理站处理。污水处理站采用格栅+高效除油池+水解调节池+DAI-IAT反应池处理后外排进入市政污水管道，再进入进站路污水处理厂处理后最终排入红旗渠。

3、供电

现有工程用电设备额定电压均为220/380V。消防设施用电为二级负荷，其余用电均为三级负荷。工程电源采用10kV专线，引自园区110kV变电站，另备用采用0.4kV柴油发电机组作为应急电源。

厂区内设3个10kV开闭所（1K、2K、3K分别位于联合厂房3个车间内）每个开闭所均考虑2路10kV进线，10kV配电系统采用单母线分段主结线。另在办公研发区及宿舍生活区等建筑内共布置2个10/0.4kV变电所。

4、动力

设置一座动力站房和配套的动力管道。动力站房包括：锅炉房、联合厂房空压站、变速箱车间空压站、液氧站、混合气站和丙烷站；动力管道包括：热水管道、压缩空气管理、氧气管道、混合气（二氧化碳和氩气）管道、丙烷管道和天然气管道及系统。

（1）压缩空气站

各车间生产需用压缩空气，现有压缩空气站一个，设置在厂区综合厂房内。全厂压缩空气站耗量为80Nm3/min。

压缩空气选用250kW压缩螺杆式空气压缩机（风冷）3台，单台排气量为43.9 Nm3/min，排气压力为0.7Mpa，电功率250kW；90kW压缩螺杆式空气压缩机（风冷）1台，单台排气量为20m3/min，排气压力为0.75Mpa，电功率90kw。

附属设备包括：C-10型储气罐3个，单个容积为10m3，工作压力为0.8Mpa，用于工艺和仪表控制系统；43.5 Nm3/min冷冻式干燥机2台，电功率为8Kw；处理量为60 m3/min高效除油过滤器2个。

压缩空气站由机器间组成，位于综合站房内，建筑面积270m2。

（2）混合气站

混合气体小时平均需要量：260m3/h；小时最大需要量：370 m3/h，其中二氧化碳和氩气的比例为0.2:0.8。

其中：氩气（Ar）小时平均208 m3/h；小时最大需要量：300 m3/h；

二氧化碳（CO2）小时平均需要52 m3/h，小时最大需要量：75 m3/h；

二氧化碳、氩气系统的设备布置在露天，配比器布置在室内。

（3）丙烷供应站

全厂丙烷日耗量：38 Nm3。

丙烷供应站位于厂区西面，建筑面积172m2，由丙烷储罐间、气化室、值班室和储藏室组成。

（4）氧气供应

全厂氧气供应日耗量：735Nm3。

（5）天然气供应

车间烘干和员工宿舍食堂需使用天然气，天然气日耗量为15000 Nm3。

厂房车间内天然气从厂区接入D89×4的市政天然气管道（P1=0.2~0.4Mpa），分别送至各用气车间，经各车间的调压柜调压（P2=78~138Kpa）并计量后接至各用气点。

另从D89×4管道接支管至宿舍区及食堂，经调压箱（P2=5KPa）计量后供倒班楼和食堂用。

### 2.1.7现有工程工程分析

项目生产工艺主要由下料工段、焊接工段、加工工段、油漆工段、装配检验工段组成。生产工序工艺流程简述如下（图2.1-2）。

（1）下料生产工艺

钢板预处理→等割下料→转机加、冷作（或半成品入库）

（2）机加工生产工艺

车、铣、磨、钻、镗、刨→冷作（或半成品入库）

（3）装配生产工艺

机架上线→行走装置安装→输料装置安装→动力系统安装→液压系统安装→操纵台安装→顶蓬安装→搅拌系统安装→电气安装→调试→整车性能测试→送涂装

注：装配生产过程主要污染为噪声、焊接烟气，调试、整车性能测试主要污染为噪声和废水。

（4）工艺性能调试

柴油机调试→结构件调试→成品调试

（5）涂装生产工艺

清洗去油污→刮腻子→打磨→面漆或烤漆→烘干或自然干燥→打磨贴字→入库

产品涂装（油漆）区在厂区内相对集中，按工艺分别建有小件喷漆房、喷丸、成品涂装生产线，其细化操作工序及污染流程如下：

小件油漆：

喷丸→打磨→清洗去油污→底漆喷涂→烘干或自然干燥

成品涂装：

清洗去油污→刮灰打磨→面漆（或烤漆）喷涂→面漆烘干→校检入库

### 2.1.8现有工程污染防治措施

1、废气污染源及污染防治措施

工程废气主要是烘干废气、焊接废气、打磨废气、喷漆废气、喷丸废气、切割废气等。

本工程废气排放及处理措施详见表2.1-4。

表2.1-4  废气排放及处理措施一览表

| 污染源 | 污染物 | 排放规律 | 处理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抛丸废气 | 粉尘 | 间歇 | 脉冲式布袋除尘器 | 经15m高烟囱外排 |
| 打磨废气 | 粉尘 | 间歇 | 自带滤筒过滤除尘 | 经15m高烟囱外排 |
| 切割废气 | 粉尘 | 间歇 | 固定式高效烟尘净化器，内部循环后经车间通风系统排放 | 内部循环后经车间通风系统排放 |
| 焊接废气 | 烟气 | 间歇 | 加强车间通风、焊接烟尘净化机净化，车间内排放后由抽风机引至房顶排放 | 内部循环后经车间通风系统外排 |
| 喷底漆 | 苯系物 | 间歇 | 废气采用玻璃纤维过滤毡与活性炭装置 | 经15m高烟囱外排 |
| 喷面漆 |  |  |  |  |
| 烘干废气 | 二氧化硫、氮氧化物 苯系物 | 间歇 | 废气直接燃烧 | 经15m高烟囱外排 |
| 无组织废气 | 颗粒物、苯系物 | 间歇 | / | 无组织排放 |

根据三一专用汽车有限责任公司《2019年三季度环境常规检测项目》检测报告（XA-HJ213-2019），监测单位邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司，监测时间2019年9月18日，三一专用汽车有限责任公司废气监测结果见表2.1-5~表2.1-6。

表2.1-5  废气（有组织）检测结果

| 检测 点位 | 检测项目 (单位) | 检测结果 | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实测 第一次 | 实测 第二次 | 实测 第三次 | 平均值 |  |
| P4喷涂车间抛丸废气排放口 | 颗粒物 mg/m3 | 41.5 | 40.1 | 39.8 | 40.4 | ≤120 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h | 1.72 | 1.68 | 1.66 | 1.68 | ≤3.5 |
|  | 标干烟气流量 （N•m3/h） | 41436 | 41797 | 41649 | 41627 | -- |
| 备注 | 烟道截面积：1.33m2； 烟道形状：圆形Φ1.3m 排气筒高度：15m； 处理设施：布袋除尘装置； 参照执行GB16297-1996表2中标准限值。 |

表2.1-6   废气（有组织）检测结果

| 检测 点位 | 检测项目 (单位) |
| --- | --- |
|  | 苯 (mg/m3) | 甲苯(mg/m3) | 二甲苯(mg/m3) | 苯系物(mg/m3) | NHMC (mg/m3) | TVOCs (mg/m3) | 标况烟气流量（Nm3/h） |
| 喷涂车间1#油漆废气排放口 | 0.13 | 1.02 | 4.16 | 6.63 | 19.0 | 30.5 | 13174 |
| 喷涂车间2#油漆废气排放口 | 0.004L | 1.05 | 4.64 | 6.82 | 15.7 | 20.0 | 15342 |
| 喷涂车间3#油漆废气排放口 | 0.09 | 0.67 | 5.83 | 8.49 | 16.1 | 23.4 | 12637 |
| 喷涂车间4#油漆废气排放口 | 0.004L | 1.09 | 9.87 | 11.5 | 25.0 | 34.3 | 8678 |
| 喷涂车间5#油漆废气排放口 | 0.004L | 0.67 | 3.89 | 5.81 | 13.9 | 18.8 | 11354 |
| 喷涂车间6#油漆废气排放口 | 0.004L | 0.54 | 1.84 | 3.06 | 14.3 | 19.6 | 12354 |
| 喷涂车间7#油漆废气排放口 | 0.004L | 0.70 | 6.92 | 9.94 | 30.9 | 39.2 | 13407 |
| 喷涂车间8#油漆废气排放口 | 0.11 | 0.72 | 8.57 | 12.4 | 17.8 | 24.0 | 13895 |
| 喷涂车间9#油漆废气排放口 | 0.004L | 0.59 | 3.46 | 5.24 | 6.95 | 13.1 | 13498 |
| 喷涂车间10#油漆废气排放口 | 0.004L | 0.67 | 1.58 | 2.79 | 5.10 | 12.0 | 13451 |
| 喷涂车间11#油漆废气排放口 | 0.004L | 1.28 | 3.06 | 4.49 | 13.4 | 18.5 | 11075 |
| 喷涂车间12#油漆废气排放口 | 0.004L | 1.01 | 2.17 | 3.91 | 5.26 | 11.3 | 10847 |
| 喷涂车间13#油漆废气排放口 | 0.18 | 0.78 | 2.56 | 4.98 | 7.91 | 13.5 | 12453 |
| 喷涂车间14#油漆废气排放口 | 0.44 | 0.87 | 3.61 | 6.09 | 6.69 | 13.2 | 10697 |
| 喷涂车间15#油漆废气排放口 | 0.004L | 0.77 | 3.44 | 5.37 | 7.50 | 14.1 | 12584 |
| 标准 限值 | ≤1 | ≤3 | ≤17 | ≤25 | ≤40 | ≤50 | -- |
| 备注 | 烟道截面积：0.79m2； 烟道形状：圆形Φ1.0 m 排气筒高度：15m； 处理设施：多层过滤装置； 参照执行DB43/1356-2017表1标准限值。 |

根据上表可知，现有工程废气排放颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放浓度及二级最高允许排放速率；苯、甲苯、二甲苯、TVOCS、苯系物、非甲烷总烃均能满足湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中的有组织排放浓度限值。

2、废水污染源及污染防治措施

现有工程废水主要有涂装废水、含油废水、各厂房清洗废水。生活污水经化粪池处理后由厂区管网进入污水处理站，最后与生产废水一并排入邵阳市进站路污水处理厂。工程废水排放及处理措施见表2.1-7。污水走向见图2.1-3。

表2.1-7  废水排放及控制措施一览表

| 序号 | 废水 类型 | 来源 | 产生量（m3/d） | 主要污染物 | 处理措施 | 排放方式 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂装 废水 | 涂装车间 | 0.1 | SS、COD、石油类 | 气浮+三级过滤+压滤+沉淀后循环使用，少量间歇外排厂区管网进入污水处理站 | 间歇排放 | 由园区管网排入邵阳市进站路污水处理厂 |
| 2 | 含油 废水 | 调试车间、涂装车间、机加车间 | 27.4 | pH、SS、COD 石油类 | 二级沉淀+三级隔油，去除试车废水中的油污后循环使用，少量由厂区管网进入污水处理站 | 间歇排放 |  |
| 3 | 清洗 废水 | 各生产车间 | 23.4 | pH、SS、石油类 | 各车间外设简单沉淀池，沉淀处理后进厂区管网 | 间歇排放 |  |
| 4 | 生活 污水 | 办公区 | 225.0 | NH3-N、COD SS、动植物油 | 经化粪池处理后由厂区管网排入邵阳红旗污水处理站 | 间歇排放 |  |

根据三一专用汽车有限责任公司《2019年三季度环境常规检测项目》检测报告（XA-HJ213-2019），监测单位邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司，监测时间2019年9月18日，三一专用汽车有限责任公司废水监测结果见表2.1-8。

表2.1-8            废水检测结果             单位：mg/L

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1污水处理设施排放口 | pH(无量纲) | 7.86 | 6-9 |
|  | 悬浮物-SS | 24 | ≤400 |
|  | 化学需氧量-COD | 68 | ≤500 |
|  | 五日生化需-BOD5 | 13.1 | ≤300 |
|  | 氨氮-NH3-N | 2.56 | -- |
|  | 总磷-TP | 0.35 | -- |
|  | 总氮-TN | 7.37 | -- |
|  | 石油类 | 0.80 | ≤5 |
|  | 镍-Ni | 0.07 | ≤0.5 |
| 备注 | 外排市政管网，镍执行DB43/1356-2017表4标准限值，其他污染物执行GB8978-1996表4 |

根据现有工程废水排放监测结果可知，现有工程外排镍能够满足湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017），其他污染物均能满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中的三级标准。

3、固体废物污染源及污染防治措施

现有工程产生的固体污染物主要有金属边角废料、焊料废渣、铁锈废料、废机油、含油抹布、废漆渣、废清洗溶剂、废包装桶、生活垃圾、污泥等。其中金属边角废料、焊料废渣、铁锈废料为一般固废，由公司综合回收利用。废漆渣、过滤棉、废油抹布、废乳化油、废油漆桶、废水处理含油污泥等由湖南衡兴环保科技开发有限公司回收处置；废溶剂、废润滑油、废机油等危险废物由长沙祥和再生资源有限公司回收处置。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一送至市垃圾填埋场进行处置。

工程固体废物排放及处理措施见表2.1-9。

表2.1-9 固体废物排放及处理措施

| 序号 | 固废类型 | 产生源 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业废弃物 | 一般固废 | 金属边角废料、铁屑 | 下料、机加 | 2300 | 转买给废旧物品收购站二次利用 |
|  |  |  | 喷丸收下的粉尘 | 喷丸 | 400 |  |
|  |  |  | 污水处理站污泥 | 污水站 | 1167 | 外运处置 |
|  |  | 危险废物 | 废漆渣、清洗喷头废溶剂 | 油漆、涂装 | 30 | 危废、桶装收集，外委湖南衡兴环保科技开发有限公司处理 |
|  |  |  | 含油污泥渣 | 隔油设施 | 20 | 统一收集在隔油池，打捞后外委南衡兴环保科技开发有限公司处理 |
|  |  |  | 废油、废润滑油、废机油 | 下料、机加、调试场、成型 | 150 | 统一收集后外委长沙祥和再生资源有限公司处置 |
|  |  |  | 废油漆桶、废乳化液、 | 下料、机加、涂装 | 40 | 统一收集后外委湖南衡兴环保科技开发有限公司回收处置 |
| 2 | 生活垃圾 | 职工 | 5600 | 送至市垃圾填埋场集中处理 |

由上表可知，现有工程产生的固体废物均能得到妥善处置。

4、噪声污染源及污染防治措施

本工程主要噪声源为下料机加设备、风机、排气管、空压机等。本工程主要通过独立的风机间、进行墙体的吸声和隔声处理、加装减振垫及加装消声器等措施控制工程噪声对周边环境的影响。

根据三一专用汽车有限责任公司《2019年三季度环境常规检测项目》检测报告（XA-HJ213-2019），监测单位邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司，监测时间2019年9月18日，三一专用汽车有限责任公司厂界噪声监测结果见表2.1-10。

表2.1-10  噪声监测结果

| 检测点位 | 检测项目 （单位） | 检测结果 | 标准限值 | 声功能 类别区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| N1厂界东外1m处 | 厂界噪声 (dB（A）) | 56.5 | 47.0 | ≤70 | ≤55 | 4 |
| N2厂界南外1m处 |  | 55.4 | 49.5 | ≤65 | ≤55 | 3 |
| N3厂界西外1m处 |  | 55.0 | 51.6 | ≤65 | ≤55 | 3 |
| N4厂界西北外1m处 （厂门口） |  | 60.7 | 52.4 | ≤70 | ≤55 | 4 |
| 备注 | 备注：昼间：6：00~22:00，其余为夜间； 参照GB12348-2008表1标准限值。 |

根据上表可知，现有工程噪声排放均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准限值。

通过以上现有工程分析可知，现有工程不存在环境问题，不需新增以新带老环境保护措施。

## 2.2三一配套工业厂房工程建设概况

### 2.2.1工业厂房基本情况

邵阳市科创产业园区开发建设有限公司已投资23721万元在邵阳经济开发区大元村东至大兴路，北至高新路，西至红旗渠，南至爱莲池路的区域建设邵阳经开区三一配套工业厂房工程建设项目，总用地面积113366.8平方米。（根据实地调查核实，项目位置位于邵阳经开区凤圆村，凤圆村为大元村与鸟山村合并后名称；用地范围东面未到达大兴路，实际用地范围东临扬子公司地块）

该评价只针对邵阳市科创产业园区开发建设有限公司邵阳经开区三一配套工业厂房工程建设项目进行环境影响评价，不包括厂房的使用功能，后期企业入驻，需按相关规定另行申报环境影响评价审批手续。

### 2.2.2工业厂房项目建设内容

项目总用地面积为113366.8m2，建筑总占地面积58052 m2，项目总建筑面积65880 m2，其中：厂房59219 m2，办公楼（含食堂）4320 m2，门卫室40 m2，配电间440 m2，供液间100 m2，垃圾间440 m2，空压站1014 m2，污水处理机房307 m2，危险废物暂存间300 m2，厂区外道路525m。并建设与其配套的道路、供排水、供电管网等项目。

主要建设内容及规模详见表2.2-1，主要技术参数见表2.2-2。

表 2.2-1    拟建工程内容一览表

| 项目 | 建设内容 | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 厂房 | 1#厂房 | 建筑面积16028m2，单层轻型钢结构，高度15.4m | 厂房为主要生产活动用房，各辅房可作为其配套辅助用房，具体可用于：办公室、休息室、接待室、化验室、配料间、工具间、配电间、消毒室等。 |
|  |  | 1#厂房辅房 | 建筑面积1384m2 |  |
|  |  | 2#厂房 | 建筑面积16028m2，单层轻型钢结构，高度13.4m， |  |
|  |  | 2#厂房辅房 | 建筑面积1384m2 |  |
|  |  | 3#厂房 | 建筑面积22575m2，单层轻型钢结构，高度13.4m， |  |
|  |  | 3#厂房辅房 | 建筑面积1820m2 |  |
| 辅助工程 | 办公楼（含食堂） | 建筑面积4320m2，4层，采用框架结构 | 新建，食堂位于一楼 |
|  | 门卫室 | 40m2 | 新建 |
|  | 空压站 | 1014m2 | 拟为入驻企业提供所需的压缩空气 |
|  | 污水处理机房 | 307m2，设于各个厂房内部 | 新建3座 |
|  | 垃圾间 | 440m2，用于集中收集入驻企业产生的固废（含生活垃圾） | 新建 |
|  | 厂区道路 | 525m | 新建 |
|  | 危险废物暂存间 | 300m2 | 新建 |
| 公用工程 | 供电系统 | 拟从白马110KV变电站引入一路10KV，50HZ高压供电电源线路，埋地进入区内变配电所高压配电间，配电间440m2 | 具体设置根据项目引进情况考虑 |
|  | 供水系统 | 厂房采用城市自来水，厂区水源由市政给水管引入，引入管两条，管径为DN200mm | 市政供水压力大于0.35Mpa,水质能满足能满足厂区生产、生活供水需求。 |
|  | 排污系统 | 实行雨污分流。生活污水排入厂区污水系统，主干管DN400mm，经化粪池处理达标后排入市政污水系统。工业废水经过处理机房处理后排入厂区废水管网，汇合后排入市政管道。 | 新建 |
|  | 雨水系统 | 建筑物屋面雨水采用天沟收集、车库顶板道路雨水采用雨水口收集后就近排入检查井，室外道路雨水采用平箅式雨水口收集，收集后雨水均就近排入项目雨水检查井后排入市政雨水管网。 | 新建 |
|  | 消防系统 | 办公楼各层均设置自动喷水灭火系统。厂房采用红外感应灭火系统。 | 新建。办公楼耐火等级为三级，配套用房耐火等级为四级。 |
| 环保工程 | 废气处理 | 臭气专用管道排放至绿化带 |  |
|  | 废水处理 | 化粪池（20m3） | 雨污分流，生活污水经化粪池预处理后排入厂区废水管道 |
|  |  | 雨水沟 |  |
|  | 噪声防治 | 安装在室内，噪声减震 |  |
|  | 固废处置 | 垃圾箱若干 |  |
|  | 生态 | 绿化面积11904m2 | 在厂房道路两旁种植行道树和草皮；在厂房较为宽阔地带种植低矮灌木、草皮和花卉，形成立体绿化 |

表2.2-2   项目主要经济技术指标一览表

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积 | m2 | 113366.8 |  |
| 建筑占地面积 | m2 | 58052 |  |
| 总建筑面积 | m2 | 65880 |  |
| 其中 | 厂房 | m2 | 59219 | 1F/高15.4m |
|  | 其中：1#厂房 | m2 | 16028 |  |
|  | 1#厂房辅房 | m2 | 1384 |  |
|  | 2#厂房 | m2 | 16028 |  |
|  | 2#厂房辅房 | m2 | 1384 |  |
|  | 3#厂房 | m2 | 22575 |  |
|  | 3#厂房辅房 | m2 | 1820 |  |
|  | 办公楼 | m2 | 4320 | 4F/1栋 |
|  | 门卫室 | m2 | 40 |  |
|  | 配电间 | m2 | 440 |  |
|  | 垃圾间 | m2 | 440 |  |
|  | 空压站 | m2 | 1014 | 为入驻企业提供压缩气体 |
|  | 污水处理设施及机房 | m2 | 307 | 化粪池 |
|  | 厂区外道路 | m | 525 |  |
| 室外停车场、道路等 | m2 | 43411.29 |  |
| 绿地面积 | m2 | 11903.51 |  |
| 建筑密度 | % | 51.21 |  |
| 绿地率 | % | 10.5 |  |

### 2.2.3工业厂房项目公用工程

1、给水系统

厂房采用城市自来水，新建厂区水源由市政给水管引入，引入管两条，管径为DN200mm。市政供水压力大于0.35Mpa，其水质满足生活饮用水水质标准，能满足一般生产、生活用水水质要求，对工业用水水质有特殊要求的用户采用自行处理措施。

本项目有设计办公用水和生产用水两大部分。其各项用水项目详见下表：

表2.2-3   经开区三一配套工业厂房用水量总汇

| 序号 | 用水项目名称 | 单位面积 | 单位 | 用水量标准(L) | 使用时间 | 用水量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房 | 59219m2 | m3/(km2·d) | 10200m3 | 270 | 18.91 |
| 2 | 配套用房 | 2420 m2 | L/ m2·d | 10 | 270 | 0.65 |
| 3 | 厕所 | 144 m2 | L/ m2·d | 8 | 270 | 0.03 |
| 4 | 办公楼 | 4320 m2 | L/ m2·d | 15 | 270 | 2.61 |
| 5 | 绿化及道路广场 | 65093.14 m2 | L/ m2·月 | 38 | 12个月 | 2.97 |
|  | 小计 |  | 22.2 |
| 6 | 未预见水量 | 总和的10%计 | 2.22 |
|  | 合计 | 24.42 |

2、室外排水系统

（1）污废水排放量

本建设项目污水量按给水量的80%计，本区外的城市污水管道，允许污水排入。

（2）排水方式

①室外排水为生产废水、生活污水与雨水分流制，系统由暗管组成。

②室外雨水根据厂区地形坡度，接入厂区外市政雨水系统。

③生活污水排入厂区污水系统，主干管DN400mm，经化粪池处理达标后接入市政污水系统到达进站路污水处理厂，处理达标后排放。

④在每栋厂房内设置废水处理机房，工业废水经过处理机房处理后排入厂区废水管网，汇合后排入市政管道。

⑤厂区雨水、生活污水排水管采用高密度螺旋缠绕管，专用管件连接，聚胺脂密封胶密封。

3、雨水系统

本项目采用污废合流制，污废水经项目沼气池处理后排至污水系统本建筑排水立管均不设专用通气立管，仅设伸顶通气，高层建筑排水立管均采用旋流降噪单立管排水系统。室外排水采用雨污分流制，本项目雨水系统，设计重现期为P=2年，降雨历时10min，降雨厚度H=182mm/h。

建筑物屋面雨水采用天沟收集、车库顶板道路雨水采用雨水口收集后就近排入检查井，室外道路雨水采用平箅式雨水口收集，收集后雨水均就近排入项目雨水检查井后排入市政雨水管网。

4、供电系统

本项目拟暂时采用从白马110KV变电站引入一路10KV，50HZ高压供电电源线路，埋地进入区内变配电所高压配电间。具体设置根据项目引进情况考虑。

5、防雷与接地

本项目中建筑按二类防雷建筑进行防雷设计。防雷装置采用避雷带防直击雷。利用建筑物柱内两根以上的主筋作引下线。接地装置利用桩基和底板内的主筋作接地装置，本工程将防雷接地，工作接地和保护接地共用一套接地装置，接地电阻不大于1欧姆。

6、电话通讯

本工程办公用户按1门/间，公共区域按实际3门/100平方米预留，从市政话网引入电缆至每栋交接箱，并从弱电竖井至各层电话分线箱，再配至各户用户终端。

7、消防系统

本项目厂房属于常温下进行使用或加工不燃烧物质的生产，所以本厂房属于戊类生产的火灾危险性类别；办公楼层数为4层，建筑面积为4320m2，办公楼耐火等级为三级，配套用房耐火等级为四级。

室外给水管与市政供水管网连接，并沿建筑物四周布置成环状。室外市政给水管可以满足室外消防用水量和水压的要求。为满足室内消防用水量和水压的要求，设消防水池和消防水泵房，消防水池有效容积必须满足火灾延续时间内消防用水量的要求。同时，为满足火灾初期消防用水量和水压的要求，在屋顶设消防水箱，水箱设置高度可以满足最不利点室内消火栓所需静水压力不小于0.07MPa的要求。

### 2.2.4工业厂房项目环评、验收审批情况

1、环评审批情况

湖南绿鸿环境科技有限责任公司将《邵阳经开区三一配套工业厂房工程建设环境影响报告表》于2019年7月上报邵阳市生态环境局经济开发区分局审批，于2019年7月5日由经开区分局召开技术评审会，后于2019年7月26日以邵经环评〔2019〕16号文予以批复。批复要求邵阳经开区三一配套工业厂房工程建设项目不得引入电镀、工艺落后等重污染企业，所引入企业按照环境保护相关法律法规另行办理环评审批手续。

2、自主验收情况

三一配套工业厂房目前正在施工建设过程，尚未进行建设项目竣工环境保护验收。

## 2.3拟建项目概况

### 2.3.1拟建项目基本情况

项目名称：年产20000台自卸车项目；

建设单位：三一专用汽车有限责任公司；

建设性质：扩建；

建设地点：邵阳经济开发区凤圆村；

项目总投资：15200万元；资金来源为三一专用汽车有限责任公司自筹资金8800万元，外协厂家自筹资金6400万元。

### 2.3.2建设内容

本项目依托三一配套工业厂房工程建设项目修建的工业厂房安装整车制造生产线，依托该项目已批的3#厂房作为本项目1#厂房，1#厂房内配备备料中心、小件焊接工作岛、五大件组对、焊接线、合箱组对岛、合箱焊接工作岛、货箱涂装线，货箱部装线、上装总装线以及整车调试区、整车修补区。依托该项目已批的1#、2#厂房合并作为本项目2#厂房，用于整车调试及供应商结构件焊接。1#厂房内备料、焊接及涂装均针对自卸车车厢，涂装完成后与来料副梁、底盘等其他配套件进行总装，形成最终自卸车成品。2#厂房根据来料规模、类型等采用手工气保焊机焊接。拟建项目组成见表2.3-1。

表2.3-1     项目组成一览表

| 序号 | 工程性质 | 名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体 工程 | 1#厂房 | 占地面积16404.94m2，计容建筑面积30787.13m2，厂房高16.1m，厂房内部设置配备备料中心、小件焊接工作岛、五大件组对、焊接线、合箱组对岛、合箱焊接工作岛、货箱涂装线，货箱部装线、上装总装线以及整车调试区、整车修补区 | 未完工，依托三一配套工业厂房工程3#厂房 |
|  |  | 2#厂房 | 占地面积39970.37m2，计容建筑面积75226.84m2，厂房高15.8m，厂房用于整车调试及供应商结构件焊接 | 未完工，依托三一配套工业厂房工程1#/2#厂房 |
| 2 | 辅助 工程 | 办公楼 | 占地面积1080m2，建筑面积4298.91m2，共4层，用于车间管理人员办公。 | 未完工，依托三一配套工业厂房工程办公楼 |
|  |  | 食堂 | 员工350人，食堂供应三餐，员工食堂共三层，建筑面积7740m2 | 已建，依托三一专用汽车有限责任公司北区食堂 |
|  |  | 员工宿舍楼 | 包括1栋6层的单双人宿舍、2栋6层的四人宿舍，建筑面积 | 已建，依托三一专用汽车有限责任公司北区员工宿舍楼 |
| 3 | 储存工程 | 原料工程 | 在1#厂房西南部设置钢板堆置区，在厂房北部中间设置货架区，堆存齿轮泵、液压阀、胶管、电气线束、密封条等零配件。 | 未建 |
|  |  | 辅料工程 | 辅料采取即领即用的方式，项目所需的粉末涂料、油漆、稀释剂以及焊丝、液压油、切屑液等均临时堆置于厂房内。 | 未建 |
|  |  | 成品场地 | 占地面积18800m2 | 已建，依托三一专用汽车有限公司北区场地 |
| 4 | 公用 工程 | 配电间 | 占地面积432m2，1层，从白马110KV变电站引入一路10KV，50HZ高压供电电源线路 | 未建，依托三一配套工业厂房工程配电间 |
|  |  | 供水系统 | 项目供水由市政自来水公司供给 | 已建，依托三一配套工业厂房工程配套建设的供水管道 |
|  |  | 排水系统 | 实行清污分流制，厂区内雨水经DN300~DN1000的雨水管道排入爱莲池路市政雨水管道，场地内雨水管道总长2120.5m；厂区内生活污水经化粪池处理后排入邵阳市进站路污水处理厂，厂区内生产废水分别经预处理后再进入自设的污水处理站处理达标后排入爱莲池路市政污水管道，最终进入进站路污水处理厂处理，厂区污水管道1114.6m，管径为DN200~DN400。 | 污水管道已建，依托三一配套工业厂房工程配套建设的排水管道，污水处理站在本工程中建设。 |
|  |  | 供热系统 | 本项目在货箱涂装线脱脂、水分烘干、粉末固化工序以及整车修补区整车烘干工序需进行加热，加热燃料均采用天然气。脱脂工序加热水温度为45~55℃，采用热水锅炉换热加热，水分烘干工序采用热风炉供热，供热温度为100~120℃，粉末固化采用燃气红外辐射供热系统及热风循环系统，供热温度保持在180~200℃，整车烘干工序采用热风炉供热，供热温度为50℃。 | 未建，需在本工程建设供热系统，同时配套件建设天然气管道 |
|  |  | 纯水站 | 设置一套1.5t/h的纯水机组，供应前处理纯水洗工序，纯水箱不小于10m3，纯水系统包括：原水箱、原水泵、砂滤器、活性炭过滤器、反渗透加药系统、保安过滤器、反渗透脱盐装置（含清洗系统）、纯水箱、纯水泵等。 | 未建 |
|  |  | 空压站 | 为车间设备提供压缩空气，应用于供给控制元件(各种阀、逻辑元件等)及执行元件喷枪、缸、等其他气动装置使用 | 未完工，依托三一配套工业厂房工程 |
| 5 | 环保 工程 | 废气 | 备料中心切割废气 | 配备高效除尘系统，经排气筒进入车间，再通过车间排风系统外排 | 未建，设备安装布置时配套建设 |
|  |  |  | 小件焊接工作岛焊接烟气 | 配备烟尘收集净化装置，经排气筒进入车间，再通过车间排风系统外排 |  |
|  |  |  | 五大件组对、焊接线焊接烟气 |  |  |
|  |  |  | 合箱组对工作岛焊接烟气 |  |  |
|  |  |  | 合箱焊接工作岛焊接烟气 |  |  |
|  |  |  | 喷粉废气 | 配备大旋风除尘+二级滤芯除尘，经排气筒进入车间，再通过车间排风系统外排 |  |
|  |  |  | 货箱涂装线抛丸废气 | 配备高效除尘系统，经18m高排气筒排出厂房 |  |
|  |  |  | 脱脂工序加热炉燃料废气 | 采用天然气热水锅炉，经18m高排气筒排出厂房 |  |
|  |  |  | 水分烘干工序燃料废气 | 采用天然气热风炉供热，经18m高排气筒排出厂房 |  |
|  |  |  | 粉末固化工序废气 | 内部设置热风循环设备，产生的废气经二次燃烧后，经18m高排气筒排出厂房 |  |
|  |  |  | 整车补漆 | 通过第一道平铺式玻璃纤维过滤毡+第二道玻璃纤维过滤毡+活性炭吸附装置处理后经18m高排气筒排出厂房 |  |
|  |  |  | 整车烘干废气 | 内部设置热风循环设备，产生的废气经二次燃烧后，经18m高排气筒排出厂房 |  |
|  |  |  | 供应商结构件焊接烟气 | 配备烟尘收集净化装置，经排气筒进入车间，再通过车间排风系统外排 |  |
|  |  | 废水 | 员工生活废水 | 如厕废水经化粪池处理后排入自设污水处理站 | 依托三一配套工业厂房工程 |
|  |  |  | 前处理工段生产废水 | 通过自设的污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管道，再进入进站路污水处理厂处理后外排。 |
|  |  |  | 车间地面冲洗废水 |  |
|  |  |  | 软水制备废水 |  |
|  |  | 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备；厂房隔声，设备安装时采用台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等；风机进出口安装消声器，风机管道加固并捆扎吸声材料减振消声。 |
|  |  |  | 运输机械噪声 | 加强管理，定期维修，保持运输设备正常，厂房隔声 |
|  |  | 固废 | 金属边角废料、铁屑 | 外售综合利用 |
|  |  |  | 废机油、废液压油、废切削液等 | 经收集后，临时暂存于危废暂存间，交由有危废处理资质的单位进行回收处置。危废暂存间建筑面积为20m2 |
|  |  |  | 废盛装有机溶剂容器 | 厂家回收 |
|  |  |  | 污水处理站污泥 | 经危废鉴定后，若为一般固废运至邵阳市污泥处置中心处理，若为危废，则委托有资质的单位进行处理处置 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 设置生活垃圾收集桶，委托环卫部门处理 |
|  |  | 环境风险 | 设置一个56m3的事故应急池，并进行防腐、防渗。 |

### 2.3.3产品方案

1、本项目1#厂房通过对原材料钢板进行机械加工，经焊接、涂装后形成货箱，再与来料底盘、副梁及其他部件组装，经调试合格后，形成自卸车，产品产量为20000台每年。

2、本项目2#厂房作为整车调试区和供应商结构件焊接用，来料结构件规模每年约12万t。

### 2.3.4主要原辅材料

#### 2.3.4.1主要原辅材料消耗情况

本项目的主要原料及能源消耗情况见表2.3-2、表2.3-3：

表2.3-2     主要原辅材料年消耗表

| 工段 | 序号 | 名称 | 单位 | 年需量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备料中心 | 1 | 钢板 | 吨 | 60000 | 外购 | 汽运 |
|  | 2 | 型材 | 吨 | 40000 | 外购 | 汽运 |
|  | 3 | 长矩形管 | 台套 | 20000 | 外购 | 汽运 |
|  | 4 | U型梁 | 台套 | 20000 | 外购 | 汽运 |
|  | 5 | 翻转支座 | 台套 | 20000 | 外购 | 汽运 |
|  | 6 | 顶板骨架 | 台套 | 20000 | 外购 | 汽运 |
|  | 7 | 立柱 | 台套 | 20000 | 外购 | 汽运 |
|  | 8 | 抱箍/爬梯 | 台套 | 20000 | 外购 | 汽运 |
|  | 9 | 其他货箱零件 | 台套 | 20000 | 外购 | 汽运 |
| 焊接工段 | 1 | 焊丝 | 吨 | 1600 | 天津金桥 | 桶装、汽运 |
| 货箱涂装工段 | 1 | 脱脂剂 | 吨 | 60 | 外购 | 密封包装，汽运 |
|  | 2 | 硅烷表面处理剂 | 吨 | 20 |  |  |
|  | 3 | 水 | 吨 | 20 | 市政自来水 | 管道 |
|  | 4 | 粉末涂料 | 吨 | 100 | 威士伯（上海） | 白色高光粉末涂料PTW90302 |
|  | 5 | 金属丸料 | 吨 | 100 | 外购 | 用于抛丸机 |
| 货箱部装线 | 1 | 底盘 | 台套 | 20000 | 三一专用汽车有限责任公司来料 | 自运 |
|  | 2 | 副梁 | 台套 | 20000 |  |  |
|  | 3 | 油缸 | 台套 | 20000 | 外购 | 汽运 |
|  | 4 | 安全架 |  | 20000 |  | 汽运 |
|  | 5 | 油箱 |  | 20000 |  | 汽运 |
|  | 6 | 分配阀 |  | 20000 |  | 汽运 |
|  | 7 | 回油管 |  | 20000 |  | 汽运 |
|  | 8 | 钢管 |  | 20000 |  | 汽运 |
|  | 9 | 前胶板 |  | 20000 |  | 铁盖型 |
|  | 10 | 连杆橡胶垫 |  | 20000 |  |  |
|  | 11 | 铁盖 |  | 10000 |  |  |
|  | 12 | 连杆 |  | 10000 |  |  |
|  | 13 | 影像及工作灯 |  | 10000 |  |  |
|  | 14 | 顶盖举升油缸 |  | 10000 |  |  |
|  | 15 | 滑车 |  | 10000 |  | 篷布型 |
|  | 16 | 滚轮 |  | 10000 |  |  |
|  | 17 | 篷布 |  | 10000 |  |  |
|  | 18 | 起蓬杆和驱动马达 |  | 10000 |  |  |
|  | 19 | 反光标识 |  | 20000 |  |  |
| 上装总装线 | 1 | 齿轮泵 |  | 20000 |  | 汽运 |
|  | 2 | 翻转支座 |  | 20000 |  | 汽运 |
|  | 3 | U型螺栓 |  | 20000 |  | 汽运 |
|  | 4 | 胶管 |  | 20000 |  | 汽运 |
|  | 5 | 钢管 |  | 20000 |  | 汽运 |
|  | 6 | 轴销 |  | 20000 |  | 汽运 |
|  | 7 | 追尾护栏 |  | 20000 |  | 汽运 |
|  | 8 | 轮罩支架 |  | 20000 |  | 汽运 |
|  | 9 | 侧护栏 |  | 20000 |  | 汽运 |
|  | 10 | 密封条 |  | 20000 |  | 汽运 |
|  | 11 | 电气线束 |  | 20000 |  | 汽运 |
|  | 12 | 挡泥板 |  | 20000 |  | 汽运 |
|  | 13 | 铰链 |  | 20000 |  | 汽运 |
|  | 14 | 液压阀 |  | 20000 |  | 汽运 |
|  | 15 | 配盘 |  | 20000 |  | 汽运 |
|  | 16 | 液压油 | m3 | 1600 |  | 桶装，密封 |
| 整车修补区 | 1 | 油漆 | 吨 | 10 | 广东省 | SU800高性能面漆钻石白 |
|  | 2 | 稀释剂 | 吨 | 5 | 广东省 | 高性能面漆稀释剂NO.7800 |
| 污水处理站 | 1 | 氢氧化钠 | 吨 | 10 | 外购 | 定期购买，储存于污水处理站 |
|  | 2 | 盐酸 | 吨 | 10 |  |  |
|  | 3 | PAC | 吨 | 20 |  |  |
|  | 4 | PAM | 吨 | 25 |  |  |
|  | 5 | 破乳剂 | 吨 | 15 |  |  |

表2.3-3             能源使用量

| 序号 | 名 称 | 单位 | 年需量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | m3 | 1534500 |
| 2 | 水 | 吨 | 36000 |
| 3 | 电 | 万kW | 2520 |

#### 2.3.4.2主要原辅材料理化性质及毒理毒性

本项目使用的原辅材料主要为粉末涂料、油漆、稀释剂、硅烷化试剂等，以上原辅料理化性质及毒理毒性见下表2.3-4。

表 2.3-4     主要原辅料的理化性质和毒理毒性

| 类别 | 名称 | 分子式 | 理化性质 | CAS 编号及危险标记 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 要 原 辅 料 | 粉末涂料 | / | 聚酯树脂含量58~62%、固化剂含量4.0~6.0%、流平剂含量0.8~1.2%、其他助剂含量1.0~2.0%、钛白粉含量28~32%、其他颜料含量0.1~0.2%、填料含量0.0~5.0% | / | / |
|  | 面漆 | / | 丙烯酸树脂类含量50~60%、颜料类含量20~30%、二甲苯含量8~10%、醋酸丁酯含量8~10%、乙二醇乙醚乙酸酯含量3~5%、助剂含量4~5% 熔点：-20℃以上为流体状态；蒸汽压：＜10mmHg（20℃）；沸点/沸点范围：108——160℃；溶解性：难溶于水；相对密度（水=1）：1.20～1.30；气味：有刺激性气味；爆炸界限：1%—5.3%燃烧性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火高热能引起燃烧、爆炸，与氧化剂能发生强烈反应。闪点：27℃；引燃温度： ＞400℃ | / | LD50=58g/kg LC50=120mg/l |
|  | 稀释剂 | / | 酯类溶剂含量25~45%、烷烃类溶剂含量35~50%、醇醚类溶剂含量15~30%、酮类溶剂含量5~20%。 外观与性状：水白色或淡黄澄清透明液体；熔点（℃）：不适用；相对密度（水=1）：0.80～0.90；沸程（℃）：130-192；闪点（℃）：24-28℃； 爆炸上限%（V/V）：7.0；引燃温度（℃）：360-430；爆炸下限%（V/V）：1.8；溶解性：不溶于水 | / | 无资料 |
|  | 硅烷表面处理剂 | / | 锆离子19.6%，钠离子3.6%，氟离子0.6%，柠檬酸根离子9.8%，硅烷偶联剂5.3% | / | / |
|  | 脱脂剂 | / | 碳酸根离子10.5%，氢氧根离子3.0%，钾离子8.9%，钠离子4.7%，表面活性剂15.6%，柠檬酸根离子3.6% | / | / |
|  | 二甲苯 | C8H10 | 熔点：-34℃，沸点137-140℃，密度0.86g/ml，蒸气密度3.7，闪点77°F，爆炸极限值7%二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时，对中枢系统有麻醉作用急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显刺激症 状、眼结膜及咽充血、头晕、头痛、恶心、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有燥动、抽搐或昏迷。有的有癔病样发作。慢性影 响：长期接触有神经衰弱综合症，女人有可能导致月经异常。皮肤接触常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 | 1330-20-7 | 口服-大鼠LD50: 4300毫克/公斤；口服-小鼠LD50:2119毫克/公斤 |
|  | 固化剂 （4-羟基苯磺酸） | C6H6O4S | 沸点：275.14℃，密度1.337g/mL，酸度系数9.11，比重1.337 | 98-67-9 | 无资料 |
|  | 醋酸丁酯 | C6H12O2 | 熔点：-78℃，沸点：124-126℃，密度：0.88g/ml，蒸气压：15mmHg，闪点74°F，溶解度5.3g/L，水溶解性0.7g/100ml，醋酸丁酯是一种羧酸酯类合成香料，又名乙酸丁酯，无色带有浓烈水果香味的透明液体，能与乙醇、乙醚任意混溶，能溶于多数有机溶剂，微溶于水，在水中溶解度为0.05g。其蒸气有微弱的麻醉作用，空气中允许浓度为0.2g/l。 | 123-86-4 | 口服- 大鼠 LD50:10768 毫克/ 公斤; 口服- 小鼠 LD50: 7076 毫克/ 公斤 |
|  | 乙二醇乙醚乙酸酯 | C6H12O3 | 沸点156℃，密度：0.975g/ml，闪点119°F，无色液体。沸点153-156℃，相对密度0.970℃（20/4℃），折光率1.403（20℃）。溶于乙醇、乙醚，不溶于水。 | 817-95-8 | 无资料 |
|  | 钛白粉 | O2Ti | 熔点1840℃，沸点2900℃，密度4.17g/mL，闪点2500-3000℃，比重4.2 | 1317-80-2 | 无资料 |
|  | 液压油 | / | 成分含量添加剂＜10%，基础油＞90%，淡黄色液体，相对密度0.8710，闪点224℃，引燃温度220-500℃，危险特性：遇明火、高热引起燃烧；有害燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳、危险性类别：非危险品， | / | 无资料 |

### 2.3.5主要生产设备

本项目主要设备见表2.3-5。

表2.3-5        项目主要设备一览表

| 工段名称 | 序号 | 设备名称即型号 | 主要技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货箱备料中心 | 1 | 智能行车（真空吊具） | 非标，起重重量5t | 台 | 1 |
|  | 2 | 输送辊道 | L×B=12m×4.5m×2（负荷5吨） | 台 | 1 |
|  | 3 | 钢板库位 | 非标 | 台 | 30 |
|  | 4 | 钢板托盘 | G=4t,L×B=8.5×4.5m | 台 | 2 |
|  | 5 | 桁架机械手1（双头） | Gn=1t，L×B=10m×8m，A5 | 1 | 4 |
|  | 6 | 桁架机械手2 | Gn=50KG，L×B=30m×8m，A5 | 台 | 4 |
|  | 7 | 机器人 | Gn=50KG，X×Y=3507mm×3876mm | 台 | 2 |
|  | 8 | 二次分拣线 | L×B=30m×2m | 台 | 2 |
|  | 9 | 去毛刺工作站 | 双面去毛刺（0-4m/min） | 台 | 1 |
|  | 10 | 手持式等割机 | / | 台 | 1 |
|  | 11 | 输送辊道（双层） | L×B=30m×4.5m（双层） | 台 | 1 |
|  | 12 | AGV小车1 | 2t |  | 6 |
|  | 13 | AGV小车2 | 10t | 台 | 2 |
|  | 14 | 等离子切割机 | 改造富氧等离子 | 台 | 2 |
|  | 15 | 激光切割机 | 非标 | 台 | 1 |
|  | 16 | 数控剪板机 | 非标 | 台 | 1 |
|  | 17 | 平板数控冲 | L=25m B=0.65m N=4kW | 台 | 1 |
|  | 18 | 折弯机 | 非标 | 台 | 4 |
|  | 19 | 锯床 | 非标 |  | 1 |
|  | 20 | 智能切割机 | 非标 | 台 | 1 |
|  | 21 | 油压机 | 500T | 台 | 2 |
|  | 22 | 摇臂钻床 | 非标 | 太 | 5 |
| 焊接工段 | 1 | 焊接变位机 | 非标 | 台 | 10 |
|  | 2 | 伺服电机（2.5kW） | 非标 | 台 | 10 |
|  | 3 | 焊接机器人（12KG） | 非标 | 台 | 10 |
|  | 3 | 焊枪及枪缆 | 非标 | 台 | 20 |
|  | 4 | 伺服电机（4kW） | 非标 | 台 | 5 |
|  | 5 | 搬运机器人（700kG） | 非标 | 台 | 2 |
|  | 6 | 龙门桁架机构（不含外部轴） | / | 台 | 5 |
| 焊接工段生产线 | 1 | 货箱部件自动组对拼焊线 | 非标 | 条 | 6 |
|  | 2 | 货箱部件自动满焊工序 | 非标 | 条 | 6 |
|  | 3 | 货箱合装线 | 非标 | 条 | 2 |
|  | 4 | 货箱满焊工序 | 非标 | 个 | 4 |
|  | 5 | 货箱补焊工序 | 非标 | 个 | 6 |
|  | 6 | 液压站 | 非标 | 条 | 2 |
| 货箱涂装工段（抛丸设备及自行葫芦输送线） | 1 | 抛丸室 | / | 套 | 1 |
|  | 2 | 副室 | / | 套 | 1 |
|  | 3 | 清丸室 | / | 套 | 1 |
|  | 4 | 丸料循环系统 | / | 套 | 1 |
|  | 5 | 除尘密封系统 | / | 套 | 1 |
|  | 6 | 自动葫芦输送线 | / | 米 | 345 |
|  | 7 | 葫芦（5吨+5吨） | / | 套 | 10 |
| 货箱涂装工段（前处理单元、积放链输送线） | 1 | 洪流冲洗/脱脂设备 | / | 套 | 1 |
|  | 2 | 水洗1/纯水洗1设备 | / | 套 | 1 |
|  | 3 | 硅烷处理设备 | / | 套 | 1 |
|  | 4 | 水洗2/纯水洗2设备 | / | 套 | 1 |
|  | 5 | 吹水设备 | / | 套 | 1 |
|  | 6 | 废气中和塔设备 | / | 套 | 1 |
|  | 7 | 前处理维护通道 | / | 套 | 1 |
|  | 8 | 前处理排气风管 | / | 套 | 1 |
|  | 9 | 升降RGV | / | 套 | 1 |
|  | 10 | 积放链升降机 | / | 台 | 1 |
|  | 11 | 积放链 | / | 米 | 300 |
| 货箱涂装工段水分烘干单元 | 1 | 烘干设备 | / | 套 | 1 |
|  | （1） | 室体 | / | 套 | 1 |
|  | （2） | 燃烧机设备 | / | 套 | 1 |
|  | （3） | 热风循环设备 | / | 套 | 1 |
|  | 2 | 强冷设备 | / | 套 | 1 |
| 货箱涂装工段喷粉单元 | 1 | 粉房洁净间 | / | 套 | 1 |
|  | 2 | 喷粉机器人系统 | / | 套 | 2 |
|  | 3 | 喷枪系统 | / | 套 | 1 |
|  | （1） | 长自动喷枪 | / | 套 | 10 |
|  | （2） | 短自动喷枪 | / | 套 | 8 |
|  | （3） | 手动喷枪 | / | 套 | 4 |
|  | 4 | 供粉和筛粉系统 | / | 套 | 1 |
|  | 5 | 喷粉室体 | / | 套 | 1 |
|  | 6 | 喷粉房回收系统 | / | 套 | 1 |
| 货箱涂装工段固化单元 | 1 | 粉末固化炉 | / | 套 | 1 |
|  | （1） | 室体 | / | 套 | 1 |
|  | （2） | 燃烧机设备 | / | 套 | 1 |
|  | （3） | 热风循环设备 | / | 套 | 1 |
|  | （4） | 燃气红外辐射板 | / | 组 | 180 |
|  | 2 | 强冷设备 | / | 套 | 1 |
| 总装工段 | 1 | 总装线 | 120m长宽板链 | 套 | 1 |
|  |  |  | 齿轮泵助力机械手 | 台 | 5 |
|  | 2 | 副梁分装线 | RGV（1T，带举升） | 台 | 2 |
|  | 3 |  | 油缸桁架机械手 | 台 | 5 |
|  |  |  | KBK | 套 | 1 |
|  | 4 | 货箱分装线 | RGV（6T，带举升） | 台 | 2 |
|  |  |  | 铁盖助力机械手 | 台 | 6 |
|  | 5 | 铁盖部装工作岛 | 装配机器人 | 台 | 2 |
| 2#厂房 | 1 | 手工气保焊机 | 松下500 | 台 | 若干 |
|  | 2 | 单梁行车 | 10t-22.5 | 台 | 42 |
| 其他配套区 | 1 | 混合气站 | 转换设备 | 非标 | 套 | 1 |
|  | 2 | 空压房 | 冷干机 | 非标 | 套 | 2 |
|  |  |  | 空压机 | 非标 | 套 | 2 |

### 2.3.6总平面布置

本工程位于邵阳经开区凤圆村，8号道路与高新路交汇处东侧，总占地面积113366.8m2，整个厂区设置一个主出入口一个次出入口，主出入口设于高新路，位于厂区西北侧，次出入口设于爱莲池路，位于厂区东南侧。厂区分为生产区、办公区和配套辅助区，生产区设置2座生产厂房，厂房呈西南-东北走向，1#厂房位于厂区的北部临高新路，2#厂房位于厂区中部；办公区位于厂区西部，设置4层办公楼，临红旗渠；配套辅助区位于厂区东南部，设置垃圾间、污水处理站及空压间，临规划的爱莲池路。

项目1#厂房中备料中心位于厂房东部，经备料后的工件分别进入缓存区，再根据需求进入厂房中部的焊接线，经焊接、组对后形成货箱，通过自行葫芦再进入厂房南部的涂装线，涂装线呈U型，经抛丸、预脱脂、脱脂、水洗、硅烷化、喷粉、固化等工序（具体工序见工程分析工艺流程图），再进入厂房北部总装线，与厂房西北部来料底盘及来料副梁合装后形成自卸车，再经调试后，根据市场需求进入厂区东北部的整车修补区补漆、套色、烘干等，最终经精饰贴花后临时存于厂区道路，再定量交付使用。

2#厂房尚未做详细规划，目前初步设想将2#厂房西南面设置为整车调试区，东北面设置为手工气保焊接区。

### 2.3.7项目用地现状及周围环境概况

项目占地范围内厂房及配套辅助工程建设由邵阳科创产业园开发建设有限公司承建，根据现场踏勘，厂区内厂房框架已基本完成，厂房内部均已硬化，办公楼已建一层，空压间目前正在一层基础阶段，其他生产及配套用房目前尚未动工，另外厂区北面路面道路已经硬化完成，西面、南面以及1#2#厂房中部毛路已经拉通，厂区电力、雨、污、燃气管道等已基本敷设完成。项目场地内目前正在施工中，有水土流失现象，场地未见地面植物。

项目场地西南面为红旗渠，东北面为扬子公司公共停车场及其新增地块，隔170m为大元安置地小区，东南面临正在施工的爱莲池路，隔爱莲池路外为湖南飞力格科技有限公司，西北面为高新路，相隔高新路外为三一专用汽车有限责任公司北区，南面隔红旗河为130m处为凤圆村居民。

### 2.3.8公用工程

1、给水系统

本项目给水由市政自来水公司供给。项目用水包括生产用水及生活用水，生活用水为办公生活用水、生产废水包括前处理脱脂、水洗、纯水洗、硅烷化工序用水、车间地面清洁用水。

项目设置一套1.5t/h的纯水机组，供应前处理纯水洗工序，纯水箱不小于10m3，纯水系统包括：原水箱、原水泵、砂滤器、活性炭过滤器、反渗透加药系统、保安过滤器、反渗透脱盐装置（含清洗系统）、纯水箱、纯水泵等。

2、排水工程

项目排水采用雨、污水分流制。厂区内雨水经DN300~DN1000的雨水管道排入爱莲池路市政雨水管道，场地内雨水管道总长2120.5m；厂区内生活污水经化粪池预处理后与厂区内生产废水均进入自设的污水处理站处理达标后排入爱莲池路市政污水管道，最终进入进站路污水处理厂处理，厂区污水管道1114.6m，管径为DN200~DN400。

本项目污水处理站设计规模为100m3/d，具体工艺为化学混凝法+生物接触氧化法，最终通过计量渠排入爱莲池路市政污水管道，再进入进站路污水处理厂处理达标后排放。

3、供电工程

本项目用电从白马110KV变电站引入一路10KV，50HZ高压供电电源线路进入项目配电房，再变压至220-380V电压进入厂房。

4、生产用热

本项目在货箱涂装线预脱脂、脱脂、水分烘干、粉末固化工序以及整车修补区整车烘干工序需进行加热，加热燃料均采用天然气。

①预脱脂、脱脂工序喷淋液控制温度为45~55℃，通过采用一套40万大卡全自动燃气常压热水锅炉进行主加热，要求出水温度为85℃，加热方式采用不锈钢槽内板式换热器。

②水分烘干工序采用燃气加热热风循环炉供热，天然气燃烧机为40万大卡，供热温度为100~120℃。

③粉末固化室传热方式为燃气红外辐射+热风循环，配备一台100万大卡的燃烧机，固化室操作温度保持在180~200℃，

④整车烘干工序采用热风炉供热，供热温度为50℃，配备一台40万大卡的燃烧机。

5、强冷室

项目前处理工段水分烘干及粉末固化两道热处理后均设置强冷室，强冷室由吹冷风箱的壳体、送排风机组、过滤装置、送排风管主要部件组成，通过风机压送到强冷室两侧风道，再通过喷嘴吹向被冷却物，以适应下道工序的需要。水分烘干室后接的强冷室作用主要为使货箱表面温度降低以适应下道喷粉工序的需要，粉末固化后接的强冷室作用主要为使加热固化后的粉末涂料加速冷却，加速附着，同时适应下道货装工序。

6、空压站

本项目设置一座空压站为车间设备提供压缩空气，应用于供给控制元件(各种阀、逻辑元件等)及执行元件喷枪、缸、等其他气动装置使用，空压站共设置2套空压机、2套冷干机。

7、劳动定员及生产时数

厂区员工定员为350人，生产制度为双班制，每班工作12小时，全年工作300天，厂区内员工由三一专用汽车有限责任公司北区调配，不新增员工。

### 2.3.9总投资及资金筹措

项目由三一专用汽车有限责任公司和外协厂家合资15200万元，主要为设备购置安装费用，另外包括一些运营、管理费用。资金来源分为两部分，其中8800万由三一自筹，另外6400万元由外协厂家自筹。

### 2.3.10工程建设周期及实施进度

根据本项目的工程量、施工条件以及施工方案，拟定实施进度计划如下：

（1）2020年2月厂房内部设备安装；

（2）2020年12月竣工验收；

## 2.4工程分析

### 2.4.1施工期

项目所在位置位于邵阳经济开发区用地范围内，项目所占地块由邵阳市科创产业园区开发建设有限公司交付三通一平的熟地，同时建成厂房、办公楼以及相关配套辅助设施，本项目建设内容仅包括车间内各机械设备及配套环保设备的安装。项目施工期产生的污染物主要为设备噪声、机械运输噪声以及废包装材料、废含油抹布及废手套等。

由于设备安装全部在生产厂房内进行，项目施工期产生的噪声经厂房隔音后，对周边声环境的影响较小；少量的废包装材料、废含油抹布和废手套等依托三一专用汽车有限责任公司北区现有的固废收集、暂存和储运系统，均能得到有效处置，不会造成二次污染。

总体而言，项目施工期的影响是暂时、短期的，环评在此不作赘述。

### 2.4.2营运期

### 2.4.2.1生产工艺流程

1、总生产工艺流程

本项目生产工艺主要由货箱备料线、焊接线、涂装线及总装线组成。项目生产总体工艺流程图如下：

本项目原材料钢板、型材通过市场外购进入1#厂房备料中心储存，通过折弯、剪板、分拣、切割、去毛刺等工序形成自卸车货箱所需箱板工件，再进入焊接车间通过组对、焊接工序形成自卸车货箱整箱，再通过自动葫芦上挂进入涂装线，上挂货箱在涂装线各工序室体内来回移动，通过预脱脂、脱脂、水洗、硅烷、水洗、烘干、喷粉、固化工序形成整箱涂装件，再上挂自行葫芦进入总装线，与三一北区来料底盘、副梁等进行总装，形成自卸车成品，成品再进入调试区进行货箱性能调试及人工外观检测，对外观有掉色的成品进行补喷漆、烘干，再进行精饰贴花，形成最终的自卸车成品。

2、备料中心生产工艺流程及产污节点

项目原材料为钢板和型材，原料钢板根据型号分别进入切割工序与剪板工序，其中大件采用激光切割，小件采用等离子切割，通过激光切割后大件钢材由输送线进入分拣工序，分拣后的工件根据需求进行折弯或直接缓存，分拣产生的废料通过叉车转运至废料区；经等离子切割后的小件钢材通过分拣去除废料，再进行二次分拣进入去毛刺工序，去除工件已加工部位周围形成的刺状物或飞边，去完毛刺后进入缓存区或经折弯进入缓存区。进入剪板工序的钢材可直接进入缓存区或通过折弯后进入缓存区或经钻孔再进入缓存区。

原料型材直接经切割进行缓存。

钢材切割过程将产生废气、固废及噪声，剪板过程将产生固废及噪声，去毛刺过程将产生废气、固废及噪声，钻孔过程将产生噪声、固废及废水（切削液）。

3、焊接生产工艺流程及产污节点

项目备料中心来料分为小件钢材及大件钢材，通过AGV自行车运至焊接工序，其中小件钢材进入小件焊接工作岛，焊接的小工件包括翻转支柱、顶板骨架、左右立柱、抱箍及爬梯等；大件钢材通过组对拼焊、满焊等形成箱体各前、后、左、右、底板工件，再与已焊接的小件进入合箱组对工序，再通过整箱焊接、组对等形成自卸车箱体。焊接工序产生的主要污染物为废气、噪声、固废等。

4、涂装车间生产工艺流程及产污节点

（1）前处理工序

前处理工序包括抛丸、人工清理、预脱脂、脱脂、水洗1、纯水洗1、硅烷、水洗2、纯水洗2、吹水。

货箱在焊接后上件区上件，经自行葫芦+积放链联合输送。

自动抛丸：上件货箱通过高速运动的弹丸（60-110m/s）流连续冲击工件，使货箱表面油污、锈斑等初步去除，提高工件表面的光洁度，也提高了工件后续喷粉的粉膜附着力，同时改变箱体焊接处的压应力，提高箱体使用寿命。工艺时间≤20min。

人工清理：通过人工清理去除抛丸后箱体的表面附着物。

预脱脂：喷淋清洗工件表面的灰尘杂物，特别是对油泥进行清洗，可保证脱脂效果，延长下道工序的药液使用时间。

脱脂：用含有去油剂的清洗水对工件进行喷淋清洗，将工件表面所滞油污和有机物除去。

预脱脂和脱脂共用一个喷淋槽，两个喷淋工位设置独立的循环喷淋系统，预脱脂喷淋时间为2分钟，再沥水30秒，进入脱脂工序，脱脂喷淋时间为3分钟，沥水30秒，再进入水洗，两道工序加热温度为45~55℃，加热采用一台40万大卡的热水锅炉通过板式换热器与水槽进行加热，加热升温时间一次小于1.5小时。喷淋后的预脱脂底部槽液定期溢流进入自设的污水处理站，脱脂工序底部槽液则溢流进入预脱脂底部水槽。

水洗1：进一步清洗工件，并对前道工序所留的清洗液进行冲洗。

纯水洗1：采用喷淋方式，对工件进行清洗。

水洗1和纯水洗1共用一个喷淋槽，两个喷淋工位设置独立的循环喷淋系统，不会发生串液现象，循环喷淋量满足喷淋质量要求。

硅烷：使工件表面生成膜，可提高漆涂层的附着力。

水洗2：进一步清洗工件，并对前道工序所留的清洗液进行冲洗。

纯水洗2：采用喷淋方式，对工件进行清洗。

水洗2和纯水洗2共用一个喷淋槽，两个喷淋工位设置独立的循环喷淋系统，不会发生串液现象，循环喷淋量满足喷淋质量要求。

吹水：用高压风机自动吹落工件表面的水分，节约后续水分烘干能源。

工艺特点：①采用摩擦链输送，自动喷淋方式的前处理工序，工件在工位中前后滑动，滑动距离约1m，喷淋系统喷嘴设计两排之间间距约1米，及时将工件上清洗下来的油污出去，加热方式为热水通过板式换热器与槽液加热。

硅烷处理室温下即可进行。

自卸车货箱前处理区间共设7个槽，全部为喷淋槽，工序包括预脱脂、脱脂、水洗1、纯水洗1、硅烷、水洗2、纯水洗2、吹水。底部水槽尺寸为L×B×H=2400mm×4300mm×1200mm。为了保证各槽液的清洗质量和防止换热器和喷嘴堵塞，预脱脂、脱脂及硅烷成膜工位均设置独立的不锈钢袋式过滤器，过滤经度为150-250um左右，同时为了及时去除预脱脂槽和脱脂槽内工件所携带的铁屑和铁粉，袋式过滤器中安装有磁棒以去除铁屑。

逆流水洗系统：各水洗工位之间采用逆流清洗，减少水量消耗。主要逆流顺序为：脱脂后水洗：纯水洗1逆流进入水洗1再逆流进入脱脂槽然后进入预脱脂槽，定期排入污水处理站，成膜后水洗：纯水洗2逆流进入水洗2，再进入硅烷化槽，定期排入污水处理站。

前处理工序主要污染物为抛丸过程产生的废气及固废，脱脂、水洗、硅烷化等过程产生的废水、固废，以及整个过程中积放链、自行葫芦、抽风、排风机等设备产生的噪声。

（2）水分烘干

在前处理清洗后，工件表面上残留有一定的水分，需要充分干燥后，才能进入下一个工序进行喷涂作业。水分烘干室保持温度在100-120℃，通过在烘干室室体上部放置一台40万大卡的热风炉，水分烘干采用侧壁吹嘴送风、上回风的循环方式使烘干室内工件烘干。水分烘干时间为20min。水分烘干工序主要污染物为废气。

（3）水分强冷

将货箱工件强制冷却，并将热量带出车间操作环境。水分强冷采用一台30000m3/h的送风风机进行送风，并采用一台30000m3/h的抽风机将强冷室体热量抽出。强冷工艺时间为20 min。

（4）喷粉

采用静电喷涂，粉末涂料先加入到新粉桶，压缩空气通过新粉桶底部的流化板上的微孔使粉末预流化，再经过粉泵输送到旋转筛。旋转筛分离出粒径郭大的粉末粒子剩余粉末下落到供粉桶，供粉桶将粉末流化到规定水平后通过粉泵和送风泵供给喷枪喷涂货箱。

喷枪喷出的粉末除一部分吸附到货箱工件表面外（一般为50%），其余局部自然沉降。沉降过程中的粉末被喷粉车间底部大旋风回收器收集，经旋风+多级滤筒收集。单次喷粉工序时间为20min。该阶段产生的主要污染物为废气、噪声。

（5）粉末固化

粉末固化采用直通型，固化过程分为熔融、流平、胶化和固化4个阶段，温度升高到熔点后工件上的表层粉末开始融化，并逐渐与内部粉末形成漩涡直至全部融化。粉末全部融化后开始缓慢流动，工件表面形成薄而平整的一层，此阶段为流平。温度继续升高到达胶点后有几分短暂的胶化状态，之后温度继续升高粉末发生化学反应而固化。

粉末固化过程采用燃气触媒中波红外板加热系统+热风循环加热系统两种方式进行加热，经喷粉后的货箱进入粉末固化间，固化间前段为燃气触媒辐射加热，室体温度为150-160℃，工艺时间为20min，后段为热风循环加热，室体温度为180-200℃，工艺时间为40min。粉末固化阶段主要污染物为废气、固废、噪声等。

（6）强冷

经固化后的货箱通过风机强冷，加快箱体表面粉末固化附着，控制温度在50℃以下，通过在室体顶部安装送排风风机，采用整体式换气装置结构。

7、总装车间生产工艺流程及产污节点

项目自卸车产品所需的装配主件包括自卸车底盘、副梁及货箱，自卸车底盘由三一重工北区驾驶员驾驶至项目1#厂房西面入口，副梁则通过装载机装至1#厂房副梁分装线缓存，经涂装后的货箱则通过自行葫芦转至货箱分装线，再通过在副梁、底盘及货箱上装配零配件，最终合装形成自卸车产品。具体分装流程简述如下：

（1）副梁分装线

副梁上线工位：准备副梁及安全架；

油缸装配工位：安装油缸及油缸下支架；

阀与管路装配工位：安装油箱、气控分配阀、进出油管及高压油管；

分装完成后通过起重机进入总装线副梁合装工位。

（2）货箱分装线

货箱上线工位：经涂装好的货箱经自行葫芦进入货箱分装线；

滑车滚轮装配工位：装配导向滑车、传动机构、前转角座；

串联钢丝绳工位：安装张紧装置及钢丝绳；

篷布装配工位：安装平篷杆、平土器；

货箱转运工位：安装驱动马达后货箱起吊进入总装线货箱合装工位

（3）总装线

副梁合装工位：通过连接架螺栓连接副梁及自卸车底盘；

翻转支座装配工位：安装翻转支座及U型螺栓；

覆盖件装配工位：安装齿轮泵、齿轮泵教官、侧板、轮罩挡浆帘、追尾护栏；

货箱合装工位：已分装的货箱通过安装销轴及销套与副梁、底盘进行合装；

油缸支座装配工位：安装油缸上支架、定位块及液压钢管；

篷布油管装配工位：安装纵梁、横梁后再连接油管；

液压管路装配工位：锁紧机构马达安装、下方油管连接、安装后钩和拉杆；

线束连接工位：连接线束后安装牌照灯、侧灯、铭牌，并加注液压油；

下线工位：完成上述工位后下线驶入整车调试区。

调试：对自卸车的货箱起降、开合等功能进行调试，不对车辆发动机进行调试。

整个总装流程主要的污染为噪声和固废。

### 8、修补车间生产工艺流程及产污节点

根据市场需求，需在自卸车货箱及驾驶台喷涂标识标语或贴上购车企业名称及电话号码等，同时有些车辆在涂装工序不可避免的出现气泡、流挂等常见缺陷，需进行喷漆修补，整个工艺流程在修补车间内进行。

擦拭、屏蔽：对车身进行擦拭干净，同时对不需喷漆部位采用旧报纸遮蔽；

补喷漆/套色：对常见缺陷进行补喷漆，或根据需求在车身表面喷其他颜色漆；

整车烘干：喷漆完成后，对整车进行烘干，烘干采用燃烧机供热，烘干温度控制在50℃，烘干时间20分钟。

精饰贴花/下屏蔽：对车身进行广告贴花，同时下除车身屏蔽物。

修补车间主要污染物为废气、噪声、固废。

### 2.4.2.2营运期大气污染源分析

本项目营运期大气污染源包括备料中心切割机切割废气，焊接线焊接过程产生的焊接烟尘，涂装线抛丸废气、脱脂槽液加热燃料废气、水分烘干燃料废气、喷粉废气、粉末固化废气，整车修补区喷漆废气及整车烘干废气，废气污染物具体产生情况如下：

1、备料中心切割机废气

本项目设置三台切割机，其中一台为激光切割机切割大块钢材，两台为等离子切割机切割中小型钢材，每天分别切割24h，本项目等离子切割工艺废气参考第二次全国污染源普查机械行业系数手册下料核算环节，等离子切割工业颗粒物产污系数为1.10kg/t-原料，原料名称为钢板，本项目需等离子切割的钢板量为60000t/年，则颗粒物产生量为66t/a，9.17kg/h。由于激光切割机的相关特性，其产尘量低于等离子切割机，因此，本项目根据等离子切割颗粒物产物系数及建设单位经验系数，激光切割机本项目激光切割产污系数为0.8kg/t-原料，激光切割机切割大件钢材，切割量约为40000t/年，由此计算出激光切割烟尘产生量为32t/a，4.44kg/h。由此，备料中心切割过程废气产生总量为98t/a，13.61kg/h。

建设单位拟在切割机下侧安装配套的切割工作平台，切割时抽风设备启动，将切割时产生的废气直接从底部抽至每台切割机一侧配套建设的高效除尘净化设备中，高效除尘净化设备采用多层滤芯，除尘效率可达99.5%，切割过程集尘效率约98%，单台风机流量为24000m3/h，由此可得出两台等离子切割机未收集颗粒物排放量为1.32t/a，0.18kg/h，经收集后通过高效除尘净化设备排放量为0.32t/a，0.045kg/h，排放浓度为1.875mg/m3，

激光切割未收集颗粒物排放量为0.64t/a，0.089kg/h，经收集后通过高效除尘净化设备排放量为0.157t/a，0.022kg/h，排放浓度为0.927mg/m3。项目备料中心三台切割机位置相近，配套的净化设备排气筒高度较低，位于车间内，因此视为无组织排放，因此，备料中心切割废气无组织排放总量为2.437t/a，0.336kg/h。

2、焊接烟尘

本项目焊接线设于场地中部，为机器人自动点焊、拼焊、满焊等，焊丝采用二氧化碳气体保护实芯焊丝，生产单位为天津市金桥焊材集团有限公司，根据第二次全国污染源普查机械行业系数手册焊接核算环节，实芯焊丝工业废气量产污系数为2130193m3/t-原料，颗粒物为9.19kg/t-原料，根据建设方提供资料，本项目焊接过程焊丝年用量为7200t，焊接工作时长每天为20小时，年工作300d，因此项目焊接过程工业废气量为15.3×109m3，颗粒物产生量为66.17t/a。环评要求建设单位对每个自动焊接机器人处配套一个移动式焊接烟尘除尘器，吸尘效率为99%，处理效率为99.8%，因此，项目焊接烟尘未收集的排放量为0.66t/a，0.11kg/h，经除尘器收集处理后的排放量为0.13t/a，0.02kg/h。

焊接线不可避免需使用手工电弧保护焊进行补焊操作，补焊过程焊丝年用量约300t，则颗粒物产生量为2.76t/a，0.46kg/h。

则焊接线颗粒物产生量为68.93t/a，颗粒物排放量为3.55t/a，0.59kg/h。

3、涂装抛丸废气

项目涂装车间前处理工序自动抛丸过程将产生废气，根据全国第二次污染源普查机械行业系数手册预处理核算环节，抛丸过程废气中颗粒物排污系数为2.19kg/t-原料，本项目原材料钢、型材用量约100000t/a，因此，项目涂装车间前处理工序抛丸过程产生的废气量约219t/a，建设方拟配套建设一套高效除尘系统，抛丸废气经旋风除尘器+沉流室滤筒除尘器处理后通过高出厂房3m的排气筒外排，该高效除尘系统除尘效率达99.5%以上，经处理后抛丸废气排放量为1.10t/a，0.18kg/h，通过设置一台25000m3/h风机外排，废气排放浓度为0.73mg/m3。

4、涂装车间脱脂槽液加热废气

项目涂装车间预脱脂、脱脂工序采用一台40万大卡的热水锅炉供应，天然气热值约8600卡/h，因此，项目热水锅炉燃烧过程天然气消耗量为46.5m3/h，涂装生产线每天生产时间为20h，则天然气消耗量为930m3/d，279000m3/a，根据第二次全国污染源普查机械行业系数涂装核算环节，工业废气量产排污系数为13.6m3/m3-原料，颗粒物产排污系数为0.000286kg/m3-原料，二氧化硫产排污系数为0.000002S kg/m3-原料（含硫量按0. 1%计），氮氧化物产排污系数为0.00187kg/m3-原料，由此计算得出项目涂装车间热水锅炉废气量为3.79×106m3/a，颗粒物产生量为0.080t/a、0.01kg/h，SO2产生量为0.56g/a，0.00009g/h，氮氧化物产生量为0.52t/a，0.087kg/h，通过设置一台10000m3/h的抽风机外排废气，颗粒物排放浓度为1.0mg/m3，SO2排放浓度为0.000009mg/m3，NOx排放浓度为8.7mg/m3。

5、涂装车间水分烘干废气

项目涂装车间水分烘干过程采用一台40万大卡的燃烧机进行供热，根据上述天然气相关参数，则水分烘干过程天然气消耗量为930m3/d，279000m3/a，计算得出项目涂装车间水分烘干废气量为3.79×106m3，颗粒物产生量为0.080t/a、0.01kg/h，SO2产生量为0.56g/a，0.00009g/h，氮氧化物产生量为0.52t/a，0.087kg/h，通过设置一台10000m3/h的抽风机外排废气，颗粒物排放浓度为1.0mg/m3，SO2排放浓度为0.000009mg/m3，NOx排放浓度为8.7mg/m3。

6、涂装车间喷粉废气

项目采用粉末涂料对货箱进行喷粉作业，喷粉均在室体内完成，采用静电喷粉，根据第二次全国污染源普查机械行业系数涂装核算环节，工业废气量产污系数为53200m3/t-原料，颗粒物产污系数为300kg/t-原料，项目粉末涂料用量约为100t/a，则工业废气量为5.32×106m3/a，颗粒物产生量为30t/a，建设方通过在喷粉室配套设置一台高效除尘设备，除尘采用大旋风除尘+滤芯除尘，除尘效率为99.5%，因此，项目颗粒物排放量为0.15t/a，0.025kg/h，颗粒物排放浓度为0.005mg/m3。

7、涂装车间粉末固化废气

项目货箱通过喷粉后，经高温固化将产生挥发性有机物，高温固化时还产生燃料废气，根据第二次全国污染源普查机械行业系数涂装核算环节喷粉后烘干工业废气量为37262m3/吨-原料，挥发性有机物产污系数为1.20kg/t-原料，则粉末固化废气量为3.73×106m3/a，挥发性有机物产生量为120kg/a，0.02kg/h。废气通过热风循环进入燃烧机直接燃烧处理后外排，直接燃烧处理效率为95%，则粉末固化过程挥发性有机物排放量为5kg/a，0.0008kg/h，项目通过设置一台50000m3/h的抽风机进行抽风外排，则挥发性有机物排放浓度为0.016mg/m3。

粉末固化通过采用1台100万大卡的燃烧机进行供热，因此粉末固化过程天然气消耗量为116.25m3/h，697500m3/a，因此，项目计算得出项目废气量为9.49×106m3/a，颗粒物产生量为0.2t/a、0.025kg/h，SO2产生量为1.4g/a，0.00023g/h，氮氧化物产生量为1.3t/a，0.22kg/h，颗粒物排放浓度为0.5mg/m3，SO2排放浓度为0.0000046mg/m3，NOx排放浓度为4.4mg/m3。

8、整车修补喷漆废气

为了满足市场需求，建设单位需对已喷粉的货箱、车身进行补漆或套色，根据第二次全国污染源普查机械行业系数涂装核算环节喷漆过程工业废气量产污系数为5612499m3/吨-原料，挥发性有机物产污系数为486kg/t-原料，项目油漆及稀释剂用量为15吨，喷漆每天工作时长为8h，则喷漆废气量为8.42×107m3/a，挥发性有机物产生量为2.43t/a，1.01kg/h。废气通过两道玻璃纤维过滤毡处理后，再经活性炭吸附处理，处理效率约为80%，则该过程挥发性有机物排放量为0.49t/a，0.202kg/h，项目通过设置一台80000m3/h的抽风机进行抽风外排，则挥发性有机物排放浓度为2.52mg/m3。

9、整车喷漆烘干废气

整车经喷漆后，需进行烘干，烘干过程将产生挥发性有机物，烘干加热时还产生燃料废气，根据第二次全国污染源普查机械行业系数涂装核算环节喷漆后烘干工业废气量产物系数为108126m3/吨-原料，挥发性有机物产污系数为121kg/t-原料，则废气量为1.62×106m3/a，挥发性有机物产生量为1.82t/a，0.75kg/h。废气通过热风循环进入燃烧机直接燃烧处理后外排，直接燃烧处理效率为95%，则粉末固化过程挥发性有机物排放量为0.09t/a，0.038kg/h，项目通过设置一台63000m3/h的抽风机进行抽风外排，则挥发性有机物排放浓度为0.60mg/m3。

喷漆烘干通过采用1台40万大卡的燃烧机进行供热，根据上述天然气相关参数，则喷漆烘干过程天然气消耗量为930m3/d，279000m3/a，计算得出项目涂装车间水分烘干废气量为3.79×106m3，颗粒物产生量为0.080t/a、0.01kg/h，SO2产生量为0.56g/a，0.00009g/h，氮氧化物产生量为0.52t/a，0.087kg/h，经抽风机外排后颗粒物排放浓度为0.16mg/m3，SO2排放浓度为0.000001mg/m3，NOx排放浓度为1.38mg/m3。

项目工艺废气产生情况见表2.4-1。

表2.4-1   项目各工艺废气污染物产生排放情况一览表

| 工序名称 | 排放类型 | 污染物 | 污染物产生量t/a | 产生速率kg/h | 污染治理措施及治理效率 | 污染物排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放标准 | 排气筒高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割废气 | 无组织 | 颗粒物 | 98 | 13.61 | 99.5% | 2.437 | 0.336 | / | / | / |
| 焊接烟尘 | 无组织 | 颗粒物 | 68.93 | 11.49 | 99.8% | 3.55 | 0.59 | / | / | / |
| 抛丸废气 | 有组织 | 颗粒物 | 219 | 36.5 | 99.5% | 1.10 | 0.18 | 0.73 | 120mg/m3、4.94kg/h | 18 |
| 脱脂槽液加热废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0.080 | 0.01 | 0 | 0.080 | 0.01 | 1.0 | 120 | 18 |
|  |  | SO2 | 0.56g/a | 0.00009g/h |  | 0.56g/a | 0.00009g/h | 0.000009 | 550 |  |
|  |  | NOX | 0.52 | 0.087 |  | 0.52 | 0.087 | 8.7 | 240 |  |
| 水分烘干燃料废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0.080 | 0.01 | 0 | 0.080 | 0.01 | 1.0 | 120 | 18 |
|  |  | SO2 | 0.56g/a | 0.00009g/h |  | 0.56g/a | 0.00009g/h | 0.000009 | 550 |  |
|  |  | NOX | 0.52 | 0.087 |  | 0.52 | 0.087 | 8.7 | 240 |  |
| 喷粉废气 | 无组织 | 颗粒物 | 30 | 5 | 99.5 | 0.15 | 0.025 | 0.005 | / | / |
| 粉末固化废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0.2 | 0.025 | 0 | 0.2 | 0.025 | 0.5 | 120 | 18 |
|  |  | SO2 | 1.4g/a | 0.00023g/h |  | 1.4g/a | 0.00023g/h | 0.0000046 | 550 |  |
|  |  | NOX | 1.3 | 0.22 |  | 1.3 | 0.22 | 4.4 | 240 |  |
|  |  | TVOCS | 0.12 | 002 | 95 | 0.005 | 0.0008 | 0.016 | 80 |  |
| 补漆废气 | 有组织 | TVOCS | 2.43 | 1.01 | 80 | 0.49 | 0.202 | 2.52 | 80 | 18 |
| 喷漆后烘干废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0.080 | 0.01 | 0 | 0.080 | 0.01 | 0.16 | 120 | 18 |
|  |  | SO2 | 0.56g/a | 0.00009g/h |  | 0.56g/a | 0.00009g/h | 0.000001 | 550 |  |
|  |  | NOX | 0.52 | 0.087 |  | 0.52 | 0.087 | 1.38 | 240 |  |
|  |  | TVOCS | 1.82 | 0.75 | 95 | 0.09 | 0.038 | 0.60 | 80 |  |

### 2.4.2.3营运期水污染源分析

本项目营运期废水污染源主要为前处理工序脱脂、硅烷化产生的废水、生产车间清洁废水、纯水制备清下水及厂内员工的如厕废水。

1、前处理工序脱脂、硅烷化废水

项目前处理过程采用逆流水洗系统，即纯水洗1→水洗1→脱脂→预脱脂→污水处理站，由于纯水洗及水洗过程均为冲刷脱脂工件表面上的脱脂剂、油污等，4个槽液的性质类似，需定期添加脱脂剂，控制脱脂槽液浓度，每天定期对预脱脂饱和废水排入污水处理站；同理硅烷化过程为纯水洗2→水洗2→硅烷化→污水处理站，仅需定期添加硅烷化处理剂。

硅烷化过程产生的废水本评价根据全国第二次污染源普查机械行业转化膜处理核算环节进行核算，硅烷化过程产生的污染因子主要为化学需氧量及总氮，工业废水量产污系数为310t/t-原料（原料为硅烷化处理剂），化学需氧量产污系数为30.3kg/t-原料，总氮产物系数为3.54kg/t-原料，本项目硅烷化处理剂年使用量为20吨，则硅烷化过程产生的废水量为6200t/a，20.67t/d，化学需氧量的产生量为0.61t/a，即2.0kg/d，总氮的产生量为0.071t/a，0.237kg/d，计算出化学需氧量的产生浓度为98.40mg/L，总氮产生浓度为11.45mg/L。

脱脂过程产生的废水本评价根据全国第二次污染源普查机械行业预处理核算环节进行核算，脱脂过程产生的污染因子主要为化学需氧量、总磷、石油类，工业废水量产污系数为289t/t-原料，化学需氧量产污系数为714kg/t-原料，总磷产污系数为5.10kg/t-原料，石油类产污系数为51.0kg/t-原料，本项目脱脂剂年使用量为60吨，则脱脂过程产生的废水量为17340t/a，57.8t/d，化学需氧量的产生量为42.84t/a，0.143t/d，总磷的产生量为0.306t/a，1.02kg/d，石油类产生量为3.06t/a，10.2kg/d，经计算化学需氧量的产生浓度为2470mg/L，总磷的产生浓度为17.65mg/L，石油类的产生浓度为176.5mg/L。

2、车间清洗废水

项目备料、焊接及涂装车间每年会进行2次清洗，单次清洗按2L/m2·次计，项目备料车间占地面积为4000m2，焊接车间占地面积为5952m2，涂装车间占地面积为4464m2，各车间总建筑面积为14416m2，则清洗年用量为28.8t/a，废水产生率按80%计，则年产废水量为23.04t/a，11.52t/次，0.08t/d，废水经厂区管网收集后进入厂区污水处理站处理后再排入市政污水管网。废水中主要污染物浓度约为COD：400mg/L、0.009t/a，BOD5：200mg/L、0.005t/a，SS：200mg/L、0.005t/a，石油类35mg/L、0.0008t/a。清洁废水采用收集池收集后定期泵入厂区污水处理站处理。

3、纯水制备清下水

纯水站钠离子交换树脂需要定期再生，利用食盐溶液所含高浓度的Na+将树脂由Ca型、Mg型转化为Na型，恢复了其在天然水中吸附Ca2＋、Mg2＋等离子的能力。反渗透浓水和再生过程废水产生量约为处理量的30％，项目生产纯水用水量约为1.29万t/a，年产生浓水和再生废水0.39万t/a，生产纯水0.9万t/a，浓水产生量约占80%（0.31万t/a），浓水含有较高的盐分，浓度可达7000～10000mg/l，浓水可直接排入市政污水管网。再生废水产生量约占20%（0.08万t/a），一般呈酸性或碱性，采用收集池收集中和后可直接排入市政污水管网。

4、员工如厕废水

根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014）办公楼不带食堂用水定额为45L/人·d，本项目建成后，工作人员约350人，则项目员工如厕用水量为15.75m3/d，4725m3/a，排水系数按80%计，废水排放量为12.6m3/d，3780m3/a，废水水质为COD 400mg/L、1.51t/a，BOD5 250mg/L、0.95t/a，SS 150mg/L、0.57t/a、 总磷8 mg/L、0.03t/a，NH3-N 30mg/L、0.11t/a。

项目营运期废水具体产排污情况见表2.4-2。

表2.4-2   项目营运期废水产排污情况一览表

| 序号 | 名称 | 废水排放量t/a | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 总磷 | 总氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱脂废水 | 17340 | 42.84t/a | / | / | / | 0.306t/a | / | 3.06t/a |
| 2 | 硅烷化废水 | 6200 | 0.61t/a | / | / | / | / | 0.071t/a | / |
| 3 | 车间清洗废水 | 23.04 | 0.009t/a | 0.005t/a | 0.005t/a | / | / | / | 0.0008t/a |
| 4 | 员工如厕废水 | 3780 | 1.51t/a | 0.95t/a | 0.57t/a | 0.11t/a | 0.03t/a | / | / |
| 5 | 小计t/a | 27343.04 | 44.969 | 0.955 | 0.575 | 0.11 | 0.336 | 0.071 | 3.0608 |
| 6 | 产生浓度mg/L | / | 1644.62 | 34.93 | 21.03 | 4.02 | 12.29 | 2.6 | 111.9 |
| 7 | 处理工艺 | 处理工艺：化学絮凝法+生物接触氧化法 |
| 8 | 处理效率 | / | 82% | 60% | 92% | 20% | 91% | 70% | 85% |
| 9 | 排放量 | 27343.04 | 8.094 | 0.382 | 0.046 | 0.088 | 0.030 | 0.021 | 0.459 |
| 10 | 排放浓度mg/L | / | 296.032 | 13.972 | 1.682 | 3.216 | 1.106 | 0.780 | 16.785 |
| 11 | 削减量 | / | 36.875 | 0.573 | 0.529 | 0.022 | 0.306 | 0.05 | 2.6018 |
| 12 | 排放标准mg/L | / | 500 | 300 | 400 | / | / | / | 20 |
| 13 | 是否达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

### 2.4.2.4营运期噪声污染源分析

本项目主要噪声源有备料中心的切割机、折弯机、钻机、剪板机等，焊接车间中主要产生噪声的设备为焊接机、合箱机等，涂装车间中主要产生噪声的设备包括抛丸机、各类水泵、风机、燃烧机等；总装车间中主要产生噪声的设备包括各助力机械手、吊机等，整车修补车间主要噪声为风机设备、燃烧机设备等。另外厂区内噪声还包括各输送设备、吊装设备、抽风设备等。根据类比同类项目机械污染源强，确定本项目各车间噪声污染源强见表2.4-3。

表2.4-3   项目营运期各设备噪声源强一览表

| 车间名称 | 机械设备 | 数量 | 源强dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 备料中心 | 数控剪板机 | 1 | 85 |
|  | 数控折弯机 | 3 | 80 |
|  | 等离子切割机 | 2 | 85 |
|  | 激光切割机 | 1 | 82 |
|  | 分拣机 | 4 | 88 |
|  | 去毛刺机 | 3 | 86 |
| 焊接车间 | 焊接工作岛小型焊接机器手 | 10 | 70 |
|  | 五大件组队焊接线焊接机 | 20 | 70 |
|  | 合箱机器 | 8 | 88 |
|  | 合箱焊接工作岛焊接机 | 16 | 70 |
| 涂装车间 | 自行葫芦 | 2 | 70 |
|  | 积放链 | 1 | 75 |
|  | 抛丸机 | 1 | 85 |
|  | 燃烧机 | 3 | 86 |
|  | 风机 | 9 | 90 |
|  | 水泵 | 8 | 90 |
| 总装车间 | 吊机 | 2 | 80 |
|  | 助力机械手 | 2 | 75 |
| 整车调试 | 自卸车 | 5 | 90 |
| 整车补漆、烘干 | 风机 | 4 | 90 |
|  | 燃烧机 | 1 | 86 |

### 2.4.2.5营运期固废污染源分析

本项目固废包括备料中心剪板、切割、分拣、钻孔过程产生的废钢材，切割配套高效除尘设备收集的粉尘，钻机使用时产生的废切屑液等；焊接线产生的焊渣、焊接配套除尘设备收集的粉尘；涂装车间抛丸除尘设备收集的粉尘，脱脂过程除油机收集的废油，槽底过滤袋收集的废铁屑；总装车间产生的废包装袋；整车补漆区产生的废油漆、稀释剂桶，定期更换的废玻璃纤维毡、废活性炭，定期清理的废漆渣，以及整车屏蔽时使用的废报纸，另外还包括污水处理站产生的污泥。具体产生情况如下：

1、剪板、切割、分拣、钻孔过程产生的废钢材

根据类比同类机械加工项目，钢材边角料产生量约为原料量的3%，本项目钢、型材用料量为100000t/a，因此钢材边角料的产生量约3000t/a。边角肥料属于一般固体废物，通过集中收集后，外售给废旧资源回收利用单位回用。

2、切割配套高效除尘设备收集的粉尘

本项目设置三台切割机，通过配套建设高效过滤除尘装置处理切割废气，项目收集的金属粉尘量为95.563t/a，通过集中收集后，外售给废旧资源回收利用单位回用。

3、废切削液

项目需要钻孔的钢材较少，切削液使用量较少，一般情况下通过过滤钻渣后，切削液可循环使用，但每年需定期更换2-3次，废切削液的产生量较少，约0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2016 年版），该固废属于危险固废，危险类别为 HW09,危险代码为 900-006-09，具有毒性。用塑料容器罐集中收集后暂存于危废暂存间，定期运送至有资质的单位统一处置。

4、焊接线收集的粉尘

项目焊接阶段在每个焊接机器人处设置配套高效除尘装置，收集的烟尘颗粒量为64.38t/a，外售给废旧资源回收利用单位回用。

5、抛丸除尘设备收集的粉尘

项目抛丸过程配备高效除尘装置，收集的颗粒物为218.90t/a，外售给废旧资源回收利用单位回用。

6、脱脂过程除油机收集的废油

本项目脱脂与预脱脂表面设置高效除油机，提高货箱脱脂清洁效率，类比同类项目，脱脂过程除油量约为30t/a，根据《国家危险废物管理名录》（2016年版），该过程产生的油污属于油/水分离设施产生的废油，属于名录HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-210-08，具有毒性和易燃性，临时储存于危废暂存间，交由具有危废处理资质的单位进行处理。

7、过滤袋收集的废铁屑

为了加强脱脂槽液利用效率，减轻污水处理站水处理压力，建设单位在脱脂槽底部设置过滤袋，去除铁屑，项目根据类比同类机械加工项目，铁屑产生量约为0.15t/a。该铁屑属于一般工业固体废物，通过外售给废旧回收资源利用公司处理。

8、总装车间产生的废包装袋

废包装袋主要为机械零配件包装袋、包装盒等，类比同类项目废包装袋产生量约1.75t/a。该废包装袋可回收利用的回用，不能回用破损的通过委托环卫部门处理。

9、废油漆、稀释剂桶

本项目废漆桶、稀释剂桶折合重量约为2.5t/a，根据《国家危险废物管理名录》（2016年版）该固废属于危险固废，危废类别为HW49，危废代码为900-041-49，具有毒性和易燃性，需临时储存于危废暂存间，定期交由具有危废处理资质的单位进行处理。

10、废玻璃纤维毡、废活性炭

项目采用玻璃纤维毡及废活性炭处理喷漆废气，玻璃纤维毡及活性炭需定期更换，根据类比同类行业，活性炭产生量约1.0t/a，玻璃纤维毡产生量约为1.5t/a；根据《国家危险废物管理名录》（2016年版），以上废物均属于危险废物，废物类别属于HW06非有机溶剂与含有机溶剂废物，废物代码为900-406-06，具有毒性。

11、废屏蔽报纸

项目补漆过程使用旧报纸屏蔽其他不需要喷漆的部位，在喷漆过程中，旧报纸不可避免沾染到油漆，产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物管理名录》（2016年版），以上废物均属于危险废物，废物类别属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49，具有毒性和易燃性，需临时储存于危废暂存间，定期交由具有危废处理资质的单位进行处理。

12、漆渣

本项目营运期喷涂过程，会有少量的油漆溅出部件表面，或沉积于喷漆室底部栅格板上，经固化后形成漆渣，项目产生的漆渣为 0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版），该固废属于危险固废，危险类别为 HW12，危险代码为 900-252-12，具有毒性和易燃性，用塑料容器罐集中收集后暂存于危废暂存间，定期运送至有资质的单位统一处置。

13、污水处理站污泥

本项目污水处理站产生污泥，根据SS及石油类的去除量，污泥产生量为3.1t/a，本项目污泥性质与三一北区污泥类似，不属于危险废物，属于一般工业固废，通过污泥浓缩池+板框式压滤机处理后，外运至邵阳市污泥处置中心进行处理。

项目固体废物产生情况见表2.4-4。

表2.4-4      固废产生情况

| 序号 | 固废类型 | 产生量（t/a） | 废物类别及废物代码 | 危险特性 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废边角料 | 3000 | 一般固废 | / | 外售给废旧资源回收利用单位回用 |
| 2 | 切割收集粉尘 | 95.563 |  | / |  |
| 3 | 焊接收集粉尘 | 64.38 |  | / |  |
| 4 | 抛丸收集粉尘 | 218.9 |  | / |  |
| 5 | 过滤袋收集的废铁屑 | 0.15 |  | / |  |
| 6 | 污水处理站污泥 | 3.1 |  | / | 经脱水处理后，转运至邵阳市污泥处置中心进行处理 |
| 小计 | 3382.093 | / | / | / |
| 7 | 废切削液 | 0.05 | 危险固废、HW09、900-006-09 | T | 临时储存于危废暂存间，委托有危废处理资质的单位处理 |
| 8 | 脱脂废油 | 30 | 危险固废、HW08、900-210-08 | T，I |  |
| 9 | 废油漆、稀释剂桶 | 2.5 | 危险固废、HW49、900-041-49 | T，I |  |
| 10 | 废玻璃纤维毡、废活性炭 | 1.0 | 危险固废、HW06/900-406-06 | T |  |
| 11 | 含漆废报纸 | 0.1 | 危险固废、HW09、900-041-49 | T、I |  |
| 12 | 漆渣 | 0.5 | 危险固废、HW12、900-252-12 | T、I |  |
| 小计 | 34.15 | / | / | / |
| 13 | 废包装袋 | 1.75 | 一般固废 | / | 能回用的回用，不能回用的委托环卫部门处置 |
| 总计 | 3417.993 | / | / | / |

### 2.4.3污染物排放情况汇总表

项目污染物排放情况见表2.4-5。

表2.4-5   项目污染物排放情况汇总表

| 类别 | 污染物名称 | 产生量 t/a | 削减量 t/a | 排放量 t/a | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水量 | 27343.04 | 0 | 27343.04 | 经自设的污水处理站采取化学混凝法+生物接触氧化法处理后排入市政污水管道进入邵阳市进站路污水处理厂 |
|  | 主要 污染物 | COD | 44.969 | 36.875 | 8.094 |  |
|  |  | BOD5 | 0.955 | 0.573 | 0.382 |  |
|  |  | SS | 0.575 | 0.529 | 0.046 |  |
|  |  | NH3-N | 0.11 | 0.022 | 0.088 |  |
|  |  | 总磷 | 0.336 | 0.306 | 0.030 |  |
|  |  | 总氮 | 0.071 | 0.05 | 0.021 |  |
|  |  | 石油类 | 3.0608 | 2.6018 | 0.459 |  |
| 废气 | 有组织排放 | 抛丸废气 | 颗粒物 | 219 | 218.9 | 1.10 | 经配套的高效除尘设备处理后18m高排气筒排放；1#排气筒 |
|  |  | 脱脂槽液加热废气 | 颗粒物 | 0.080 | 0 | 0.080 | 经18m高排气筒直接排放；2#排气筒 |
|  |  |  | SO2 | 0.56g/a | 0 | 0.56g/a |  |
|  |  |  | NOx | 0.52 | 0 | 0.52 |  |
|  |  | 水分烘干 | 颗粒物 | 0.080 | 0 | 0.080 | 经18m高排气筒直接排放；3#排气筒 |
|  |  |  | SO2 | 0.56g/a | 0 | 0.56g/a |  |
|  |  |  | NOx | 0.52 | 0 | 0.52 |  |
|  |  | 粉末固化废气 | 颗粒物 | 0.2 | 0 | 0.2 | 燃料废气直接排放，挥发性有机物经二次燃烧后排放，排气筒高度为18m； 4#排气筒 |
|  |  |  | SO2 | 1.4g/a | 0 | 1.4g/a |  |
|  |  |  | NOX | 1.3 | 0 | 1.3 |  |
|  |  |  | TVOCS | 0.12 | 0.195 | 0.005 |  |
|  |  | 补漆废气 | TVOCS | 2.43 | 1.94 | 0.49 | 经两道玻璃纤维过滤毡及活性炭吸附装置处理后经18m高排气筒外排； 5#排气筒 |
|  |  | 喷漆后烘干废气 | 颗粒物 | 0.080 | 0 | 0.080 | 燃料废气直接排放，挥发性有机物经二次燃烧后排放，排气筒高度为18m； 6#排气筒 |
|  |  |  | SO2 | 0.56g/a | 0 | 0.56g/a |  |
|  |  |  | NOx | 0.52 | 0 | 0.52 |  |
|  |  |  | TVOCS | 1.82 | 1.73 | 0.09 |  |
|  |  | 小计 | 颗粒物 | 219.44 | 217.9 | 1.54 | / |
|  |  |  | SO2 | 3.08g/a | 0 | 3.08g/a | / |
|  |  |  | NOX | 2.86 | 0 | 2.86 | / |
|  |  |  | TVOCS | 4.37 | 3.785 | 0.585 | / |
|  | 无组织排放 | 切割废气 | 颗粒物 | 98 | 95.563 | 2.437 | 配套高效除尘装置后车间内排放 |
|  |  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 68.93 | 65.38 | 3.55 |  |
|  |  | 喷粉废气 | 颗粒物 | 30 | 29.85 | 0.15 |  |
|  |  | 小计 | 颗粒物 | 196.93 | 190.793 | 6.137 | / |
|  | 总计 | 颗粒物 | 416.37 | 408.693 | 7.677 | / |
|  |  | SO2 | 3.08g/a | 0 | 3.08g/a | / |
|  |  | NOX | 2.86 | 0 | 2.86 | / |
|  |  | TVOCS | 4.37 | 3.785 | 0.585 | / |
| 固废 | 废边角料 | 3000 | 3000 | 0 | 外售给废旧资源回收利用单位回用 |
|  | 切割收集粉尘 | 95.563 | 95.563 | 0 |  |
|  | 焊接收集粉尘 | 64.38 | 64.38 | 0 |  |
|  | 抛丸收集粉尘 | 218.9 | 218.9 | 0 |  |
|  | 过滤袋收集的废铁屑 | 0.15 | 0.15 | 0 |  |
|  | 污水处理站污泥 | 3.1 | 3.1 | 0 | 经脱水后转运至邵阳市污泥处置中心进行处理 |
|  | 废切削液 | 0.05 | 0.05 | 0 | 临时储存于危废暂存间，委托有危废处理资质的单位处理 |
|  | 脱脂废油 | 30 | 30 | 0 |  |
|  | 废油漆、稀释剂桶 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |
|  | 废玻璃纤维毡、废活性炭 | 1.0 | 1.0 | 0 |  |
|  | 含漆废报纸 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |
|  | 漆渣 | 0.5 | 0.5 | 0 |  |
|  | 废包装袋 | 1.75 | 1.75 | 0 | 能回用的回用，不能回用的委托环卫部门处置 |
| 噪声 | 项目车间内噪声设备较多，噪声源强70-90dB(A)之间 |

### 2.4.4项目“三本账”分析

本项目“三本账”分析详见表2.4-6

表2.4-6     改扩建项目污染物排放量三本账         单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 扩建前排放量 | 拟建项目排放量 | “以新带老”削减量 | 扩建完成后总排放量 | 增减量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | SS | 0.1200 | 0.046 | / | 0.166 | +0.046 |
|  | COD | 0.3665 | 8.094 | / | 8.4605 | +8.094 |
|  | BOD5 | 1.0384 | 0.382 | / | 1.4204 | +0.382 |
|  | NH3-N | 0.2000 | 0.088 | / | 0.288 | +0.088 |
|  | TP | 0.0391 | 0.030 | / | 0.0691 | +0.030 |
|  | TN | 0.0053 | 0.021 | / | 0.0263 | +0.021 |
|  | 石油类 | 0.1125 | 0.459 | / | 0.5715 | +0.459 |
|  | Ni | 0.0122 | 0 | / | 0.0122 | 0 |
| 废气 | 颗粒物 | 10.09 | 7.67 | / | 17.76 | +7.67 |
|  | SO2 | 0 | 3.08g/a | / | 3.08g/a | +3.08g/a |
|  | NOX | 0 | 2.86 | / | 2.86 | +2.86 |
|  | TVOCS | 22.61 | 0.585 | / | 23.195 | +0.585 |
| 固废 | 金属边角废料、铁屑 | 2300 | 3000.15 | / | 5300.15 | +3000.15 |
|  | 喷丸收下的粉尘 | 400 | 218.9 | / | 618.9 | +218.9 |
|  | 污水处理站污泥 | 1167 | 3.1 | / | 1170.1 | +3.1 |
|  | 切割收集粉尘 | 0 | 95.563 | / | 95.563 | +95.563 |
|  | 焊接收集粉尘 | 0 | 64.38 | / | 64.38 | +64.38 |
|  | 废漆渣、清洗喷头废溶剂 | 30 | 0.5 | / | 30.5 | +0.5 |
|  | 含油污泥渣 | 20 | 30 | / | 50 | +30 |
|  | 废油、废润滑油、废机油 | 150 | 0 | / | 150 | 0 |
|  | 废油漆桶、废乳化液 | 40 | 2.55 | / | 42.55 | +2.55 |
|  | 废玻璃纤维毡、废活性炭 | 0 | 1.0 | / | 1 | +1.0 |
|  | 含漆废报纸 | 0 | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废包装袋 | 0 | 1.75 | / | 1.75 | +1.75 |

## 2.5 污染物总量控制

废水经废水处理站处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准要求后再排入邵阳市进站路污水处理厂处理达标后排入资江。各类废气经相应的处理设施达标排放。根据前面污染源分析，统计，项目排放污染物总量控制指标汇总如下：

外排废水中污染物COD：8.09t/a、氨氮：0.088t/a；

外排废气中二氧化硫：3.08g/a，氮氧化物：2.86t/a。

总量通过邵阳市排污权交易中心购买获得。

# 3环境质量现状调查与评价

## 3.1自然环境

### 3.1.1 地理位置及交通

邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。东与衡阳市为邻，南与零陵地区和广西壮族自治区桂荒地区接壤，西与怀化地区交界，北与娄底地区毗连。地处北纬25°58'～27°40'，东经109°49'～112°57'之间，总面积20876平方公里，占湖南省总面积的9.8%。其幅员在全省14个地州市中位列第三，居省辖8市之首。邵阳市城区位于市境东北，邵水与资江汇流处，建成区面积23.3平方公里。

邵阳经济开发区包括宝工区和原邵阳经开区。宝工区：属于邵阳市双清区，离市中心约5公里，南依沪昆高速和洛湛铁路，北达320国道，一期规划面积13.64平方公里，二期规划面积15.87平方公里，二期位于一期南面，范围为昭阳路、白马大道、金鸡路、现状洛湛铁路老线、衡邵高速公路和在建的衡邵怀铁路所围成的区域。原邵阳经开区：位于北塔区，北至中山路，南至南山路，西至北塔路和屈原路，东至黄桑路。

本项目建设地位于邵阳经济开发区凤圆村，三一专用汽车有限责任公司北区南部，地理位置：东经：111°32′44.47″，北纬：27°15′3.62″，项目东北临扬子公司地块，东南临规划的爱莲池路，西南临红旗渠，西北临高新路，具体位置详见附图1项目地理位置图。

### 3.1.2 地形、地貌

邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25％。

邵阳市位于新华夏系构造北北东向巨型第二沉降带，由于印支运动和燕山运动的影响，区内上古生界地层发生强烈褶皱和断裂构造，如东短陂桥向斜、邵阳复背斜、望城坡复向斜等，大的断裂构造有范家山—谷洲断裂、邵阳市——红石断裂、新邵——龙山断裂。喜玛拉雅运动对本区的影响较少，其表现为使红盆地层发生单缓倾斜和轻微的挠曲构造。1985年邵阳发生的一次2.1级轻微地震就是受新邵——龙山断裂构造所致，其发震中心位于邵阳市北8公里处。

项目所占地块由邵阳市科创产业园区开发建设有限公司承担三通一平及生产厂房、办公楼、配套设施的建设，相关建筑按照要求建成后，由三一专用汽车有限责任公司外购设备进厂安装、调试等，根据现场踏勘情况，目前场地已经平整，2栋生产厂房框架已经完成，办公楼及配套设施已正在施工，地面处西北面厂内道路已经硬化外，其他均为平整的毛路，场地内未发现珍稀植物，仅栽种少量常见的树种。

### 3.1.3 地质、地震

1、地质

本场地工程地质分区，属邵阳市基岩区与阶地区接触部位，基底岩石为上古生界碳系壶天群灰岩，兹将各土、岩层自上而下分四层叙述如下：

①、植物层（Q4pd）：为现代耕作土，呈灰褐色，主要由灰色粘性土组成，含丰富的腐植质、有机质，土质湿至很湿，可塑至软塑状态，欠固结，层厚在0.3～0.4米，一般不予确定承载力。

②、冲积粘土（Qal）：呈黄色、灰黄色，主要成分为粘性土，局部含少量卵砾石，不均匀地夹黑色锰质物及极少量的白云母细片，冲积层理清晰，土质稍湿至湿，可塑状态，正常固结。厚度2.0～2.9米，其承载力fk=200kpa。

③、冲积卵石土（Qal）；呈黄色、黄褐色，主要成分为石英质、砂岩质卵石，充填物多为粘性土及少量中、粗粒石英砂，地质很湿至饱水，松散至稍密，厚度2.0米左右，其承载力fk=250kpa。

④、灰岩C2+3：为上古生界石碳系壶天群厚层至巨厚层浅灰白云质灰岩，隐晶致密结构，块状构造，上部多夹有薄层至中厚层紫红色，肉红色灰岩。方解石脉发育，且溶蚀裂隙及溶蚀晶洞亦发育，岩石顶板凹凸不平，岩质坚硬，属中等风化至微风化硬质岩石。岩层产状为：倾向220°-240°，倾角20°，其承载力fk=2500kPa。

2、地震

根据邵阳地区主要地震年表（1513-1990）考证邵阳历史上最大的一次地震是1632年2月在隆回县境内发生的4.75级地震。解放以来最大的一次地震是1985年11月12日在邵东大云山发生的地震仅3.3级。据“中国地震动参数区划图”，隆回县的基本地震烈度为6度，抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g；据规范要求本项目工程设计可按6度考虑抗震设施。

### 3.1.3 气候气象

邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1~17.1C，无霜期272~304天，日照时数 1347.3-1615.3小时，降水量1218.5~1473.5毫米；雨水大多集中在4~6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见图4.4-1），邵阳市常年平均风速为1.8m/s。

图3.4-1  邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图

### 3.1.4水文

1、地表水

邵阳市境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。邵阳市区主要是资江及其支流邵水，河流丰水期一般为5月~9月，枯水期一般为12月~2月，其他月份为平水期。

资江是湖南四大河流之一。资水流域位于湖南省中部，自邵阳市双江口以上分为两支，西源为赧水，南源为夫夷水。资水全长653公里，流域面积28038平方公里，干流自双江口起算全长464公里，平均坡降千分之0.44。邵水在邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江，使该段资江流量大增。该项目评价河段位于晒谷滩电站的库区。该项目尾水排放口距晒谷滩电站坝址约19km，电站运行后，坝址以上资江流域面积 14644平方公里，校核洪水位217.65m，设计洪水位214m，正常蓄水位207m，死水位206m，回水长度28km。按正常蓄水位计算，晒谷滩电站运行时库区水位平均抬高 1.68m，平均水深3.68m，平均坡降降0.62‰。新邵晒谷滩电站建成后，通过对资邵两水的监测，资邵两水的流量、流向未改变，仅流速有所减弱。晒谷滩电站运行后，评价河段平水期河宽200-300m，年平均流量为391m3/s，年平均流速0.5m/s；枯水期河宽150~200m，平均流速0.26m/s，最枯流量为90m3/s，极端枯水期流量为30.1m3/s，洪峰时最大流量达7400m3/s，年平均水位207.58m，最高水位222.21m，年平均径流量达121亿m3。

邵水河位于境内东北面，为资江一级支流，境内流长22.1公里。邵水发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓南冲，经周官桥、两市镇、牛马司、渡头桥镇、云水铺乡，于邵阳市区沿江桥处并入资水。邵水全长112km，集水面积2068km2。邵水多年平均径流量11.59亿m3，平均流速0.3m/s，河床坡降0.79‰，历年最大流量1510m3/s，多年平均流量36.75m3/s，枯水期平均流量7.09m3/s，平水期平均流量17.36m3/s；最高水位220.07米，最低水位204.5 米（黄海高程）。

红旗渠属邵水河的一条支流，发源于新邵县雀塘乡，全长29km，流域面积60.72km2，河宽3-15m，水深0.3-2m，河床坡降1.64‰，平均流速0.5m/s，根据短陂桥水文站1973年至1994年的观测资料，红旗河平水期平均流量为0.33m3/s，枯水期平均流量为0.15m3/s。红旗河主要功能为灌溉、排洪及城市景观。

距离本项目最近的河流为项目西南面10m处的红旗渠，项目排水采用雨污分流制，本项目产生生产、生活废水经自设的污水处理站处理后，通过爱莲池路市政污水管网进入进站路污水处理厂，污水处理厂的排污口设于资江，由于目前进站路污水处理厂排污口位置尚不确定，根据《邵阳市进站路污水处理厂工程环境影响报告书》中的分析，该报告建议污水处理厂排放口设置于谷洲尾端下游200m处，采取岸边排放方式，纳污河段水域功能为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。项目区域雨水经周边市政雨水管排入红旗渠，红旗渠全段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

2、地下水

邵阳市地下水分布情况为：溶洞地下河中等发育的283.3km2，溶洞地下河不发育的19.5km2，碎屑岩孔隙水为47.1km2，碎屑岩裂隙水为38.7km2，松散堆积层空隙潜水为32.2km2。邵阳经开区规划范围内地下水有三种，其一为松散岩类孔隙水，其二为碎屑岩类裂隙孔隙水，其三为基岩裂隙水。地下水埋置浅，水量较为丰富。

本项目所在区域含水量较为丰富，地下水类型主要为潜水，潜水主要赋存于砂砾层中，由地表水及大气降水渗入补给，动态及幅度较小，具微承压性；粉质粘土层和粉土层为相对隔水层；包气带岩土的渗透性能强，渗透系数K≤10-7cm/s。

本项目处于邵阳经开区范围内，所在区域为先进装备制造产业园。项目周边区域内居民用水均来源于市政自来水厂。根据对周边区域的走访勘察，项目所在地周边水井主要为240m处的凤圆村水井，西南面1900m处的财桥村水井，两处水井与本项目场地由红旗渠隔开，另外场地北面830m处栗山村有一处水井，该水井处于区域地下水流场上游，以上水井目前基本已经停用，居民均不以水井作为饮用水源。

### 3.1.5生态环境

1、陆生植被

邵阳市植物种类多达2826种，分属245科，792属，以杉木、马尾松和阔叶用材林为大宗，楠竹、油茶、油桐、漆树、板栗、乌桕、白蜡树、山苍子树等成片分布。受国家重点保护的珍稀树种有60种，其中一级保护的银杉，二级保护的资源冷杉、银杏、钟萼木(伯乐树)、连香树等系全国植物区系之精华。市境内已先后建立绥宁黄桑、武冈云山、新宁舜皇山和紫云、万峰山4个省级自然保护区和一批县级自然保护区。

根据现场踏勘情况，所占地块已由城市建设地取代原有植被，场地内栽种有邵阳市常见树种桂花、樟树。项目周边地面上主要为低矮灌木，低矮灌木主要草本植物有芦苇草、狗尾草、车前草、狗牙根等常见杂草。

2、陆生动物

邵阳市茂密的森林是野生动物良好的栖息环境和繁衍场所，境内有野生脊椎动物397 种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、水鹿、黄腹角雉、红腹锦鸡、鼋、大鲵等 36 种。

本项目位于邵阳经济开发区内，评价区域人类活动频繁，野生动物分布较少，主要以鼠型啮齿类和食谷、食虫的鸟类为主，如蛙类、蛇、老鼠、杜鹃、乌鸦等，另有种类和数量众多的昆虫等常见动物。经调查，评价区未见野生珍稀保护动物和濒危动物。

3、水生生物

距离项目最近的河流为红旗河，红旗河为小河，主要水生生物为常见的浮游生物、底栖生物和鱼类，鱼类资源主要由草鱼、鲤鱼、雄鱼、鲫鱼、青鱼、鲢鱼等。主要的水生植物为水草及各种藻类。根据红旗河历史水文资料调查，项目评价范围内未发现珍稀濒危的水生野生动物。

经调查，评价范围内无文物保护单位和国家保护珍稀动植物，无风景名胜区和自然保护区、古树名木。

### 3.1.6土壤

邵阳经济开发区（原宝庆工业集中区地块）内，属丘岗地区，海拔300米以下，坡度5-25°，光热条件好， 土壤风化强烈，土壤有明显的分化层次，土层较厚，有机质含量较低，蓄水量不高，保水性较差，抗旱力不强，主要分布着旱土和大面积的红壤和零星分布的紫色土、石灰土等。其中，红壤面积1400 公顷，以黄泥土、黄沙土为主，大部分为红壤荒地；旱土面积67 公顷，主要种植一些经济作物；园艺土面积180 公顷，以柑橘等水果及一些蔬菜为主；水稻土面积仅为14 公顷，多为畔田、垅田。

## 3.2邵阳经济开发区规划概述

### 3.2.1基本情况

湖南原邵阳经济开发区由湖南省人民政府1996年批准设立（湘政办函[1996]231号），为经国家发改委2006年审核公告保留的省级开发区，核准面积为6km2，主导产业为食品、纺织、医药。原邵阳经济开发区由于紧邻邵阳市区，目前核准面积6km2内已有4km2发展为城市居住用地，邵阳市人民政府拟将已发展为城市居住用地4km2调出，现有的原邵阳经开区2km2的四至范围为东至黄桑路，北至中山路，南至南山路和枫江溪，西至北塔路和屈原路，以农产品加工为主导产业。区域内的工业用地现已开发完毕。

邵阳市宝庆科技工业园于2007年委托湖南省环科院编制了《邵阳市宝庆科技工业园环境影响报告书》，由宝庆组团和白马组团组成，环评规划面积为13.64km2，并于2007年取得了原湖南省环境保护局的环评批复（湘环评[2007]178号）。2012年9月6日，湖南省发改委批准将宝庆工业集中区设立为省级工业集中区（湘发改地区[2012]1373号），自此更名为宝庆工业集中区（以下简称“宝工区”），核准面积为10.68km2，核准的四至范围为东至320国道，西至财神路，南至北马大道，北至320国道，总体发展定位以先进装备制造、传统加工、生物医药等产业为主。

2016年11月7日，湖南省人民政府办公厅发布《关于宝庆工业集中区与邵阳经济开发区合并为邵阳经济开发区的复函》（湘政办函[2016]106号），同意将原邵阳经济开区与宝工区合并为邵阳经济开发区，由邵阳经济开发区管委会统一管理。邵阳市人民政府基于宝工区一期实际开发现状和邵阳市经济发展需求，决定在本次开发区合并的同时启动对宝工区一期扩区（以下简称“宝工区二期”）。宝工区二期规划经调整后，扩区面积为7.177km2，包括工业区及生活配套区，其中工业区四至范围为东至高家冲、长塘、公管岭，南至姜家院子、芹菜村，西至长林村、砂子塘，北抵白马大道；生活配套区为高崇山镇临320国道以南片区；主导产业为先进装备制造。

本项目位于宝庆工业集中区一期范围内。

### 3.2.2宝庆工业集中区一期规划概况

本项目位于宝庆工业集中区一期地块内，本次园区合并保持其原有规划，不进行调整。环评摘录《邵阳市宝庆工业集中区一期控制性详细规划》（2013-2030）部分内容如下：

1、规划范围

宝庆工业集中区位于邵阳市双清组团，西起昭阳路，南至白马大道，北达集仙路，东到三二零国道，本片区规划总用地面积1334.83公顷，包括建设用地1323.12公顷，占总规划面积的99.12%，非建设用地11.71公顷，占总用地面积的0.88%。

2、功能定位

宝工区定位：现代化、科技化、生态化的国家级经济开发区。

功能定位：基于对宝庆工业集中区（一期）从宏观发展上外部推力和自身优势上内部动力的理性分析，规划提出将该片区的功能定位为“生态的、功能完善的工业先导组团”。

产业定位：三大主导产业：先进装备制造业、电子信息产业、农产品加工业；三大辅助产业：生物医药产业、发制品产业、现代物流产业。

3、人口规模

人口规模控制：规划期末总人口7万人。

4、空间结构

规划形成“一心二轴四片区”的总体空间结构。

（1）一心

一心是指整个以东互通世纪大道为中心，结合设置大型商业、服务设施于一体的商业商贸中心。

（2）二轴

产业发展轴：沿东互通大道两侧用地较为平坦地区，结合现有工业用地组织生产用地往西北向序列拓展，形成相关产业集群的带状发展；

横向沿邵阳大道两侧，分别组织西部工业产业区、中部商业区和东部湘商产业园区，形成相关产业集群的横向轴状发展。

（3）四片区

根据用地布局，更好组织生产生活，协调处理规划园区用地，结合生态基础，规划在邵阳大道以北区域布局二个综合居住区，东互通世纪大道两侧布局的中部商业区和两个工业产业区，两个工业产业区分别是以专业物流园、电子信息产业园、生物医药产业园、先进装备制造产业园等为主的西部工业产业区和以发制品产业园、中小企业创业园等为主的东部湘商产业园区。

5、城市道路交通系统规划

本次规划将道路按照快速路、主干路、次干路、和支路四类控制，形成“一环、五纵、四横”的道路网格局。

一环：是由昭阳路、白马大道、三二零国道、金鸡路围合形成的环线。

五纵：由东到西形成金鸡路（快速路）、东互通世纪大道（快速路）、大兴路（主干道）、进站路（主干道）、昭阳路（快速路）。南北向的道路是规划区内的主要通道，各自的职能也相对清晰。东互通大道是规划区主要的对外道路，承担规划区的对外联系作用。

四横：三二零国道（主干道）、集仙路-云峰路（主干道）、邵阳大道（主干道）、白马大道（主干道）。东西向道路主要承接联系不同功能组团的作用。

6、给水工程规划

规划区由宝庆东路（三二零国道）现状d1000给水管、邵阳大道现状DN800给水管、大兴路DN500给水管保证近期供水。远期规划沿白马大道、进站路、广信路、高新路等主次干道敷设给水管线。规划配水干管沿区内主要道路布置，管径分别为DN400、DN500、DN600、DN1200等，形成环状与枝状结合的管网，保证用水安全。

规划区内现状有白马加压泵站一座，规模为6.28万吨/天，占地为3338平方米。规划沿广信路敷设DN1200给水主干管接入白马加压站，满足远期供水水量要求。

7、排水工程规划

（1）排水体制

规划区内采用雨污完全分流制排水体制。

（2）雨水工程规划

按照高水高排，低水抽排的原则，保留原规划的红旗渠及其支流作为受纳水体。

①雨水分区

雨水排放划分为14个区。各区雨水经雨水管收集就近排入现状及规划的水渠，经规划水渠流至红旗河。

②管网布置：雨水管按重力自流管建设，管道走向与道路坡度方向一致。雨水经雨水管或排水干渠分区收集，就近排入受纳水体。雨水管径主要采用600mm、800mm、1000mm、1200mm、1400mm、1600mm等。具体管网布置及管径详见《雨水工程规划图》。

③排涝规划

排涝实行高水高排，低水低排，内湖调蓄，加强工程管理、科学调度的宗旨，以电排为主。城市排涝标准达到10年一遇12小时暴雨12小时排干的排涝标准。

（3）污水工程规划

①污水工程规划原则与目标

污水管网覆盖率大于95%，污水集中处理率达95%。污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。

②污水分区及处理

结合用地布局、竖向规划将规划区划分为14个污水排水区，经污水管网统一收集C区污水处理厂及工业废水处理站处理达标后排放。

③污水量预测

污水排放系数取0.85，预测规划区平均日污水量约为8.05万吨/天。

④管网布置

污水管径主要采用400mm、500mm、600mm、800mm、1000mm。具体管网布置及管径详见《污水工程规划图》。

⑤污水处理设施规划

在规划区布置了一个污水处理厂和一个工业废水处理站，污水处理厂位于进站路西侧与红旗渠交接处，用地面积8.18公顷，工业废水站位于红旗渠与高新路交界处，用地面积2.44公顷。

## 3.3环境质量现状调查与评价

为了解项目所在区域环境质量现状，本评价委托了邵阳市新安职业卫生技术服务有限公司于2019年10月28日至2019年10月29日到项目所在地进行了现场监测，监测项目包括地下水环境、土壤环境、声环境。同时，本评价引用了邵阳经开区办公楼上（市化工厂）2018年1-12月的大气常规监测数据以及三一专用汽车有限责任公司2019年第三季度常规检测、引用了智能制造（工业4.0）产业小镇建设项目（一期工程）中的大气环境现状监测数据以及红旗河两个断面监测数据，还引用了《邵阳市洋溪桥污水处理二厂新建工程环境影响报告书》中湖南中润恒信环保有限公司于2017年5月2日-4日对资江进行水质监测的历史数据。

### 3.3.1环境空气质量现状监测

#### 3.3.1.1常规监测

本项目建设地位于邵阳经济开发区凤圆村，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本项目引用邵阳经济开发区办公楼上（市化工厂）的常规点2018年1-12月的常规监测数据，邵阳经济开发区办公楼位于本项目拟建地西南面1.8km，与本项目中间间隔居民房、烟草物流园、通达汽零、医药物流及亚洲富士电机，无大型污染工矿企业，因此，本项目引用该常规监测点数据有效、可行，监测点数据可以反映本项目空气环境质量现状。具体监测统计结果详见表3.3-1。

表3.3-1  2018年常规点（市化工厂）环境空气常规监测统计及评价结果    （单位：ug/Nm3）

| 监测内容 | 监测结果（ug/m3） |
| --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | PM10 | CO mg/m3 | O3 | PM2.5 |
| 年平均浓度（CO为第95百分位24小时平均浓度，O3为90百分位8小时平均浓度） | 15 | 24 | 66 | 1.2 | 124 | 49 |
| GB3095-2012二级标准年均值 | 60 | 40 | 70 | 4（日均值） | 160（日均值） | 35 |
| 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |

根据上表可知，2018年市化工厂环境空气中的PM10、SO2、CO、O3和NO2均达标，仅PM2.5出现超标情况，PM2.5最大超标倍数为1.89，超标率为15.6%。造成超标的原因主要是由于工业园正在大力开发建设，施工场地扬尘和汽车扬尘所致，应加强园区施工场地和运输车辆管理，及时洒水降尘。

#### 3.3.1.2引用监测

1、智能制造（工业4.0）产业小镇建设项目（一期工程）现状监测数据

智能制造（工业4.0）产业小镇建设项目（一期工程）位于本项目场地西南面1.0km处，该厂主要产品为智能电气设备，包括电饭煲、多用锅、电压力锅、电烤箱、电烤炉、煎烤器等，于2018年6月27日-29日委托湖南中润恒信环保有限公司进行了现状环境质量监测，其中监测因子有TVOC，同时，监测了风向、风速、温度、气压和相对湿度，本项目引用该监测数据可行。监测点位分别为：

G1：拟建项目上风向东北面20m处砂塘村居民房前，位于本项目西南面760m；

G2：拟建项目东南面500m砂塘村居民房前；位于本项目南面1500m

G3：拟建项目下风向西南面250m砂塘村居民房前；位于本项目西南面1900m；

G4：邵阳经济开发区管委会办公楼前。位于本项目西南面1.8km。

监测期间气象情况详见表3.3-3，具体监测结果详见表3.3-4。

表3.3-3     采样期间气象参数

| 监测日期（时段） | 风向 | 风速（m/s） | 温度(℃) | 气压(kPa) | 相对湿度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-06-27 | 南 | 1.2-1.4 | 24.1-29.7 | 99.2-101.2 | 52-60 |
| 2018-06-28 | 南 | 1.1-1.5 | 23.3-35.2 | 99.2-101.3 | 52-61 |
| 2018-06-29 | 南 | 1.1-1.4 | 23.4-34.2 | 99.2-101.4 | 53-60 |

表3.3-4   环境空气质量现状监测数据统计及评价结果

| 监测点位 | 监测项目 | TVOC（8小时均值） |
| --- | --- | --- |
| G1 | 测值范围（mg/Nm3） | 0.0239-0.0367 |
|  | 标准值（mg/m3） | 0.6 |
|  | 评价结果 | 达标 |
| G2 | 测值范围（mg/Nm3） | 0.0323-0.0464 |
|  | 标准值（mg/m3） | 0.6 |
|  | 评价结果 | 达标 |
| G3 | 测值范围（mg/Nm3） | 0.0228-0.0392 |
|  | 标准值（mg/m3） | 0.6 |
|  | 评价结果 | 达标 |
| G4 | 测值范围（mg/Nm3） | 0.0235-0.0414 |
|  | 标准值（mg/m3） | 0.6 |
|  | 评价结果 | 达标 |

由上表可见，项目所在地环境空气中TVOC的检测结果符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的空气质量浓度参考限值要求。

### 3.3.2地表水环境现状监测

#### 3.3.2.1引用监测

1、邵阳市洋溪桥污水处理二厂新建工程环境影响报告书引用数据

本项目营运期生活污水及生产废水经污水处理站处理后排入城市污水管网排入邵阳市进站路污水处理厂集中处理，处理后的尾水最终排入资江（远期）。环评引用《邵阳市洋溪桥污水处理二厂新建工程环境影响报告书》中湖南中润恒信环保有限公司于2017年5月2日-4日对资江进行水质监测的历史数据，监测断面为W1：洋溪河入资江口上游500m处（进站路污水处理厂尾水入资江排污口上游1200m处），W2：洋溪河入资江口下游1000m处（进站路污水处理厂尾水入资江排污口下游300m处）。邵阳市进站路污水处理厂尾水入资江排污口与监测断面相距较近，所引用监测资料能反映项目区域地表水环境质量现状。具体监测及评价结果见表3.3-5、3.3-6。

表3.3-5	    资江水质监测断面情况

| 编号 | 监测点位 | 备注 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 洋溪河入资江口上游500m处 | 进站路污水处理厂尾水入资江排污口上游1200m处 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、阴离子表面活性剂、石油类 |
| W2 | 洋溪河入资江口下游1000m处 | 进站路污水处理厂尾水入资江排污口下游300m处 |  |

表3.3-6	    资江水环境质量监测结果		    单位:mg/L(pH无量纲)

| 监测断面 | 监测项目 | 浓度范围 | 平均值 | 超标率/% | 最大超标倍数 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1洋溪河入资江口上游500m处 | pH | 7.25-7.37 | 7.30 | 0 | 0 | 6-9 |
|  | COD | 13.3-13.9 | 13.6 | 0 | 0 | 20 |
|  | BOD5 | 2.2-2.5 | 2.37 | 0 | 0 | 4 |
|  | NH3-N | 0.329-0.342 | 0.335 | 0 | 0 | 1 |
|  | SS | 10-15 | 12.3 | / | / | / |
|  | 总磷 | 0.03-0.06 | 0.046 | 0 | 0 | 0.2 |
|  | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | <0.05 | 0 | 0 | 0.2 |
|  | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 0 | 0 | 0.05 |
| W2洋溪河入资江口下游1000m处 | pH | 7.25-7.41 | 7.33 | 0 | 0 | 6-9 |
|  | COD | 12-13 | 12.7 | 0 | 0 | 20 |
|  | BOD5 | 1.9-2.4 | 2.13 | 0 | 0 | 4 |
|  | NH3-N | 0.347-0.374 | 0.357 | 0 | 0 | 1 |
|  | SS | 12-13 | 12.67 | / | / | / |
|  | 总磷 | 0.06-0.08 | 0.07 | 0 | 0 | 0.2 |
|  | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | <0.05 | 0 | 0 | 0.2 |
|  | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 0 | 0 | 0.05 |

由表3.3-6可知，资江评价河段W1、W2断面各监测因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准本次评价委托湖南中润恒信环保有限公司于2018年6月12日至2018年6月14日对最近水体红旗河进行了现状监测。具体位置见附图四项目监测布点图。

2、智能制造（工业4.0）产业小镇建设项目（一期工程）现状监测数据

（1）监测河流与断面

项目雨水排入红旗河，为了解红旗河水质状况，本环评引用智能制造（工业4.0）产业小镇建设项目（一期工程）现状监测数据中的红旗河监测数据，各监测断面具体位置见表3.3-7。

表3.3-7     地表水现状监测断面布设情况

| 监测点编号及名称 | 监测因子 |
| --- | --- |
| W3 | 红旗河：昭阳路雨水排口下游200m处（位于项目西南面2000m） | pH、CODCr、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、石油类 |
| W4 | 红旗河：进站路雨水排口上游500m处（位于项目西北面970m） |  |

（2）监测项目

监测因子为pH、CODCr、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、石油类。

（3）监测时间和频率：

邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年3月20日～22日连续监测3天，每天采样一次。

（4）监测分析方法

采样和分析方法按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和国家环保部颁布的《环境监测技术规范》和《环境监测标准分析方法》的有关要求进行。

（5）评价方法

采用单因子污染指数法，计算公式为：

式中：Pi――i种污染物的标准指数；

Ci――i种污染物的实测浓度，mg/L；

C0i――i种污染物的环境质量标准，mg/L。

对于pH值，评价公式为：

式中：PpH――i监测点的pH评价指数；

pHi――i监测点的水样pH监测值；

pHmin――评价标准值的下限值；

pHmax――评价标准值的上限值。

（6）评价标准

采用《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。

（7）评价结果及分析

地表水环境质量现状监测统计及评价结果见表3.3-8。

表3.3-8  地表水水质监测结果统计及评价表   单位：mg/L（pH无量纲）

| 采样点位 | 检测项目（单位） | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | 评价标准 | 平均值 | Pi | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W3 | pH（无量纲） | 7.79 | 7.83 | 7.78 | 6-9 | 7.80 | 0.15 | 达标 |
|  | COD（mg/L） | 9 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0.50 | 达标 |
|  | SS（mg/L） | 13 | 11 | 11 | / | 12 | / | 达标 |
|  | TP（mg/L） | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.2 | 0.11 | 0.55 | 达标 |
|  | NH3-N（mg/L） | 0.78 | 0.69 | 0.71 | 1.0 | 0.73 | 0.73 | 达标 |
|  | 石油类（mg/L） | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.60 | 达标 |
|  | TN（mg/L） | 2.38 | 2.26 | 2.53 | 1.0 | 2.39 | 2.39 | 超标 |
| W4 | pH（无量纲） | 7.63 | 7.71 | 7.64 | 6-9 | 7.66 | 0.18 | 达标 |
|  | COD（mg/L） | 13 | 12 | 12 | 20 | 12 | 0.60 | 达标 |
|  | SS（mg/L） | 17 | 15 | 17 | / | 16 | / | 达标 |
|  | TP（mg/L） | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.2 | 0.13 | 0.65 | 达标 |
|  | NH3-N（mg/L） | 0.87 | 0.79 | 0.84 | 1.0 | 0.83 | 0.83 | 达标 |
|  | 石油类（mg/L） | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.60 | 达标 |
|  | TN（mg/L） | 2.47 | 2.43 | 2.78 | 1.0 | 2.56 | 2.56 | 超标 |

监测结果表明，监测期间红旗河各监测断面中总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值，Pi值为2.39-2.56，其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值要求，造成红旗河总氮超标的原因主要是经开区污水处理厂和河流沿线配套污水管网未建好，河流沿线居民的生活废水排入河流所致。

### 3.3.3地下水环境现状监测

为了解本项目周围地下水环境质量现状，本次评价委托邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2019年10月18日对拟建项目所在区域周边的自然水井进行了现状监测。

1、地下水监测布点及监测项目

监测点布设情况详见表3.3-9。

表3.3-9          地下水监测布点及监测项目情况表

| 编号 | 点位名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 拟建项目北面830m栗山村水井1# | pH、耗氧量、阴离子表面活性剂、挥发酚类、苯、甲苯、氨氮、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐 |
| D2 | 拟建项目南面240m凤圆村水井2# |  |
| D3 | 拟建项目西南面1900m财桥村水井3# |  |

2、监测时间、频次

于2019年10月28日监测一天，采样一次。

3、现状质量评价

（1）评价标准与评价方法

①评价标准：区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准

②评价方法：

采用单因子污染指数法，计算公式为：

式中：Pi――i种污染物的标准指数；

Ci――i种污染物的实测浓度，mg/L；

C0i――i种污染物的环境质量标准，mg/L。

对于pH值，评价公式为：

式中：PpH――i监测点的pH评价指数；

pHi――i监测点的水样pH监测值；

pHmin――评价标准值的下限值；

pHmax――评价标准值的上限值。

（2）监测结果统计

本次地下水环境质量现状监测结果统计情况见表3.3-6。

表3.3-6       地下水水质监测结果    单位：mg/L

| 断面名称 | 项目 | 监测值 | 标准限值（Ⅲ类） | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | pH（无量纲） | 7.17 | 6.5~8.5 | 0.11 |
|  | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 0.83 | ≤3.0 | 0.28 |
|  | 硝酸盐（以N计） | 3.51 | ≤20.0 | 0.18 |
|  | 氨氮（以N计） | 0.35 | ≤0.50 | 0.70 |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | 0.009 | ≤1.00 | 0.01 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.001 | / |
|  | 苯 | 0.005L | ≤0.01 | / |
|  | 甲苯 | 0.006L | ≤0.7 | / |
|  | 硫酸盐 | 62 | ≤250 | 0.25 |
|  | 氯化物 | 37.2 | ≤250 | 0.15 |
| D2 | pH（无量纲） | 7.21 | 6.5~8.5 | 0.14 |
|  | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 1.22 | ≤3.0 | 0.41 |
|  | 硝酸盐（以N计） | 3.69 | ≤20.0 | 0.18 |
|  | 氨氮（以N计） | 0.37 | ≤0.50 | 0.74 |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | 0.011 | ≤1.00 | 0.01 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.001 | / |
|  | 苯 | 0.005L | ≤0.01 | / |
|  | 甲苯 | 0.006L | ≤0.7 | / |
|  | 硫酸盐 | 46 | ≤250 | 0.18 |
|  | 氯化物 | 20.3 | ≤250 | 0.08 |
| D3 | pH（无量纲） | 7.22 | 6.5~8.5 | 0.15 |
|  | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 3.88 | ≤3.0 | 1.29 |
|  | 硝酸盐（以N计） | 4.25 | ≤20.0 | 0.21 |
|  | 氨氮（以N计） | 0.40 | ≤0.50 | 0.80 |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | 0.012 | ≤1.00 | 0.01 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.001 | / |
|  | 苯 | 0.005L | ≤0.01 | / |
|  | 甲苯 | 0.006L | ≤0.7 | / |
|  | 硫酸盐 | 65 | ≤250 | 0.26 |
|  | 氯化物 | 37.7 | ≤250 | 0.15 |

本项目地下水水质现状评价采用标准指数法，经计算，各监测点位标准指数均低于1，各点位处各监测项目均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

### 3.3.4声环境现状监测

1、监测布点

根据拟建工程所处具体位置及周边环境状况，本次评价在拟建工程项目场界四周及距离较近的敏感点处共布设6个声环境质量现状监测点。

声环境质量现状监测点见表3.3-7和监测布点图

表3.3-7        声环境质量现状监测点一览表

| 监测点编号及名称 | 监测因子 |
| --- | --- |
| N1 | 拟建项目东北面场界外1m处 | 环境噪声 |
| N2 | 拟建项目东南面场界外1m处 |  |
| N3 | 拟建项目西南面场界外1m处 |  |
| N4 | 拟建项目西北面场界外1m处 |  |
| N5 | 项目东面170m处大元安置地小区居民点 |  |
| N6 | 项目南面130m处凤圆村居民点 |  |

2、监测时间与频率

本次环境影响评价声环境质量现状监测由邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年10月28日及10月29日监测，分别在白天和夜间各监测一次。

3、评价方法

评价方法采用超标值评价，计算公式为：

式中：P――超标值，dB(A)；

Leq――测点等效A声级，dB(A)；

Lp――评价标准值，dB(A)；

4、监测结果

监测结果见表3.3-8。

表3.3-8    声环境质量现状监测结果一览表   单位：dB（A）

| 序号 | 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| N1 | 拟建项目东北面场界外1m处 | 10月28日 | 50.7 | 39.5 | 3类：昼间：65，夜间：55 |
|  |  | 10月29日 | 51.2 | 40.0 |  |
| N2 | 拟建项目东南面场界外1m处 | 10月28日 | 50.2 | 41.4 | 4a类：昼间：70，夜间：55 |
|  |  | 10月29日 | 51.6 | 40.8 |  |
| N3 | 拟建项目西南面场界外1m处 | 10月28日 | 49.4 | 38.4 | 3类：昼间：65，夜间：55 |
|  |  | 10月29日 | 52.3 | 39.5 |  |
| N4 | 拟建项目西北面场界外1m处 | 10月28日 | 54.2 | 41.7 |  |
|  |  | 10月29日 | 54.7 | 42.2 |  |
| N5 | 项目东面170m处大元安置地小区居民点 | 10月28日 | 47.4 | 36.5 | 2类：昼间：60，夜间：50； |
|  |  | 10月29日 | 48.2 | 37.5 |  |
| N6 | 项目东面170m处大元安置地小区居民点 | 10月28日 | 47.0 | 36.8 |  |
|  |  | 10月29日 | 47.5 | 36.3 |  |

由表3.3-8可知：各监测点昼夜间噪声值均未超标，均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、3类、4a类标准要求。

### 3.3.5土壤环境现状监测

本次评价委托邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2019年10月28日对拟建项目1#厂房与2#厂房之间空地和拟建项目1#厂房西南面空地和拟建项目2#厂房西南面空地的土壤环境进行了现状监测。具体位置见附图四项目监测布点图。

1、监测布点

T1：拟建项目1#厂房与2#厂房之间空地；

T2：拟建项目1#厂房西南面空地；

T3：拟建项目2#厂房西南面空地。

2、监测因子

pH、铜、汞、铅、镉、砷、镍。

3、监测统计结果

现状监测统计结果见下表3.3-9。

表3.3-9   土壤监测结果    单位：mg/kg

| 取样点位 | 采样时间 | pH值 (无量纲) | 铜 | 汞 | 铅 | 镉 | 砷 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 2019年10月28日 | 8.04 | 1L | 0.209 | 0.2L | 0.05L | 17.8 | 5L |
| T2 |  | 8.52 | 13.6 | 0.102 | 0.2L | 0.05L | 10.7 | 7.87 |
| T3 |  | 8.41 | 51.5 | 0.257 | 0.2L | 0.05L | 10.6 | 38.8 |
| 《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值 | / | 18000 | 38 | 800 | 65 | 60 | 900 |

根据表3.3-9可知，项目所在地三处监测点各项监测因子均能够满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地中的筛选值。

## 3.4项目周边情况及区域污染源调查

宝工区一期现有污染企业污染物排放及污染防治措施情况详见表3.4-1，各企业具体分布详见附图3。

表3.4-1  项目周边现有企业污染物排放及污染防治措施一览表

| 序号 | 企业名称 | 污染物排放情况 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邵阳市宝盈汽车销售服务有限公司 | 1.废气和粉尘：运行过程中产生的废气，主要来自补漆/烤漆工位：产生的粉尘来自打磨工位。 2废水：本项目产生的废水主要为员工日常办公洗手用水和卫生间充水用水、生产生活废水排放量大约650m3/a。 3固废及危液：本项目运行中产生的报废零件及切割产生的边角废料。 | 1废气：通过抽风机经过专用过滤棉吸附再经活性炭处理后，于15m高烟囱排放。 2废水：地面冲洗废水与生活废水经隔油镉渣池处理后于生活废水一起进入化粪池，处理后经城市下水管道排入红旗河。 3固废：分类收集，回收利用，委托环卫部门清运。 |
| 2 | 邵阳华运通置业有限公司 | 1废气：汽车尾气产生的少量CO（3.548t/a）、NOx（0.103t/a）、THC（1.530t/a）；焊接产生的烟尘为3.6kg，打磨产生的少量烟尘烤漆产生的少量SO2、NO2颗粒物、食堂油烟排放量为7.75kg/a。 2.废水：废水量为2.4106万m3,COD2.24t/a、BOD50.68t/a、SS1.48t/a、NH3-H0.34t/a、动植物油0.48t/a、石油类为0.01t/a。 3.固废：主要为生活垃圾、废零部件、废弃包装、废电池、废包装物、废油漆桶、废机油、含油废手套、抹布、废活性炭等。 | 1废气：烤漆通过排气筒排放、喷漆使用活性炭吸附装置。 2.4S店区废水经过隔油池、化粪池、废水处理站处理；汽配区污水经隔油池、化粪池、地埋式一体化污水设备处理。 3固废：废弃发动机由厂家回收；废轮胎、废车灯、废塑料、废金属件等出售给废品站 废包装物能回收的外卖回收利用，不能回收的则卫生填埋； 废电池、废油漆桶、废机油按危废暂存，交有危险废物处理资质的单位处理。 |
| 3 | 邵阳市永城汽车贸易有限公司 | 1废气：主要为少量的汽车尾气、有机废气、粉尘、油烟 2废水：废水量：2670m3/a、COD：250mg/L0.67/a、 SS：80mg/L0.21/a、BOD5:120mg/L0.32/a、石油类：8mg/L0.021/a、动植物油10mg/L0.027/a； 3固废：主要为员工生活垃圾24t/a、和汽车维修产生的清洗液、废机油、或滤棉、油漆桶、废旧零部件。 | 1废气：经油烟净化器净化后于食堂楼顶排放，汽车尾气通过排风扇于车间楼顶排放，烤漆房通过抽风机于15m高烟囱排放。 2废水：地面冲洗废水经隔油池处理，餐饮废水经隔油隔渣池处理，处理后的废水与生活废水一起进入化粪池，处理后经城市下水管道排入红旗渠。 3固废：生活垃圾分类收集、回收利用委托环卫部门清运、汽车维修产生的固体废物让有危险处理资质部门回收废旧零部件可以回利用。 |
| 4 | 邵阳市帝豪汽车销售有限公司 | 1废水：主要为维修保养人员的外排生活污水和汽车冲洗废水。 2废气：主要为生产废气及垃圾箱恶臭、焊接废气产生的烟气约为80g/a、烟尘浓度约为80mg/m3，主要为Fe2MnO4等氧化物NOx、CO等气体和汽车喷漆房产生的苯0.8kg/a、2.2mg/m3、0.0022kg/h）、甲苯（5.2kg/a14.0mg/m3、0.0142kg/h）、二甲苯（4.8kg/a13.4mg/m3、0.0134kg/h）。 3固废：主要为废旧零部件、废油车间隔油池污泥废渣等以及生活垃圾。 | 1废水：生产废水经隔油池沉淀池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中一级排放标准，与生活污水一同排入地埋式一体化污水处理设施。 2废气：每台喷漆房抽风量为1000m3/h。 加强管理、及时密闭清运等措施后垃圾房恶臭对周围环境产生污染影响很小，项目垃圾箱应为封闭式，为防止渗滤越液进入雨水收集系统或进入土壤，垃圾箱地面必须做好防渗固废：由专用容器分质、分类收集暂存、生活垃圾分类收集、回收利用委托环卫部门清运、汽车维修产生的固体废物让有危险处理资质部门回收。 |
| 5 | 邵阳市龙腾汽车销售服务有限公司 | 1废水：废水量：2928m3/a、COD：（400mg/L1171kg/a）、SS：（200mg/L586kg/a）DOD5（200mg/L586kg/a）。 2废气：主要来自少量汽车尾气、车辆维修局部补漆废气，以及食堂产生的少量油烟。 3固废：主要为员工生活垃圾、清洗液、废机油、过滤棉、油漆桶、废旧零部件等。 | 1废气：油烟经过油烟净化器净化后于宿舍楼顶排放、汽车尾气通过排风扇于车间楼顶排放、烤漆房通过抽风机于15m高烟囱排放。 2废水：地面冲洗废水与餐饮废水经隔油隔渣池处理后与生活废水一起进入化粪池，处理后经城市下水道排入红旗渠。 3固废：生活垃圾分类收集回收利用，委托环卫部门清运、清洗液废机油通过有危废处理资质部门回收、废旧零部件等可以回收利用。 |
| 6 | 邵阳恒广通汽车销售服务有限公司 | 1废水:主要污染物为CODcr：51.9mg/L石油类：0.305mg/L、BOD5：10.6mg/L、氨氮：1.75mg/L、悬浮物：15mg/L、动植物油：0.166mg/L。 2废气：苯最大排放浓度0.0194mg/m3、最大排放速率0.222kg/h，甲苯最大排放浓度0.021mg/m3、最大排放速率1.53×10-4kg/h，二甲苯最大排放浓度0.0292mg/m3、最大排放速率2.08×10-4kg/h,颗粒物最大排放浓度7.78mg/m3、最大排放速率0.0550kg/h 3固废：主要为生活垃圾，废旧零件，废机油、清洗废液、废油漆桶等。 | 1废水：按照雨水分流原则建设排水和污水处理设施，项目经营中污水须经隔油池及化粪池处理，达到相关规定标准后排入市政污水管网，汇入红旗渠。 2废气：车辆维修局部补漆产生的少量打磨粉尘和漆雾，通过抽风收集经专用过滤棉吸附处理，经由15m高排气筒排放。区内应使用清洁能源，食堂燃气和油烟废气经油烟净化装置处置，废气通过排烟管道高于屋顶排放。 固废：项目固废续妥善处理。清洗废液、废机油、废弃过滤棉、废油漆桶均属危险废物，交由有资质的单位处置；废旧零部件回收利用；生活垃圾分类收集和定期清运至指定地点。 |
| 7 | 邵阳汇丰汽车销售服务有限公司 | 1废水：总排口检测废水，化学需氧量：136mg/L、悬浮物：63.0mg/L。 2废气：喷漆房排口，甲苯排排放浓度：0.0009mg/m3,排放量：2.23×10-6kg/h,二甲苯排放浓度：＜0.0005mg/m3,排放量小于1.24×10-6kg/h。 | 1废水：工作区的污染物采用干法收集，不用水冲洗，故工作区无地面冲洗水。洗车水经沉淀池处理后进入化粪池处理；员工宿舍、食堂餐饮生活废水进入化粪池处理。处理后的废水排入城市污水管网，再排入红旗渠。 2废气：车间内车辆维修产生的尾气经抽风扩散；补漆工序产生有机废气等污染物在专用喷漆房内由抽风机抽风，经过专用过滤棉吸附处理后，在通过12m高烟囱外排。食堂油烟经过排风扇抽出外排。 3固废：清洗液及废机油，废弃过滤棉、活性炭、废油漆桶为危险废物、交给有资质的相关单位进行处理、废旧零部件暂存在作业区边的仓库内，达到一定量是外售，生活垃圾设置专用垃圾桶收集后由环卫部门处理。 |
| 8 | 邵阳市和庆汽车销售服务有限公司 | 1废水：主要是工作区产生的地面清洁水，洗车场产生的洗车水、员工宿舍产生的生活及食堂废水、主要污染因子是;pH、COD、石油类、NH3-N。 2废气：主要是汽车销售试车及汽车维修时产生汽车尾气、补漆工序产生有机废气、异味、粉尘，食堂产生的油烟。 3固废：主要是维修车间产生的清洗液及废机油；烤漆房的废弃过滤棉、活性炭；补漆作业产生的废油漆桶；汽车维修产生的废旧零件；工作区和员工宿舍的生活垃圾。 | 1废水：工作区的污染物采用干法收集，不用水冲洗，故工作区无地面冲洗水。洗车水经沉淀池处理后进入化粪池处理；员工宿舍、食堂餐饮生活废水进入化粪池处理。处理后的废水排入城市污水管网，再排入红旗渠。 2废气：车间内车辆维修产生的尾气经抽风扩散；补漆工序产生有机废气等污染物在专用喷漆房内由抽风机抽风，经过专用过滤棉吸附处理后，在通过12m高烟囱外排。食堂油烟经过排风扇抽出外排。 3固废：清洗液及废机油，废弃过滤棉、活性炭、废油漆桶为危险废物、交给有资质的相关大卫进行处理、废旧零部件暂存在作业区边的仓库内，至一定量是外售，生活垃圾设置专用垃圾桶收集后由环卫部门处理。 |
| 9 | 邵阳市通达汽车零部件制造有限公司 | 1固废：包括一般工业固废和危险固废和污泥、生活垃圾，工业固废主要为金属边角料、屑和不良品、焊渣等、危险固废未废机油、废渣、废切削液等。 2废水：主要为生活污水，主要污染因子为COD：290mg/L、7.06t/a；BOD5：180mg/L、4.38t/a；SS：120mg/L、2.92t/a；NH3-N:32mg/L、0.78t/a。 3废气：主要为加工车间产生的少量粉尘、焊接废气：0.15kg/h,30mg/m3,食堂废气产生的油烟26.1kg/a，1.25mg/m3、汽车尾气产生的CO：0.32kg/h、NO20.042kg/h。 | 1废水：工艺废水须采用物理+化学方法处理，生产和生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 2废气：生产废气采取集气罩收集再经吸附装置处理后通过25m排气筒外排，外排废气污染物要求符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值得；食堂油烟采取净化设施处理。 3固废：设置专门的固体废物贮存设施，分类收集贮存固体废物。固体废物贮存设施应满足相关规范要求，并与固体废物的产生量、清运频次湘匹配。废机油等危废规范化存放并交由有资质单位处理；生活垃圾交由市容环卫部门处理。 |
| 10 | 湖南金湘汽车附件有限公司 | 1废水：主要为生活废石、店面冲洗废水和食堂餐饮废水主要污染因子为： 化学需氧量：280mg/L、氨氮：30mg/L 2废气：主要为汽车尾气排放的废气、餐饮废气以及油烟主要污染因子为：二氧化碳、油烟 3固废：主要为生活垃圾、食堂隔油池油渣 | 1废水：建设场区排水系统和污水系统处理设施。项目不产生工艺废水，地面冲洗水、食堂餐饮废水经隔油池沉淀处理后，连同其他生活污水再经化粪池处理，使外排废水污染物符合相关规定标准，通过排污管道排至红旗渠。 2废气：场内地面停车位合理布局，加强控制管理，保持道路通畅和维护交通秩序，减少汽车尾气对环境的英雄。区内使用清洁能源，餐饮燃气废气和油烟，应经油烟净化装置处理，使废气油烟浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）》要求，废气通过专用排烟管道于楼顶排放。 3固废：固体废物妥善处理。食堂隔油池油渣按要求交由资质单位处理。区内生活垃圾等固废及时收集清运，送指定地点入城市垃圾填埋场处理。 |
| 11 | 邵阳就成腾飞汽车销售有限公司 | 1废水：车间清洗废水主要污染因子为SS74mg/L、COD399mg/L、BOD5168mg/L、TP、石油类等，生活废水主要为冲厕废水，主要污染因子为COD、SS、NH3-N43.4mg/L、BOD5等。 2废气：生产废气主要为油漆废气、焊接废气和打磨粉尘主要污染物为苯1.1×10-2mg/m3、甲苯0.938mg/m3、二甲苯1.68mg/m3、非甲烷总烃31.3mg/m3、颗粒物。 3固废：主要包括生活垃圾、废零部件、废旧轮胎、废包装等以及一些危险废物、废油漆桶、废机油、废润滑油等。 | 1废水：废水均排入化粪池进行预处理后废水排入红旗渠。 2废气：项目设置一座干式烤漆房，喷、烤漆均在此房间内完成。烤漆房内设置过滤净化装置，采用过滤棉+活性炭处理，油漆废气经过处理后通过15m高排气筒排放。打磨产生的粉尘由干磨机自导的除尘器收集处理。 3固废：油漆废气净化系统产生的废活性炭吸附剂等。项目在一层设置危险废物暂存间，危险废物在暂存间分类收集暂存，其中废活性炭吸附剂由供应商回收处理，其他废物交由湖南洁一方环保有限公司处理。生活垃圾由环卫部门定期清运处理。 |
| 12 | 邵阳华运丰汽车销售服务有限公司 | 1废气：污染物主要为笨、甲苯、二甲苯（分三次检测取最大值）、苯：0.0015L排放浓度12mg/m3、排放速率0.5kg/h 甲苯：0.0015L排放浓度：40mg/m3排放速率：3.1kg/h,二甲苯：1.37L排放速率0.04kg/h。 2废水mg/L：氨氮：0.292、SS：66.4、、化学需氧量：17.2石油类：2.77。 3固废：主要是维修车间产生的清洗液及废机油；烤漆房的废气过滤棉、活性炭；补漆作业产生的废油漆桶；汽车维修产生的废旧零部件‘工作区产生的生活垃圾。 | 1废气：汽车喷漆产生有机废气经地格格栅下面铺设的活性炭过滤棉吸附、过滤处理后通过排风管道排出，排气筒高为15m。汽车维修间产生的汽车尾气通过汽车维修尾气收集系统收集外排。 2废水：新建了污水管网，洗车水经隔油沉淀池处理后进入化粪池处理；员工产生的生活废水进入化粪池处理，处理后的废水排入宝庆工业集中区园区世纪大道的污水管网进红旗渠。 3固废：维修车间做防渗砂浆地坪漆进行防渗硬化处理，配置有三台废油收集器收集废机油；清洗液及废机油，废弃过滤棉、活性炭、废油漆桶送危险废物贮存贮存，一定量后送有处理资质的单位处理；废旧零件站存在仓库内一定量时外售；生活垃圾委托环卫部门清运。 |
| 13 | 邵阳市天娇宝胜汽车销售服务有限公司 | 1废水：主要为生产废水主要污染因子为（mg/l），化学需氧量:51.7、五日生化需氧量:16.1、氨氮6.76、悬浮物12.7、石油类2.10、LAS2.28、总磷0.412。 2废气：浓度：非甲烷中烃：2.32mg/m3、苯0.0148mg/m3 二甲苯：0.0584mg/m3、排放速率：非甲烷总烃：4.09×10-3kg/h苯：2.65×10-3kg/h二甲苯：7.5510-3kg/h甲苯：5.2010-3kg/h。 3固废：主要有4S店维修车间产生的固体废物以及职工办公生活产生的生活垃圾。 | 1废水：本项目排水体制采用雨、污分流制。本项目包括生活污水、汽车销售废水、生活污水来源于4S店区、汽车配件区、汽车维修业废水主要为4S店维修车间的地面拖洗废水、维修废水。废水经隔油池、化粪池处理后外排，通过原东互通大道夏下水管网进入红旗渠。 2废气：设有喷漆室，喷漆废气来自汽车喷漆时产生的油漆废气。目前喷漆废气采取过滤棉及活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气由排气筒送至车间顶部或车间外排放。 3固废：产生的废机油、废电池、含油废手套及抹布、废油漆桶、废活性炭等危险废物，均按规定进行收集和暂存，定期将各类危险废物交由资质的危废处置单位进行安全处置，废零部件轮胎等收集后外卖废品回收站。 |
| 14 | 邵阳市兰天汽车贸易有限公司 | 1废水：排放浓度及排放量（近期）COD100mg/l,0.560t/aBOD520mg/l,0.112t/a氨氮15mg/L，l0.084t/a、SS70mg/l,0.392t/a石油类5mg/l，0.028t/a排放浓度及排放量（远期）COD50mg/l,0.280t/aBOD510mg/l，0.056t/a氨氮5mg/l0.028t/aSS10mg/l,0.056t/a石油类1mg/l,0.006t/a。 2、废气：排放浓度及排放量焊接废气80mg/m30.08kg/a苯2.43mg/m3，0.85kg/a甲苯16.46mg/m35.76kg/a二甲苯14.57mg/m35.1kg/a油烟1.8mg/m311.87kg/a。 3、噪声：进出车辆机械设备。 4、固废：废零部件、废旧轮胎、废包装材料；废溶剂、废油污泥、废棉纱、抹布、漆渣、废活性碳废吸附棉、废漆桶等。 | 1废水：COD、BOD5、氨氮、SS、石油类等污水经隔油池、地埋式一体化污水处理设施处理后排入园区污水管网，达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级排放标准； 2、废气;焊接废气安装排风风扇、加强通风；喷漆废气采用中空地面吸气方式对室内空气进行收集，地面采用过滤棉滤料，收集的废气经活性碳吸附后由排气筒排放；打磨废气采用无尘干式打磨机；食堂油烟经油烟净化设施达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）标准。 3、噪声：机械噪声、车辆噪声通过选用低噪设备、采取隔声、减振、合理平面布局及加强管理等噪声防治措施。厂界1米处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类标准要求。4、固废：废零部件、废旧轮胎、废包装材料；均外售废品回收站，回收利用；废溶剂、废油污泥、废活性碳废吸附棉、废电瓶、污泥交由有资质的危险废弃物处置单位处理；废漆桶由厂家回收；化粪池污泥委托环卫部门定期清运。 |
| 15 | 湖南金鹰锅炉有限公司 | 1、废气：烟尘、金属粉尘。2、废水：主要为污水、CODcr:0.092t/aBOD5：0.046t/a；SS：0.05t/a、氨氮：0.009t/a。 3、固体废物：生活垃圾：3.96t/a、废边角料：6t/a、沉降金属颗粒物：0.05t/a、焊渣：焊丝等辅等辅助材料的废油、废含油抹布。 | 1、废气：车间通风扇、集气罩经15m高排气筒。 2、废水：废水经化粪池预处理后由农户定期清掏用作农家肥。 3、固体废物：有环卫部门收集，及时运至垃圾转运站、费焊丝由供应商回收、废料边角等外售给废品回收单位、废机油等交给有资质单位回收处理。 |
| 16 | （三一重工）湖南汽车制造有限公司 | 1废气：烟粉尘：3.53t/a，漆雾：3.61t/a，甲苯：3.06t/a，二甲苯：3.06t/a，SO2：0.009t/a。 2废水：48000t/a，COD：3.31t/a，石油类：0.13t/a。 3固废：主要为金属废料、废漆渣等工业固废和生活垃圾等、金属边角、喷丸收下的粉尘、污水处理站污泥、废漆渣、清洁喷头废溶剂、废润滑油、乳化油料、废油。 | 1废气：采用喷漆棚喷漆废气采用水旋式漆雾净化装置处理，废气采用直接燃烧，设置局部抽风罩将焊接烟尘收集经净化机净化后引至房顶排放。 2废水：涂装废水经气浮+三级沉淀处理后循环使用，每三个月检修时少量废水验厂污水管网排入污水处理厂处理；含油费水采用二次沉淀加二次隔油工艺预处理后自建污水处理厂；各厂房清洗废水与生活污水直排入自建污水处理厂。自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至红旗渠。 3固废：金属表角料、铁屑等，转卖给废旧物品收购站二次利用。污水处理站污泥，干化外卖堆肥或外运填埋，危险固废交由有资质的单位处理，生活垃圾送至市垃圾场集中处理。 |
| 17 | （三一重工全资子公司）湖南聚鑫科技有限公司 | 1废水：pH（范围值）6.55-6.95、COD62mg/L、SS39mg/L、TP0.03mg/L、LAS0.09mg/L。 2废气：甲苯2.1-15.2mg/m3、00.72t/a，二甲苯2.1-13mg/m3、0.77t/a。 3固废：生活垃圾4.95t/a、脱脂剂、磷化液等溶剂使用后的废包装桶，年产生约1.6t/a、废吸油毯和脱、废油漆桶等。 | 1废水：项目生产废水包括清洗溢流水、水洗池更换废水、脱脂池清洗废水、磷化池清洗废水、面漆涂装废水，其中面漆涂装废水、纯水洗池内水循环使用不外排，清洗溢流水经厂区生产废水处理系统处理，水洗池更换废水、脱脂池、磷化池清洗废水交错排放、缓解对生产非税系统的冲击，经处理后的废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入红旗河，项目生活废水依托邵阳市金穗农业有限公司现有化粪池处理。 2废气：项目烤漆和电泳烘干均使用液化气；打磨工序仅对电泳涂装后需要面漆涂装的工件进行打磨，产生的粉尘量极少，通过加强车间通风，无组织外排；电泳烘干室产生的有机废物经过滤棉+活性炭处理后经15m排气筒外排。 3危险废物：脱脂池清洗过程产生的度吸油毯和脱脂污泥；磷化池清洗产生的磷化污泥；烤漆过程产生的漆渣、废油漆桶、含油抹布、手套、废活性炭、度过滤棉、生产废水系统产生的污泥。存放于厂区危险品仓库内设置围堰，立标识，交由湖南衡兴环保科技有限公司。 |
| 18 | 亚洲富士电梯有限公司 | 1废水：主要污染物为BOD5：1.833t/a、SS：1.833t/a、动植物油：0.262t/a、总磷：0.013t/aCOD:1.572t/a氨氮：0.393t/a。 2废气：主要污染物为粉尘烟尘甲苯、二甲苯、非甲烷总磷SO2:0.064t/aNOx：0.621、粉尘：0.96t/a、烟尘：0.046、甲苯：0.006t/a、二甲苯：0.068t/a。 3固废：主要为生产过程中产生的抄袭粉末和危险废物、废漆桶、废润滑油等、包括沉渣、漆渣、污水站污泥等 | 1废水：生活污水和纯水制备设备外排浓水。采取雨污分流措施，雨水经雨水管网排放至市政下水管道；污水经过混凝+沉淀预处理后排入厂区污水处理站处理，预处理的废水排入红旗渠。 2废气：生产工艺废气采用干法喷涂和湿法喷涂两种形式，经处理后的废气达到《大气污染物中和排放标准》（GB16297-1996）中二级标准排放，食堂油烟经油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率。 3固废：一般固体废物采取收集至昝村店，定期外售给废品回收站。危险固废采取收集至临时贮存设施，危废临时贮存设施须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB1859-2001）要求，再交由有资质单位处理。生活垃圾由环卫部门统一处理。 |
| 19 | 湖南方园重工机械制造有限公司 | 1、废水：主要为车间废水和生活废水，年排放量880t。 2、废气：项目喷漆外委，厂内无喷漆废气产生，主要为焊接烟气和食堂油烟。 3、噪声：主要噪声源为行车、卷板机、电焊机、机床等生产设备运转。 4、固废：主要固体废弃物为危险废物、一般固体废弃物和生活垃圾。 | 1、废水：①车间卫生废水：车间地面主要干扫，车间卫生废水主要为车间员工洗手产生，主要污染因子为悬浮物、石油类等，经化粪池预处理。②生活废水（含食堂废水）：员工办公生活产生，主要污染因子为化学需氧量、氨氮、动植物油等，经化粪池预处理。上述预处理后的废水进入项目总排口排入红旗渠。 2、废气：①焊接烟气：项目焊接使用CO2气体保护焊丝，产生的焊接烟尘无组织外排；②食堂油烟：经排气扇无组织外排。 3、噪声：项目通过建筑隔声、基础减振。 4、固废：①危险废物：机油、黄油主要用于车床，起润滑作用，1年更换一次，年产生废机油、废黄油0.01t，过滤后用于项目产品混凝土搅拌机的变速箱内，无废机油、废黄油外排，主要为过滤后油渣外排；机加工过程产生的含油抹布、手套、废油桶，年产生0.03t,暂存于车间危险废物暂存区内；②一般固体废弃物：切割、车床产生的废边角料及电焊产生的焊渣，年产生量8t,外售；③生活垃圾：员工日常生活产生，年产生量5t,收集于垃圾箱内，交由当地环卫部门处理。 |
| 20 | 邵阳市大地工程机械有限公司 | 1、废水：地面清洗废水和生活废水。 2、废气：生产过程中焊接烟、打磨粉尘、机加工油雾等。 3、噪声：生产过程中噪声源有切割机、焊机、空压机、车床、钻床、刨床等。 4、固废：营运期有金属废料、打磨粉尘、废机油、废黄油、废切削液、生活垃圾等。 | 1、废水：按照“雨污分流”的原则建设排水和污水处理设施，营运期生活污水和项目产生的生产废水须经隔油、化粪池处理后排入红旗渠。 2、废气：车间焊接烟尘通过加强通风和墙体阻隔等办法，打磨粉尘采取沉降收集及厂房阻拦等措施，厂界无组织排放废气须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）相关规定标准；油雾采取车间通风换气处理措施；食堂采用清洁能源，燃烧和餐饮油烟废气经净化装置处理，油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）标准，经排气管道高于屋顶排放。 3、噪声：优化项目工程布局，生产过程中应选用低噪声机械设备，并对各声源分别采取基础减振、安装隔声罩、安置消声过滤器、墙体封闭隔声等降噪措施。 4、固废：废弃机油、黄油、切削液及含油废布等属危险废物，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）实行管理，打磨粉尘、金属边角废料等一般固废实行综合利用；生活垃圾送至规定地点，进入当地垃圾处理场处理。 |
| 21 | 邵阳市大地工程机械有限公司 | 1、废水：营运期地面冲洗废水、生活废水。 2、废气：车辆销售试车和维修产生的尾气，以及食堂产生的少量油烟。 3、噪声：汽车运行及机械维修产生的噪声。 4、固废：维修车间产生的清洗液及废机油、废旧零部件、生活垃圾。 | 1、废水：按照“雨污分流”的原则建设排水和污水处理系统，营运期废水冲洗废水须经隔油沉淀处理，全部废水经有效处理符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）排入红旗渠。 2、废气：车辆销售试车和维修产生的尾气、以及食堂产生的少量油烟，应采取通风扩散和饮食油烟经净化处理高空排放，确保废气排放达到有关规定标准。 3、噪声：强噪声源空压机布置在维修车间的空压机房内，经采取一定控制管理措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—90）中的2类标准。 4、固废：废旧零部件送相关部门回收，生活垃圾进行分类清理外运至垃圾填埋场，避免污染周围环境。 |
| 22 | 邵阳市双清区旺旺家具厂 | 1废水总排口悬浮物：22（mg/L）、化学需氧量：15.2（mg/L）。 2废气:颗粒物3.24t/a、甲苯0.03t/a、二甲苯0.035t/a。 3固废：生活垃圾、废木料、木屑、废漆渣等。 | 1废水：生活污水经化粪池处理后进入红旗渠；喷漆各有沉淀、絮凝沉淀池。喷漆废水循环使用不外排。2废气：安装12台单独工序脉冲布袋除尘器，1台中央集成脉冲布袋除尘器，废气通过布袋除尘后排放，喷漆房和烤漆房漆雾采用水帘吸收，净化后于15m高排气筒排放。 3固废：废漆渣将和废漆桶一起回收给长润发涂料有限公司；生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运处理；废水料和木屑由物资公司回收。 |
| 23 | 湖南省倍茵卫生用品有限公司（恒昌卫生） | 1废水：pH7.06-7.25、COD125mg/L、SS85mg/L、NH3-N17.2mg/L、BOD534.3mg/L、动植物油0.87mg/L、TP0.18mg/L、LAS0.89mg/L。 2废气：颗粒物0.45t/a。 3固废:主要为员工生活垃圾，废包装物和边角料等。 | 1废水：食堂餐饮废水经隔油池处理与其他生活垃圾污水进入厂区污水处理设施处理后污染物必须符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准排放外排至红旗渠。 2废气：车间粉尘采取有效的除尘措施；食堂应采用清洁能源，油烟废气采用油烟净化器处理，经处理后油烟浓度达到《饮食业油烟排放标准》，通过专用管道于楼顶排放。 3固废：生产过程中产生的固体废物续进行分类收集，妥善处置，生产过程产生的不合格的产品、废包装物和边角料等实行综合利用；生活垃圾分类，送指定地点运城市垃圾填埋处理。 |
| 24 | 邵阳市双清区港艺家具厂 | 1废水：生活废水、喷漆净化废水CODcr、SS、有机物。 2废气：二甲苯0.05t/a。 甲苯0.036t/a、非甲烷总烃最大浓度为0.6mg/m3 3、固废：生活垃圾、废木料、木屑、废漆渣、废漆桶等。 | 1废水：生活污水经过化粪池预处理后排入红旗渠；喷漆过程产生的漆雾采用水帘式漆雾净化机处理，净化废水循环使用。 2废气：食堂油烟，采取油烟净化装置处理符合《饮食业油烟排放标准》达标排放，生产粉尘，采取脉冲式布袋除尘进行处理。生产工艺废气，设立独立且密闭的喷漆车间，采用水帘喷淋装置处理油漆废气，并在水帘式喷漆房和喷漆车间顶部设置引风机引风至活性炭吸附装置进行处理。3固废：生活垃圾收集后及时清运处置：木料边角料及布袋除尘装置收集的木粉尘收集后出售给物资回收公司，不排放；废原料包装收集后由供货商回收，不排放：废活性炭及漆渣收集后委托危废处理中心清运处理，不排放。 |
| 25 | （九兴）邵阳兴昂升置业有限公司 | 1废气(mg/L)：主要是汽车尾气产生的CO（22.87）、NO2（0.43）、HC(1.41)，汽车扬尘产生的少量粉尘。 2废水(mg/L、t/a)：废水总量为4608t/a、COD（290/1.34）、BOD5（180/0.55）、SS（120/0.55）、氨氮（32/0.15）。 3固废：主要为职工生活产生的生活垃圾21.6t/a、绿化废料产生的落叶、树枝5t/a。 | 1废气：产生的扬尘采取洒水、遮盖抑尘等方法，针对汽车尾气采取停车场周围加强绿化 2废水：生活污水排入市政污水管道。 3固废：主要为生活垃圾和绿化废物，生活垃圾和绿化废物收集后交由环卫部门统一处理，做到日产日清，减少生活垃圾腐烂产生的恶臭气体。建筑垃圾续采取综合利用或交付有资质的单位进行妥善处理。 |
| 26 | 邵阳市金美纸业有限公司 | 1废气：主要为食堂油烟、锅炉烟道废气、主要污染因子为SO2、NO2、烟尘。锅炉烟道废气结果如下（分三次检测单位mg/h）SO2：（580.610.623）、烟尘：（389、364、406）NO2：（224、238/261）食堂油烟监测结果平均值为1.5mg/L。 2固废：主要有纸板生产产首开的废瓦楞纸、表角料、过炉炉渣以及除水沉渣、员工生活垃圾等。 | 1废水：锅炉除尘废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排，食堂废水经隔油池处理和经化粪池处理后排入红旗渠。 2废气：建设方采取在锅炉燃煤中加入生石灰固硫，锅炉烟气经双塔水浴除尘除碱脱硫后经20m排气筒外排；项目一般就餐人员为20人，油烟废气经集气罩收集后经专用通道于15米高房顶排放。 3固废：废瓦楞纸及边角料统一收集后，经粉碎机打碎压实，送卷筒纸生产厂家回收利用；锅炉炉渣以及除尘废水沉渣同一收集后外售，员工生活垃圾集中收集于厂内临时垃圾站，由环卫部门统一处理。 |
| 27 | 邵阳连泰鞋业有限公司（九兴鞋业） | 1废气：主要是RB车间万马力，混炼机等生产作业产生的废气，烘箱产生的含有机废气及餐厅油烟。 2废水：生产废水主要为R8车间更换的防粘液，PU车间的漆雾水帘净化废水，气垫清洗废石，鞋底强袭废水以及EVA车间的鞋底清洗废水，生活污水为员工宿舍餐厅的生活污水。废水监测结果（mg/L均值）PH：7.02-7.07、COD：60.4、SS：35.2、NH3-N：16.3、BOD5：37.0、总磷：0.276、石油类：0.24。 4固废：一般工业固废主要为边角废料、残次品产生量预计为245t/a。废机油、废润滑油、废胶水、废电池等危险废物以及生活垃圾162t/a。 | 1废气：万马力产生的炼胶废气经引风管道收集，通过柜式布袋除尘器及活性炭吸附装置处理后，通过排气筒排放；喷漆台上配置漆雾收集及水帘净化装置，喷漆废气废气经作业台上的集气罩，通过水帘净化和车间外的活性炭吸附处置后，通过排气筒排放。食堂燃料为电，为清洁能源，采用静电油烟处理器，安装在餐厅楼顶。 2废水：废水处理依托原有的污水处理站，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后外排至红旗渠。 3固废：生活垃圾由专人集中到厂区垃圾收集点，委托环卫部门每天清运至当地生活垃圾填埋场统一处理。危险废物委托湖南衡兴环保科技开发有限公司统一处理，无法回收的边角废料等，委托江西洪林实业有限公司外运处置。 |
| 28 | 湖南森辉服装有限公司 | 1废气：运输车辆产生的尾气、装修过程中产生的甲醛 2废水：化学需氧量：0.333t/a、氨氮：0.036t/a 3固废：生活垃圾、车间产生的布料边角料、残次品 | 1废气：加强车辆保养，加强运输车辆调度管理，保持作业面和运输道路的长度，不使用运输性能差的运输车辆。 2废水：依托工业园区内的化粪池处理后进入城市污水管网。 3固废：生活垃圾设置垃圾桶收集后交予环卫部门清运、不了边角料等交专业公司回收处理。 |
| 29 | 湖南爱意缘家居有限公司 | 1废水：主要污染物为（280mg/L、t/a）：CODcr：280/020、BOD5:140、0.10、SS:90/0.06、氨氮:30/0.02 2固废：主要是床垫加工、软长加工、沙发加工、家纺、加工工序产生的废边角料和次品等以及员工生活垃圾 3废气：主要为密聊切割工序产生的粉尘、木料切割等产生的粉尘主要污染物为少量甲醛和扬尘 | 1废水：职工生活废水、办公废水和拖洗废水必须构筑隔油池、格栅井、沉淀池强化型化粪池等设施进行处理，废水中主要污染物经处理达标后，再排入厂房一区污水管网。 2废气：安装粉尘收集设施。 3固废：废边角料和次品等，收集后交专业单位回收处理，生活垃圾收集后交环卫部门处理，做到日产日清。 |
| 30 | 邵阳市捷联通科技实业有限公司 | 1废水：主要为生活污水,锅炉除尘废水、生活废水，COD：0.173t/a、氨氮：0.043t/a、氮氧化物：1.958t/a、SO2:3.264t/a 2废气：主要为锅炉烟气、印刷废气和食堂油烟废气 非甲烷总烃：0.12t/a、1.0mg/m3 烟尘：0.125t/a、3.71mg/m3 SO2:3.264t/a、96.15mg/m3 NOx:1.958t/a、58.27mg/m3 油烟废气：6.45kg/a、1.8mg/m3 3固废：主要为清洁印刷机的抹布、边角料、废活性炭、锅炉炉渣、锅炉灰渣、废包装和职工生活垃圾 废包装来源于原料玉米淀粉、牛皮纸盒瓦 | 1固废：废包装物等由企业收集外售、废抹布等来源于印刷机的清理，属于危险废物，委托具有收集或处理资质的单位进行处理。 边角料来源于各生产工序，由厂家收集后外售。生活垃圾等经垃圾箱收集，定期清运。化粪池产生的污泥，委托环卫部门清掏。 2废水：本项目外排废水为生活废水，经隔油池、化粪池预处理后外排红旗渠。 废气：生产废气通过集气罩、活性炭过滤装置、排气筒排放。锅炉烟气经水膜除尘器、35m高烟囱排放，食堂油烟废气安装油烟净化装置及排放管道。 |
| 31 | 湖南合源羽绒制品有限公司 | 1、废水：营运期生产废水和生活废水； 2、废气：运营期为生物质锅炉燃烧产生的SO2,NO2等，食堂产生的油烟。污水处理厂异味等 3、噪声：运营期主要源于洗机、除铁机和锅炉房等机械 4、固废：施工过程中产生的生活垃圾、施工渣土及废弃的包装材料等。运营期主要有废料、锅炉灰渣、废水处理站污泥等。 | 1废水：运营期废水将设计建设一套3400m3/d的羽绒污水净化处理设施，废水经处理后90%废水回用，其余废水外排红旗渠。 2、废气：运营期产生的废气经布袋除尘器除尘处理后，达到标准后再经25m高烟囱高空排放。粗分、清洗在车间内进行，产生的异味经车间阻隔、大气扩散后排放。污水处理站定期对污泥进行清淤，产生的异味再经过大气扩散后排放。食堂油烟的抽烟管道出口安装油烟净化设备，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）标准。 3、噪声：生产设备所产生的噪声在设备的采购时应尽量选用低噪声设备，安装减振垫、消声器吸声等措施。 4、固废：运营期粗分和细分过程中产生的废料，经布袋除尘器收集后与生活垃圾一起委托环卫部门清运；生物质锅炉灰渣作为农田的农肥加以综合利用；污水处理厂产生的污泥为一般固体废物，制成泥饼后外售或委托环卫部门处理；项目产生废包装袋，经收集后能出售给废品收购站就出售，不能回用的集中收集后与生活垃圾一起委托市环卫部门定期清运。 |
| 32 | 湖南德益源实业发展有限公司 | 1废水：主要为职工生活废水，办公室废水和拖洗废水。职工生活废水 2废气：主要为沙发组装过程中产生的粉尘、食堂油烟废气等。 3固废：在生产过程中主要是沙发加工工序产生的废边角料和次品等 | 1废水：职工生活废水、办公费水和拖洗废水必须构筑隔油池、格栅并、沉淀池、强化型化粪池等设施进行处理。 2废气：组装过程中产生的粉尘，采取袋式除尘方式达到《大气污染物综合排放标准》（GB162971996）表2中二级标准。食堂油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率。 3固废：本项目在生产过程中主要是沙发加工工序产生的废边角料和次品等，收集后交专业单位回收处理。生活垃圾收集后交环卫部门处理，做到日产日清。 |
| 33 | 湖南天香生物科技有限责任公司 | 1废气：锅炉废气废气量1.3×106Nm/a,SO20.0.18kg/a、 0.143mg/m3,NO2168.3kg/a, 133.6mg/m3 2废水：废水产生量2250m3/a 3固废：生产过程中产生的不合格的柑橘以及员工的生活垃圾产生量为6kg/d0.9t/a | 1废气：食堂油烟排放须安装高效油烟净化装置，经处理后达到标准，禁止建设燃煤锅炉 2废水：职工生活废水、办公废水和拖洗废水必须构筑油池、格栅井、沉淀池、强化型化粪池等设施进行处理，废水中主要污染物经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入红旗河。 3固废：主要是生产过程中产生的不合格的柑橘、橘皮、沉淀池沉淀物和员工的生活垃圾等，不合格的柑橘、橘皮收集后进行分解、糖化和发酵处理，生产出生物丁醇，再出售，实现废物综合利用：沉淀池沉淀物可作为绿化用肥；生活垃圾收集后交环卫部门经处理，做到日产日清。 |
| 34 | 邵阳市口味王科技发展有限公司 | 1废水：主要来源于煮籽废水、槟榔清洗废水、设备清洗废水、车间地面拖洗废水及职工生活污水、 2废气：该项目废气项目产生的废气主要为生物质锅炉烟气、污水处理站产生的恶臭气、食堂产生的油烟。机动车产生的尾气以及备用发电机尾气。 3固废：主要为槟榔废料、清洗池污泥和污水处理站污泥、锅炉灰渣、废包装袋以及生活垃圾。 | 1废水：实行雨污分流制。雨水经收集后排入市政雨水管网，然后进入红旗河，目前，宝庆工业集中区污水处理厂尚未建成，在项目营运近期，将生活污水经隔油池、化粪池预处理后再与生产废水一起排入厂区废水处理站，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后外排红旗渠。 2废气：本项目生物质锅炉烟气采用麻石水膜脱硫除尘系统处理，然后通过40m烟囱高空排放。食堂油烟采用静电油烟处理后引至屋顶排放。项目方在污水处理站四周种植花草树木；定期喷洒除臭剂；有效控制恶臭污染。 固废：槟榔废料收集后送至当地垃圾填埋场处置；清洗池污泥和污水处理站污泥收集后送生活垃圾填埋场处置；锅炉灰渣作农肥综合利用；可回收的废包装袋回收处理，不可会搜狐的废包装袋和生活垃圾一起及时清运，按要求送指定地点集中处置。 |
| 35 | 邵阳云起堂纯茶酿酒有限公司 | 1废气：主要为生产过程中锅炉生产产生的烟气、以及食堂餐厅产生的油烟 2废水：主要为生产废水和生产废水 3固废：主要为生活垃圾、以及废包装袋等。 | 1废气:锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）其他废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 2废水：宝庆工业集中区污水处理厂未建成前，废水排放执行《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）。 3固废：一般固体废物贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2011）生活垃圾定期清运。 |
| 36 | 邵阳中健康华科技有限公司 | 1废气：排放浓度及排放量：油烟废气18.0kg/a，1.6mg/l废气量441.47万m3/a,烟尘0.045t/a.10.19mg/l，SO2 0.065t/a,14.72mg/l NOX 0.606t/a 2、废水：排放浓度及排放量：COD2.70t/a 225mg/l BOD51.20t/a100mg/l、SS0.96t/a80mg/l、氨氮0.30t/a25mg/l 3、固废：生活垃圾由环卫部门清运，废包装袋和废卷纸收集外售，茶梗和化粪池污泥委托环卫部门处理，茶屑回用于生产，实验室废物交有资质单位处理。 4、噪声;主要噪声源为切丝机、干燥机、升降机、包装机、卷茶机、除梗机及真空泵等，噪声级在70-85dB（A）之间 | 1废气：锅炉烟气15米高排气筒排放，食堂油烟废气经油烟净化装置处理、楼顶排放。 2、废水：生活污水经隔油池、化粪池处理后排入红旗渠；茶叶自然脱水经容器收集后排入化粪池处理后排入红旗渠。 3、固废：生活垃圾由环卫部门清运，废包装袋和废卷纸收集外售，茶梗和化粪池污泥委托环卫部门处理，茶屑回用于生产，实验室废物交有资质单位处理。 4、噪声;企业选用低噪噪声的设备，在高噪声设备底部增设防震垫，同时加强设备维护。经上述措施处理后，再经墙板隔声、空气吸收等因素联合作用，项目投入使用后应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。厂区内来往车辆产生的交通噪声、卸货产生的噪声，经过合理安排车辆进出，控制装卸货时间，严格进出货管理等手段，再经距离衰减后场界噪声可达标排放。 |
| 37 | 邵阳市湘大化肥有限公司 | 1废水：CODcr57.4mg/L氨氮3.60mg/LBOD515.1mg/L 2废气：主要为氨和颗粒物。NH3-N0.23t/a、旋风除尘器颗粒物排放浓度8.86mg/m3、生物质锅炉颗粒物排放浓度9.81mg/m3 固废：本项目固废主要是粉尘、洗涤塔原料渣、废肥料、废包装物、生活垃圾及化验弃土。 | 1废水：化肥检测室产生的废水主要为少量的含氮、磷、钾的废水以及清下水。清下水直接外排，含氮磷钾的废水经业主安排专人收集后送往城市污水处理厂进行处理。项目产生的生活废水经化粪池预处理后排入红旗渠。2废气：项目产生废气主要有原料以及成品堆放散发的异味、造粒、烘干工序产生的物料粉尘及挥发的氨气等、在生产车间内设置一套除尘系统对粉尘进行收集，利用抽风机、通风管道、集尘罩等设备，将产生的粉尘由支集气管道收集汇入主集气管道。 3固废：粉尘和洗涤塔原料渣收集后用于造粒工序，除尘渣送至砖厂制厂，废肥料外卖给职工及普通农户，废包装作为废品外卖，生活垃圾和化验弃土委托环卫部门清运。 |
| 38 | 湖南宝东农牧发展有限公司 | 1:废气（均值mg/m3）：废物主要污染源为燃气锅炉运行过程产生烟气：主要含烟尘：27.2、二氧化硫：12.8、氮氧化物:183.8等。生产过程中产生粉尘的作业点为原料粉碎、配料、产品包装等及食堂产生的油烟。 2固废：主要是生产车间的废弃包装物和生活垃圾。 3废水：主要为办公室生活废水 | 1废气：锅炉运行过程中产生的烟气采取安装脱硫除尘联合净化装置经喷淋氢氧化钠溶液脱硫除尘，废气净化后经35m高排气筒排放。生产粉尘采取布袋除尘系统，食堂产生的油烟采取集气罩收集到油烟净化设施处理。 2废水：锅炉除尘废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排，食堂废水经隔油池处理和经化粪池处理后的生活废水排入红旗渠。 3固废生产车间的废弃包装物外售、生活垃圾集中由环卫部门定期清除转运。 |
| 39 | 邵阳市金穗农化有限公司 | 1废气：主要为生产车间产生的少量无组织排放的粉尘 2废水：主要为生活污水主要污染因子为COD：（200mg/L0.14t/a）、BOD5：（100mg/h、0.07t/a） 3固废：主要为办公楼产生的生活垃圾：9t/a生产车间产生的废肥料：20t/a、废包装物：0.3t/a | 1废水：废水主要为员工生活废水，经处理后排入红旗渠。 2废气：粉尘收集设备，生产过程应当封闭，严格控制无组织粉尘排放源确保大气污染物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB19297-1996）中的二级标准。 3固废：固体废物应分类收集，生产性固体废物续综合利用，生活垃圾送环卫部门处理。 |
| 40 | 邵阳市双胞胎饲料有限公司 | 1固废：主要为原料初选收集的砂石杂质和金属碎屑、废包装材料、除尘器截留物及车间地面收集物和生活垃圾。 2废水：COD:0.130t/a、60mg/L；氨氮：0.032t/a、15mg/L； 3废气：主要为饲料生产的工艺粉尘、燃气锅炉废气、食堂油烟 颗粒物：10.32t/a、98.29mg/m3油烟废气：2.43kg/a、1.8mg/m3。 燃气锅炉SO2：0.094t/a、1.8mg/m3 烟尘：0.066t/a、9.78mg/m3 | 1固废：砂石杂质、生活垃圾由环卫部门定期清运，做到日产日清；金属碎屑，统一收集后出售；除尘器截留物及车间地面收集物，回收综合利用；废包装材料收集后交供应商回收处理。 2废水：构筑隔油池、格栅井、沉淀池、强化型化粪池等设施进行处理，废水中主要污染物经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，再排入红旗渠。 3废气：生产车间需要设置一套集中收集含尘废气装置，含废气经脉冲布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后通过不低于20m高的排气筒外排；燃气锅炉的废气须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），食堂油烟安装高效油烟净化装置。 |
| 41 | 邵阳市明珠钢化玻璃有限公司 | 1废气：非甲烷总烃0.5t/a和油烟废气1.2kg/a 2废水：CODcr90mg/L、0.05t/a SS60mg/l、0.033t/a 氨氮10mg/L、0.003t/a、动植物油1.56mg/L,0.0009t/a 固废：主要为生活垃圾、磨边机产生的玻璃磨边粉尘以及玻璃泥渣、中空供需产生的废铝料、废胶桶 | 1废气：设备自带喷水降尘、设置排风扇，加强车间空气通风，设置油烟净化装置，通过引风机经集气罩收集后经15m高排气筒排放。 2废水：清洗等生产废水经循环用后定期排放。食堂污水经隔油池和，粪便污水经化粪池后，与其他生产及生活废水混合进入外排集水池，排入红旗渠。 3固废：生活垃圾统一收集后由环卫部门运至垃圾填埋场处置，废渣等由物资公司回收公司回收处理，全部回收处理不外排。 |
| 42 | 邵阳高华工贸实业有限公司 | 1废水：主要为生活用水和少量的生产用水生活污水中排口中污染因子为CODcr（14.3mg/L）、氨氮（0.665mg/L）、BOD5（3.11mg/L）、悬浮物（14mg/L） 2废气：本项目在氧化皮和定长切断过程中会产生极少量废气，主要为颗粒物 颗粒物监测结果为（分三次采均值）：0.125mg/L、0.362mg/L、0.403mg/L 3固废：本项目固体废物主要生产过程产生的铁屑和职工生活垃圾。 | 1废水：生产用水为设备的冷却水，均为间接冷却用水，冷却水循环使用，不外排，因为蒸发损耗，需补充充新鲜水。产生的生活污水采取化粪池预处理+地埋式一体化污水处理设备处理后，达到《污水综合排放标准》一级后外排红旗渠。 2废气：废气再车间内经过排气扇排入室外，对周边环境影响不大。 3固废：铁屑经过收集后进行外销，生活垃圾经垃圾箱收集后定期进行清运。 |
| 43 | 邵阳市顺通电力器材有限公司 | 1废气：主要为锅炉烟气，主要污染物为烟尘852mg/m3、二氧化硫48.0mg/m3、氨氮化物91.50mg/m3 2废水：主要是搅拌机，离心机冲洗废水和员工生活污水，化学需氧量：43.6mg/L，悬浮物：67.0mg/L，氨氮：4.91mg/L 3固废：主要为监测中心产生的不合格产品、废钢筋头、炉渣和办公日常生活垃圾等 | 1废气：锅炉烟气采用水浴除尘处理，处理后的烟气从25米的烟囱排放。 2废水：该项目已修建一个集水池，用来收集冲洗废水，冲洗废水可以回用于电杆养护，生产废水不外排。生活污水经沉淀、隔油池处理后进入红旗渠。 3固废：不合格产品中的废钢筋、废钢筋头由金属回收公司回收；不合格产品（除钢筋外）、办公及日常生活垃圾分类收集后外运垃圾填埋场处理；锅炉产生的炉渣回用做制砖原料，少量废机油和含油废布，委托具有危险废物处理资质单位处理。 |
| 44 | 邵阳市佳鑫电气设备制造有限公司 | 1废气（mg/m3、kg/a）：主要为食堂油烟（1.04/6.12）、点焊烟尘（0.5、2.0）、液化气产生的SO2（0.134、0.80）、NOx（0.042/1.206）、CO（0.042/0.27） 2废水（mg/L、t/a）：主要为办公、员工产的生活废水如COD（200/0.37）、NH3-N（30/0.056）、SS（100/0.19）、石油类（8、0.015） 3固废：主要为厂区生活垃圾、隔油池油渣、机器加工产生的废铜线、废润滑油、废油桶、废手套、废元件。废焊条、焊渣 | 1废气：车间焊接烟尘通过72台排气扇外排，厂界无组织排放的颗粒物监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），食堂液化气燃烧废气和餐饮油烟废气净化装置处理，经排气管道高于屋顶排放。 2废水：食堂和生产车间产生的含油给水先经隔油池处理后于其他生活废水一起进入化粪池处理，达到相关规定后排至红旗渠。 3固废：废润滑油、含油废布、废油桶、隔油池油渣等属危险废物，要求集中收集和贮存，交由资质单位处理；废铜线、废焊条、焊渣由金属公司回收；生活垃圾送至规定地点，进入城市垃圾处理厂处理。 |
| 45 | 湖南拓奇新创科技股份有限公司 | 1废气：食堂产生的油烟、SO2、NO2、CO、少量酸碱清洗产生少量酸雾、碱雾 2废水：废水量2.4万m3/a、COD6.5t/a、NH3-N0.7t/a 3固废：车间产生的废离子交换树脂、废油墨桶、废丝印网、废抹布、玻璃渣、废塑料膜，废水处理池产生的污泥，生活垃圾等 | 1废气：食堂油烟净化处理装置处理后经15m高排气筒排放、车间废气经处理后15m高排气筒排放。2废水：生活污水经化粪池处理后进红旗渠污水处理厂；工艺废水经生产废水处理系统处理达标后排入红旗渠。 3固废：车间产生的非离子交换树脂由厂家深圳市金龙源环保科技技术有限公司定期更换。废油墨桶、丝印网由厂家深圳市顾康力化工有限公司定时回收。废滤料等交给深圳市金龙源环保科技有限公司定期更换，生活垃圾和污泥由环卫部门清运。 |
| 46 | 邵阳市讯源电子科技有限公司 | 1废气：非甲烷总烃：0.036kg/a 2废水：主要为清洁废水、生活污水、主要污染因子为SS、COD、BOD5、NH3-N、SS；COD:100mg/L、0.216t/a；BOD5：30mg/L、0.065t/a； NH3-N：15mg/L、0.032t/a；SS:70mg/L、0.151t/a 3固废：包括生产过程中产生的废电线、废线皮、废机油、含油抹布等 | 1废气：焊接机自带废气处置系统、车间内设强制通风系统；加强厂区绿化。 2废水：车间地面清洁、职工生活废水等通过化粪池排放。 3固废：不合格产品收集在危险废物暂存室内，交由有资质的单位处置、废电线、废线皮等收集再一般废物暂存室内，出售给废品回收单位、危险废物等收集再危险废物暂存室内，交由有资质的单位处理。 |
| 47 | 湖南磨王科技智造有限公司 | 1废水：主要为车间卫生废水和生活废水，年排放量240t 车间卫生废水：车间卫生废水主要为车间员工洗手产生，主要污染因子为悬浮物：161mg/L、石油类等，生活废水、员工办公产生，主要污染因子为化学需氧量:269mg/L、氨氮:35.3mg/L、动植物油:0.12mg/L等 2废气：主要为组装、无焊机、打磨工序产生的废气以及食堂油烟 3固废：固废：主要是危险废物、一般固体废物和生活垃圾。危险废物：机加工过程中产生的废机油、废切削液、含油抹布、手套、废油桶、一般固废包括机加工过程中产生的报废零件 | 1废水：车间卫生废水经化粪池预处理。 生活废水经化粪池预处理、处理后的废水进入项目总排口，对接市政管网，排入红旗渠，园区进站路污水处理厂建成后，废水排入宝庆工业集中区进站路污水处理厂处理后纳入资江。 2废气：组装、打磨工序、打磨产生的废气等经排风扇无组织外排。 3固废：主要是危险废物、一般固体废物和生活垃圾。危险废物：机加工过程中产生的废机油、废切削液、含油抹布、手套、废油桶。其中废机油、废切削液经过过滤后可回用于各车床上，起到润滑、防锈的作用暂存于车间危险废物暂存区内。一般固废包括机加工过程中产生的报废零件收集外售。生活垃圾收集，交环卫部门清运。 |
| 48 | 洞口电器设备制造有限公司 | 1、废水：主要为车间废水和生活废水， 2、废气：主要为车间焊接烟尘、打磨粉尘和食堂油烟等； 3、噪声：主要噪声源为剪板机、切割机、车床、冲床等生产设备运转； 4、固废：项目营运期固体废物有金属边角废料，打磨粉尘，废黄油，废切削液，生活垃圾等 | 1废水：按照“雨水分流”原则，建立厂区排水和废水处理设施，废水经处理后达到相关规定标准后排至红旗渠。 2、废气：建设过程中对作业场进行挡护，施工物料覆盖运输堆置，场地采取清水除尘措施；车间焊接烟尘通过加强通风和墙体阻隔等办法，打磨粉尘采取沉降收集及厂房阻拦等措施，厂界无组织排放废气须符合GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》相关规定标准；食堂液化气燃烧和餐饮油烟废气经净化装置处理，油烟排放浓度符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》。3、噪声：优化布局，生产过程中须对各声源分别采取基础减振、安装隔声罩、安置消声过滤器，墙体封闭隔声等降噪措施，要求西面、北面厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准，南面、东面厂界符合4类标准。 4、固废：废机油、黄油及含油废布等属危险废物，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）实行管理，要求桶装收集专门堆置，送生产厂家回收处置或交由有资质单位处理；打磨粉尘、金属边角废料等一般固废实行综合利用；生活垃圾送至规定地点，进入城市垃圾处理场处理。 |
| 49 | 邵阳市华锐电子有限公司 | 1、废水：营运期主要是员工宿舍生活废水与食堂废水； 2、废气：营运期主要产生于锡焊和压铸工艺； 3、噪声：营运期生产设备所产生的噪声， 4、固废：项目营运期间产生的废弃电子原件等。 | 1、废水：员工宿舍生活废水进入化粪池处理，食堂餐饮废水经隔油隔渣池处理后与其他生活废水一起进入化粪池处理后排入红旗渠。 2、废气:锡焊接和压铸工艺所挥发出的气态物质冷凝产生的烟尘，应设置抽风装置，经集气罩收集后净化处理。注塑工艺所产生的废气必须采取收集装置，在车间应设置排气通风口，防止对周边企业的工作人员造成影响。 3、噪声：生产设备所产生的噪声在设备的采购时应尽量选用低噪声设备，安装减振垫、消声器吸声等措施；确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。4、固废：废弃电子原件能回收利用的做回收用，不能回收的应交相应的单位进行处置。厂内所产生的垃圾应设置单独的垃圾收集箱，做到日产日清，厂区综合垃圾经收集后全部委托环卫部门负责清运处理。 |
| 50 | 湖南宝源电力实业有限公司 | 1、废气：主要是污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度。 2、废水：生产废水、生活废水和锅炉废水，其中生产废水包括离心废水和搅拌机清洗废水。 3、噪声：噪声源主要是搅拌机、离心机和锅炉风机等产生的噪声。 4、固废：项目固废主要、锅炉房产生的炉渣和办公及日常生活垃圾等。产生的少量废机油和含油废布属危险废物。 | 1废气：项目新建的一台1t/h台燃柴锅炉须配套湿法脱硫除尘设施，确保外排废气符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）中的二类区II时段标准，烟囱高度不得低于30米，烟囱必须设置永久性监测孔。 2、废水：按照“清污分流、雨污分流”的原则建设厂区排水系统，冲洗搅拌机产生的废水，经沉淀后回用不得外排，锅炉除尘水经沉淀后循环使用不得外排。 3、噪声：选用低噪声设备，对锅炉风机、搅拌机、离心机和各种机械加工设备采取封闭隔音和减振消声措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的3类标准。 4、固废：固体废物应分类收集，妥善处理，项目产生的少量废机油和含油废布属危险废物，应委托具有危险废物处理资质单位处理，锅炉产生的炉渣、除尘灰渣应实行综合利用或无害化处理；办公生活垃圾分类收集和定期清运，按要求送垃圾填埋场处理。 |
| 51 | 湖南省湘中制药有限公司 | 1废气：燃气锅炉外排烟气中颗粒物、SO2、NO2、林格曼黑度（单位mg/m3） 颗粒物：15.1、SO2:1L NO2:25 2废水：主要污染因子为沸水中的pH：8.04mg/L、CODcr（5.0mg/L）、BOD（33.1mg/L）、SS（34.6mg/L）、氨氮：（10mg/L）、总氰化物：0.001L 苯：0.05L 3固废：主要为废气包装材料以及生活垃圾、废清洗剂、废活性炭、药尘渣等等 | 1废水：丙戊酸系列产品生产区应配套自建污水处理系统；其余车间店面清洗水、洗瓶废水、洗衣废水等排入污水处理站处理，生活污水进入化粪池预处理，规范厂区排污口建设，厂区外排废水达到《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》后排入红旗渠。 2废气：加强工程大气污染控制，设置空气换气系统，在实验室内设置集气罩+抽风系统，排气口应高于楼顶三米以上，各胶囊试剂生产线均设置集气罩+袋式除尘器。 3固废：做好各类垃圾的分类收集民众和利用和处置工作，制剂生产除尘系统除尘灰等必须按国家有关危废管理暂存于暂存间，做种交由资质的单位进行安全处理。锅炉灰渣、脱硫除尘渣等、生活垃圾由当地环卫部门清运 |
| 52 | 湖南飞力格科技有限公司 | 1废水：CODcr:1.37t/a、BOD5:（1.37t/a、300mg/L）SS：（0.76t/a、150mg/L）NH3-N:(0.137t/a、150mg/L)等 2废气：工艺粉尘0.37t/a、6.42mg/L 发酵废气产生的CO2和臭气、锅炉烟气产生的SO2、NOx和颗粒物，食堂有废气产生的油烟0.013t/a，无组织产生的H2S0.043t/a 3固废：废气包装材料、干燥机粉尘渣、废气培养基、生活垃圾、污水处理站污泥 | 1废水：生活污水和通过化粪池处理后排入企业自建的污水处理厂处理达标外排、生产废水通过污水处理站处理后达标外排。 2废气：工艺粉尘通过布袋除尘+20M排气筒达标排放、发酵废气通过通风换气处理、锅炉烟气经15m排气筒达标排放，食堂废气安装油烟净化器。 3固废：废气包装材料分类回收、干燥机粉尘渣回收再利用、废气培养基灭活处理后，交由环卫部门收集处理，生活垃圾交由环卫部门收集处理。 |
| 53 | 邵阳市黑宝石再生资源有限公司 | 1、废水：主要为职工生活废水、办公废水和拖洗废水。 2、废气：（1）再生胶、橡胶制品废气；（2）电炉热熔烟尘；（3）除锈粉尘。 3、噪声：主要为塑化机、离心机、密炼机等机械噪声。 4、固废：（1）危险废物，（2）一般固废，（3）生活垃圾。 | 1、废水：职工生活废水、办公废水和拖洗废水必须构筑隔油池、格栅井、沉淀池、强化型化粪池等设施进行处理。达到《污水综合排放标准》GB8978—1996一级标准。 2、废气：（1）再生胶、橡胶制品废气；采取在各生产设备上方设置集气罩，收集的废气通过水喷淋进行除尘处理，再将炼胶废气通入活性碳吸附装置处理，废气排放达到《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632—2011中表5、表6对应排放限值；再生胶硫化、炼胶产生的恶臭气体采用O3氧化—化学吸附法处理，臭气浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》GB14554—93表2标准。（2）电炉热熔烟尘；采取电炉布袋除尘方式，达到GB9078—1996《工业炉窑大气污染排放标准》中表二标准。（3）除锈粉尘。采取布袋除尘方式，达到,《大气污染综合排放标准》表二中对应的二级标准。 3、噪声：项目设备应尽可能选购低噪声设备，设备安装时底部应配置阻尼减振设施，噪声排放须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008中3类标准。 4、固废：（1）危险废物：有机废气处理过程产生的废活性碳属于危险废物，须设置专用的危废暂存间并有危废标识，废活性炭须委托有资质的单位处理。（2）一般固废：生产过程中的毛边等边角料，收集后再重新利用。废弃包装材料，收集后外卖给废品回收部门。铸钢丸生产过程中的不合格产品和除锈废金属屑，回收后作为原料回用。布袋除尘收集到的粉尘、铸钢丸生产过程中收集到的金属粉尘，回用后再重新回用。（3）生活垃圾：生活垃圾分类收集，集中临时贮存，每日交环卫部门处置。 |
| 54 | 邵阳三一盛能 | 1废水：本项目排放废水极少，主要是生活污水等。生活污水量约455t/a，污染物浓度有COD400mg/L、NH3-N35mg/L、SS200mg/L 2废气：主要污染物为非甲烷总烃。石油挥发气体是由丙烷、丁烷、丁烯为主要成分的烃类混合物。 3固废：主要为生活垃圾，年产生1.4吨。 | 1废气：重点在于加强加气安全，设备完好，操作正确，防火防爆。 2固废：本项目产生的固体废物主要是生活垃圾，可由环卫部门处理，不会对环境造成污染。 |
| 55 | 湖南湘中南医药物流股份有限公司 | 废水：COD1.7t/a、300mg/L NH3-N1.7t/a、300mg/L | 1废水：按雨污分流原则修建项目排水管网与市政排水管网衔接，仓库地面清洗废水与生活污水经相应预处理后排入红旗渠。 2废气：项目不设食堂餐饮服务；备用柴油发电机运行废气经净化处理达标后通过管道外排。 3固废：固废分类收集，废包装材料全部综合回收利用；生活垃圾由环卫部门统一清运送至城市生活垃圾填埋场填埋处理；对压缩机维修产生的废机油按国家危废管理的相关要求妥善收集后送有资质单位处置。 |

# 4 环境影响预测与评价

## 4.1施工期环境影响简析

本项目不涉及构筑物的土建工作，施工期主要工作为针对厂房内备料中心、焊接线、涂装车间及总装车间进行设备安装。项目施工期环境影响主要为设备安装对环境的影响。

由于设备安装全部在生产厂房内进行，经厂房隔声后，对周边声环境的影响很小；少量的废包装材料、含油抹布和废手套依托现有工程的固废收集、暂存和储运系统，均能都得有效处置，不会造成二次污染。

总体而言，施工期的影响是暂时的、短期的。环评在此不作赘述。

为减轻施工设备安装中的噪声影响，环评要求：建设单位在设备安装中做到文明安装、文明施工，应避免夜间安装设备；同时加强施工现场管理，施工时噪达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的规定，避免施工噪声扰民问题的发生。

## 4.2营运期环境影响分析

### 4.2.1 营运期环境空气影响分析

#### 4.2.1.1环境空气影响预测与评价

为了解本项目营运过程中大气污染物对周围环境的影响，本次评价对生产过程产生废气等主要污染物进行预测。

1、预测对象及预测因子

（1）有组织

①抛丸废气1#排气筒；预测因子：颗粒物

②脱脂槽液加热废气2#排气筒；预测因子：颗粒物、SO2、NOX

③水分烘干燃料废气3#排气筒；预测因子：颗粒物、SO2、NOX

④粉末固化废气4#排气筒；预测因子：颗粒物、SO2、NOX、TVOCs

⑤补漆废气5#排气筒；预测因子：TVOCs

⑥喷漆后烘干废气6#排气筒；预测因子：颗粒物、SO2、NOX、TVOCs

（2）无组织

焊接过程产生的无组织废气，预测因子：颗粒物

切割废气产生的无组织废气，预测因子：颗粒物

喷粉废气产生的无组织废气，预测因子：颗粒物

2、估算模式参数

本次大气环境影响预测采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的 AERSCREEN 模型进行预测，计算各预测因子最大落地地面浓度值。

根据项目所在地环境特点，项目估算模型参数详见下表：

表4.2-1  项目估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 825.28万 |
| 最高环境温度/℃ | 40 |
| 最低环境温度/℃ | -10 |
| 土地利用类型 | 工业用地 |
| 区域湿度条件 | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 |
|  | 地形分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 √否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

3、大气主要污染源排放参数

根据项目工程分析，本项目废气排放参数和源强见下表4.2-2及表4.2-3。

表4.2-2  项目有组织污染物排放情况表

| 序号 | 废气种类 | 排风量m3/h | 排气筒高度m | 排气筒内径m | 烟气温度℃ | TVOCS g/s | 颗粒物 g/s | SO2 g/s | NOX g/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抛丸废气 | 25000 | 18 | 0.3 | 25 |  | 0.05 |  |  |
| 2 | 脱脂槽液加热废气 | 10000 | 18 | 0.3 | 40 |  | 0.0028 | 0.2×10-7 | 0.024 |
| 3 | 水分烘干 | 10000 | 18 | 0.3 | 40 |  | 0.0028 | 0.2×10-7 | 0.024 |
| 4 | 粉末固化废气 | 50000 | 18 | 0.3 | 60 | 0.22×10-6 | 0.0069 | 0.6×10-7 | 0.06 |
| 5 | 补漆废气 | 80000 | 18 | 0.3 | 25 | 0.056 |  |  |  |
| 6 | 喷漆后烘干废气 | 63000 | 18 | 0.3 | 40 | 0.0106 | 0.0028 | 0.2×10-7 | 0.024 |

表4.2-3  项目无组织污染物排放情况表

| 序号 | 产生位置 | 颗粒物（g/s） | 高度（m） | 长度（m） | 宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割废气 | 0.093 | 3 | 295 | 71.17 |
| 2 | 焊接烟尘 | 0.164 | 3 | 295 | 71.17 |
| 3 | 喷粉废气 | 0.0069 | 3 | 295 | 71.17 |

4、大气主要污染物估算模型计算结果

表4.2-4  有组织排放废气主要污染物计算结果

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度（ug/m3） | 最大浓度落地点（m） | 评价标准（ug/m3） | 占标率（%） | D10% | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抛丸废气 | 颗粒物 | 27.49 | 173 | 900 | 3.05 | 57.5 | Ⅱ级 |
| 脱脂槽液加热废气 | 颗粒物 | 19.70 | 148 | 900 | 2.19 | / | Ⅱ级 |
|  | SO2 | 0.00014 | 148 | 500 | 0.00003 | / | Ⅲ级 |
|  | NOx | 16.88 | 148 | 250 | 6.75 | 105 | Ⅱ级 |
| 水分烘干废气 | 颗粒物 | 19.70 | 148 | 900 | 2.19 | / | Ⅱ级 |
|  | SO2 | 0.00014 | 148 | 500 | 0.00003 | / | Ⅲ级 |
|  | NOx | 16.88 | 148 | 250 | 6.75 | 105 | Ⅱ级 |
| 粉末固化废气 | TVOCS | 0.0002 | 210 | 1200 | 0 | / | Ⅲ级 |
|  | 颗粒物 | 7.04 | 210 | 900 | 0.78 | / | Ⅲ级 |
|  | SO2 | 0.0001 | 210 | 500 | 0 | / | Ⅲ级 |
|  | NOx | 6.12 | 210 | 250 | 2.45 | 157.5 | Ⅱ级 |
| 补漆废气 | TVOCS | 21.8 | 218 | 1200 | 1.82 | 65 | Ⅱ级 |
| 喷漆后烘干废气 | TVOCS | 4.3 | 228 | 1200 | 0.344 | / | Ⅲ级 |
|  | 颗粒物 | 10.91 | 228 | 900 | 1.21 | / | Ⅱ级 |
|  | SO2 | 0.0001 | 228 | 500 | 0 | / | Ⅲ级 |
|  | NOx | 9.35 | 228 | 250 | 3.7 | 112 | Ⅱ级 |

表4.2-5  无组织排放废气主要污染物计算结果

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度（ug/m3） | 最大浓度落地点（m） | 评价标准（ug/m3） | 占标率（%） | D10% | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割废气 | 颗粒物 | 5.41 | 149 | 900 | 0.60 | / | Ⅱ级 |
| 焊接烟尘 | 颗粒物 | 9.42 | 149 | 900 | 1.05 | / | Ⅱ级 |
| 喷粉废气 | 颗粒物 | 0.39 | 148 | 900 | 0.04 | / | Ⅱ级 |

通过上表可以看出，采用 AERSCREEN 估算模式计算结果显示，在正常工况下，项目各污染源的大气污染物中最大占标率为水分烘干NOX有组织排放，占标率位 6.75%（<10%），因此本项目大气环境影响评价等级为二级评价。

根据 AERSCREEN 估算模式计算结果显示可知，本工程正常状态下，项目排放的主要大气污染物的最大落地浓度，均出未出现超标现象, 项目各排气筒排放的大气污染物最大地面浓度远远小于评价标准，贡献值很小。因此，本项目大气污染物经处理达标排放后，对评价范围内的大气环境影响较小，不会改变评价范围内的大气环境功能，不会对评价范围内的环境保护目标造成明显影响。

#### 4.2.1.2污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》HJ2.2-2018 要求“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。污染物排放量核算表包括有组织及无组织排放量、大气污染物年排放量、非正常排放量等。”因此，本项目污染物排放量核算主要包括有组织排放量核算、无组织排放量核算、大气污染物年排放量核算及非正常排放量核算。具体情况如下：

1、有组织排放量核算

项目有组织排放量核算具体情况详见下表：

表4.2-6  项目有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 废气种类 | 污染物 | 最大排放浓度/（mg/m3） | 最大排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 抛丸废气 | 颗粒物 | 0.73 | 0.18 | 1.10 |
| 2 | DA002 | 脱脂槽液加热废气 | 颗粒物 | 1.0 | 0.01 | 0.080 |
| 3 |  |  | SO2 | 0.000009 | 0.00009g/h | 0.56g/a |
| 4 |  |  | NOx | 8.7 | 0.087 | 0.52 |
| 5 | DA003 | 水分烘干废气 | 颗粒物 | 1.0 | 0.01 | 0.080 |
| 6 |  |  | SO2 | 0.000009 | 0.00009g/h | 0.56g/a |
| 7 |  |  | NOx | 8.7 | 0.087 | 0.52 |
| 8 | DA004 | 粉末固化废气 | TVOCS | 0.016 | 0.0008 | 0.05 |
| 9 |  |  | 颗粒物 | 0.5 | 0.025 | 0.2 |
| 10 |  |  | SO2 | 0.0000046 | 0.00023g/h | 1.4g/a |
| 11 |  |  | NOx | 4.4 | 0.22 | 1.3 |
| 12 | DA005 | 补漆废气 | TVOCS | 2.52 | 0.202 | 0.49 |
| 13 | DA006 | 喷漆后烘干废气 | TVOCS | 0.60 | 0.038 | 0.09 |
| 14 |  |  | 颗粒物 | 0.16 | 0.01 | 0.080 |
| 15 |  |  | SO2 | 0.000001 | 0.00009g/h | 0.56g/a |
| 16 |  |  | NOx | 1.38 | 0.087 | 0.52 |
| 有组织排放口总计 | 颗粒物 | 1.54 |
|  | SO2 | 3.08g/a |
|  | NOX | 2.86 |
|  | TVOCS | 0.585 |

2、无组织排放量核算

项目无组织排放量核算见下表

表4.2-7  项目无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（ug/m3） |  |
| 1 | MF0001 | 切割废气 | 颗粒物 | 配备高效除尘装置（多层滤芯） | GB16297-1996 | 1000 | 2.437 |
| 2 | MF0002 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 配备高效除尘装置 |  | 1000 | 3.55 |
| 3 | MF0003 | 喷粉废气 | 颗粒物 | 配备高效除尘装置（大旋风除尘+滤芯除尘） |  | 1000 | 0.15 |
| 无组织排放总计 |
| 无物质排放总计 | 颗粒物 | 6.137 |

3、项目大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量包括有组织和无组织排放量，核算详见下表。

表4.2-8  项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 全厂排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 7.677 |
| 2 | SO2 | 3.08g/a |
| 3 | NOX | 2.86 |
| 4 | TVOCS | 0.585 |

### 4.2.1.2运营期地表水环境影响分析

项目废水主要有脱脂、硅烷化工艺产生的废水以及纯水设备机组产生的清下水，车间地面冲洗废水、员工生活污水等。

项目废水经自设的污水处理站处理达到《污水综合排放标准》中的三级排放要求后进入市政污水管道，再进入邵阳市进站路污水处理厂进行处理达标后外排入资江。

《湖南省环境保护厅关于邵阳经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》（湘环评函〔2017〕18号）的要求：“经开区应严格按照规划环评要求切实加快区域管网、污水处理厂等环保公建基础设施建设，按政府承诺在2017年年底前完成进站路污水处理厂的建设并投入使用，目前污水处理厂已基本建成，污水处理厂尾水设专管排入资江，目前专管还未建设好”。

进站路污水处理厂厂区只设置一个规范化尾水排放口，安装污水流量计和pH、COD、氨氮在线监测设施，并与环保部门监控系统联网。

《邵阳市进站路污水处理厂工程环境影响报告书》已于2017年5月获得了邵阳市环境保护局批复，并于2017年开工建设。根据《邵阳市进站路污水处理厂工程可行性研究报告》和《邵阳市进站路污水处理厂工程环境影响报告书》可知：邵阳市经济开发区为了落实《水污染防治行动计划》要求集中治理工业集聚区水污染要求。在经开区范围内修建邵阳市进站路污水处理厂收集园区范围内工业废水和生活污水进行集中处理，废水经处理达到GB18918-2002一级A标后外排。

#### 4.2.1.1项目产生的废水对进站路污水处理厂的影响分析

（1）水质影响分析

根据《邵阳市进站路污水处理厂工程可行性研究报告》及《邵阳市经济开发区总体规划》可知，邵阳市进站路污水处理厂纳污范围内园区规划产业结构类别主要为设备制造、电子信息、生物医药、仓储物流等产业，综合考虑园区引进企业的类型及工业废水应达到企业污水相应排放限值要求，进站路污水处理厂设计进水水质见表4.2-9。

表4.2-9    邵阳市进站路污水处理厂设计进水水质

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标值 | 6-9 | ≤450 | ≤240 | ≤350 | ≤35 | ≤40 | ≤4 |

本项目已经委托有资质单位承担该项目废水处理工程建设，并签订工程保质合同确保废水经处理后达到《污水综合排放标准》中三级排放标准要求排入园区污水管道，经污水管道进入进站路污水处理厂处理达标后排入资江，水质对进站路污水处理厂影响较小。

（2）水量影响分析

根据《邵阳市进站路污水处理厂工程可行性研究报告》及《邵阳市市进站路污水处理厂工程环境影响报告书》可知，进站路污水处理厂总征地面积81858.98m2（合122.79亩），其中近期工程占地面积56512.55m2 （合84.77亩），污水处理规模为4.0×104m3/d；预留远期建设场地25346.43m2 （合38.02亩），远期工程增加污水处理规模4.0×104m3/d。

本项目外排至园区污水管道废水量为100m3/d，约占进站路污水处理厂设计处理水量规模的0.13%，比例较低。且进站路污水处理厂主要建构筑物包括粗格栅井、进水提升泵站、细格栅井、旋流沉砂池、缓冲池、均质沉淀池、水解酸化池、配水调理池、A/A/O生化池、二沉池、转盘过滤池、紫外光消毒池、贮泥池、污泥浓缩脱水间、加药间、生物除臭滤池等。其中水量配水调节系统主要为粗格栅井和进水提升泵站。其工艺设计参数如下所示：

a）粗格栅

污水自流进至结合井，经结合井消能调整流态后进至粗格栅井，栅槽设2格，两组并联运行，栅前水深1.00m，栅槽宽0.80m，每格设一道回转式格栅除污机，格栅间隙20mm，安装角度α＝75º，N＝1.1kW，经格栅处理后的污水自动流入进水提升泵站。

粗格栅井主要设计参数如下：

结构类型：高架钢混直壁平行渠道

设计规模   4×104 m3/d，近期粗格栅一用一备

设计流量	 Qmax＝4366.67m3/h

总变化系数  Kz＝1.31

渠道宽度	 B＝900mm

渠    数	 2道

b）进水提升泵站

泵站为全地下式，设3台潜水泵，一大两小，大小泵互为备用。水泵性能参数：大泵Q=1100m3/h，H=12.0m，N＝45kW；小泵Q=550m3/h，H=12.0m，N＝30kW。

进站路污水处理厂粗格栅井设计流量Qmax＝4366.67m3/h，且总变化系数Kz＝1.31，设计流量远远大于本项目废水量。本项目废水经收集粗格栅井，在用泵均匀提升至后废水处理系统的细格栅井和旋流沉砂池，且细格栅井和旋流沉砂池大小也均按照Qmax为4366.67m3/h设计，因此本项目废水能均匀的进入进站路污水处理厂废水处理系统，不会对进站路污水处理厂废水处理系统造成冲击负荷，不会影响进站路污水处理厂正常营运。

（3）非正常排放

在厂内污水处理站发生事故或检修生产废水得不到及时处理的情况下，废水不经处理，外排水质将无法达标。如果排放，由于污染物浓度高，会对进站路污水处理厂产生冲击负荷，进而影响进站路污水处理厂的正常运行。

根据《湖南省污染源自动监控管理办法》（湖南省人民政府令第203号），本项目废水处理设施需通过设置事故应急池，废水若非正常排放，将启动应急程序将废水引入事故应急池收集，因此，项目废水非正常排放发生情况概率较低，经上述措施处理后基本不会外排至厂外，不会对进站路污水处理厂造成影响。

另外，项目如若发生火灾，泄露的区域主要为油漆、稀释剂存放仓库。一旦发生火灾或者物料泄漏，可及时进行封闭灭火并收集消防废水，待事故结束后消防废水以及泄漏的物料全部通过泵打入废水收集池，再渐次泵入厂区生产废水处理站和生产废水一起进行处理，处理达标后排入园区污水管道，经园区污水管道汇入进站路污水处理厂处理。

#### 4.2.1.2项目产生的废水对资江水环境的影响分析

项目废水经厂区内废水处理站处理达标后进入园区内污水管道，经污水管道进入进站路污水处理厂处理达标后，排入资江。进站路污水处理厂纳污水体为资江，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及《湖南省2014年~2016年“两供两治”设施建设实施方案》（湘政办发［2014］75号）规定，进站路污水处理厂出水拟执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。

根据《邵阳市进站路污水处理厂工程环境影响报告书》第七章地表水环境预测分析可知：进站路污水处理厂尾水达标排放时，对资江水质影响不大；事故排放时，资江平水期水质可达标，枯水期NH3-N会出现轻微超标。项目将尾水排入资江方案可行，但建设单位应严格污水处理设施运行管理，确保尾水稳定达标排放，杜绝污水事故排放。资江属于大河，有一定的环境容量，又项目废水占进站路污水处理厂水量较小，因此，本项目废水经进站路污水处理厂处理达标排入资江，对资江水环境影响不大。

### 4.2.3 运营期地下水环境影响分析

（1）水文地质简况

评价区域地下水类型可分为①、植物层（Q4pd）：为现代耕作土，呈灰褐色，主要由灰色粘性土组成，含丰富的腐植质、有机质，土质湿至很湿，可塑至软塑状态，欠固结，层厚在0.3～0.4米，一般不予确定承载力。

②、冲积粘土（Qal）：呈黄色、灰黄色，主要成分为粘性土，局部含少量卵砾石，不均匀地夹黑色锰质物及极少量的白云母细片，冲积层理清晰，土质稍湿至湿，可塑状态，正常固结。厚度2.0～2.9米，其承载力fk=200kpa。

③、冲积卵石土（Qal）；呈黄色、黄褐色，主要成分为石英质、砂岩质卵石，充填物多为粘性土及少量中、粗粒石英砂，地质很湿至饱水，松散至稍密，厚度2.0米左右，其承载力fk=250kpa。

④、灰岩C2+3：为上古生界石碳系壶天群厚层至巨厚层浅灰白云质灰岩，隐晶致密结构，块状构造，上部多夹有薄层至中厚层紫红色，肉红色灰岩。方解石脉发育，且溶蚀裂隙及溶蚀晶洞亦发育，岩石顶板凹凸不平，岩质坚硬，属中等风化至微风化硬质岩石。岩层产状为：倾向220°-240°，倾角20°，其承载力fk=2500kPa。

地下水的动态随季节和雨量变化，地下水的补给来源主要为大气降雨。评价区域地下水总体由东北流向西南，地下水开发利用程度较低，场址周边区域无集中式饮用水源取水井，周边区域村民主要为自来水，个别居民打井取水用于生活用水，不做饮用水。

（2） 地下水污染途径分析

正常情况下，本项目运营期对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地多为粘土层，包气带防污性能较强，说明浅层地下水不太容易受到污染。本项目用水较多的地方主要为涂装车间前处理工序预脱脂、脱脂、水洗、硅烷化等，另外还包括整车补漆区使用油漆、稀释剂等，项目废水排放主要为硅烷化废水、脱脂废水排放进入厂区南部污水处理站。

依据上述分析，项目对浅层地下水环境影响的方式及污染途径见下表。

表4.2-10   本项目可能产生渗漏的环节一览表

| 序号 | 主要环节 | 工段、装置 | 位置 | 污染途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理 | 预脱脂、脱脂、水洗1、纯水洗1、硅烷化、水洗2、纯水洗2 | 涂装车间 | 水、含脱脂剂及含硅烷化表面处理剂通过跑冒滴漏渗入 |
| 2 | 整车补漆 | 油漆、稀释剂调配 | 整车补漆区 | 打翻油漆或稀释剂渗入地下 |
| 3 | 污水处理 | 所有池体 | 污水处理站 | 废水渗漏进入地下 |
| 4 | 固废容器 | 固废储存 | 厂区内 | 雨水淋溶渗漏 |

（3）地下水污染影响分析

1）正常情况下对地下水的污染影响

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成，本项目场地为粉质黏土层，其渗透系数为 10-5cm/s≤K＜10-4cm/s，包气防污性能为中级，说明浅层水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对地下水的污染很小。

本环评要求建设单位在建设过程对事故应急池、生产车间、污水处理设施、危废暂存间、化学品原料仓库进行重点防渗，地面除使用防渗混凝土以外，对于混凝土中间的伸缩缝、缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗目的。对各地面和池体表面使用环氧树脂等进行防腐防渗，经采取上措施后，各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

同时，本项目在生产过程应加强管理，避免发生液体泄漏等，经采取以上措施后，本项目正常情况下对地下水影响很小。

2）突发污水泄漏对地下水影响

本项目生产运营可能引发地下水的环境风险的情况为：废水处理设施管道破裂或遇不可抗拒力（如地震等）等突发情况造成废水泄漏，呈面、带状污染地下、地表水。建设单位已在厂区内建设有效容积为 56m3的事故应急池，突发环境事故情况下，泄漏的废水经收集后可全部进入事故应急池内暂存。同时本项目在生产过程应加强管理，定期对各污水处理设施和生产设施等进行维修保养，只要加强管理，各单位发生破裂泄漏的可能性较小。因此，经采取以上有效措施后，本项目突发污水泄漏对地下水影响较小。

（4）预防措施

本项目污水处理池地面采取粘土铺底，再在上层铺设 10-15cm 的水泥进行硬化，并铺环氧脂防渗，污水处理站所用水池均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗，控制重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s，生产区域、危废暂存间、化学品原料仓库、污水处理设施等均采用“环氧树脂三布五涂”防腐防渗措施，防腐防渗性能良好。同时建设单位加强污水处理设施的建设和管理，废水排放流经的区域应做好污水管网的建设，加强污水管网的管理，预防管网破损等情况发生。

由污染途径及对应措施分析可知，本项目在落实废水收集管道、污水处理装置的防渗处理及相关管理措施的情况下，本项目污水发生泄漏、下渗的可能性较小，对地下水水质不会造成明显的不良影响。在落实危废暂存间地面防腐防渗措施的情况下，固体废物不与地表直接接触，不会对本项目所在区域地下水质造成不良影响。综上所述，本项目对可能会泄漏到地表的区域采取可靠地防腐防渗措施的前提下，本项目对地下水环境基本无影响。

另外，本项目所需的新鲜水由市政管网供给，不涉及地下水的采用，因此本项目不会对所在区域的地下水水质及水位产生影响。

### 4.2.4 运营期声环境影响分析

1、噪声源分析

项目营运期噪声主要来自于折弯机、剪板机、切割机、焊机、钻机、自行葫芦线、积放链、风机、空压机、水泵、燃烧机等，根据类比调查分析，项目营运期设备噪声源强在70～90dB(A)之间。环评要求建设单位对噪声源采取消声、减振和厂房隔声等降噪措施。

2、预测模式

根据项目情况及拟建地块周边环境状况，按《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中规定的方法，采用如下噪声衰减公式：

式中：LA(r)——距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)——距声源r0处的A声级，dB(A)；

r0、r——距声源的距离，m；

△L——其他衰减因子，dB(A)。

噪声叠加公式：

式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)；

Li——第i个声源的噪声值，dB(A)；

n——声源个数。

3、预测结果

根据噪声衰减公式对各设备声源在不同距离的衰减量进行计算得出拟建工程噪声的贡献值。

叠加值为本底值和拟建项目声源的叠加结果，厂区内各种设备噪声源进行叠加计算，其预测结果见下表。

表4.2-11        厂界噪声预测结果             单位：dB(A)

| 场界 | 车间噪声源强 | 降噪措施噪声级 | 噪声源至项目场界距离m | 噪声衰减至场界处噪声贡献值 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东北 | 93.81 | 厂房墙体阻隔降噪后78.81 | 20 | 52.8 | 昼间：65dB(A)；夜间55dB(A) |
| 东南 |  |  | 18 | 53.7 | 昼间：70dB(A)；夜间55dB(A) |
| 西南 |  |  | 35 | 47.9 | 昼间：65dB(A)；夜间55dB(A) |
| 西北 |  |  | 20 | 52.8 |  |

表4.2-12       敏感点处噪声预测结果             单位：dB(A)

| 敏感点名称 | 噪声源强 | 敏感点距场界距离m | 噪声对敏感点的贡献值 | 敏感点噪声背景值 | 敏感点噪声预测值 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大元安置房小区居民（E） | 78.81 | 170 | 34.20 | 昼间:47.8 | 昼间:48.0 | 昼间：60； 夜间：50 |
|  |  |  |  | 夜间:37 | 夜间:38.3 |  |
| 凤圆村居民点（S） |  | 130 | 36.53 | 昼间:47.3 | 昼间:47.7 |  |
|  |  |  |  | 夜间:36.6 | 夜间:39.6 |  |

由表4.2-11可知，本项目建成投产后，厂界噪声昼夜预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类及3类标准。由表4.2-12可知，项目建成后东面大元安置房小区居民处昼夜噪声预测值及南面峰园村居民点昼夜噪声预测值均符合能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，因此，本项目在落实本报告提出的声环境保护措施的前提下，项目营运期生产过程产生的噪声对周围声环境影响较小。

### 4.2.5 运营期固体废物环境影响分析

本项目固废包括备料中心剪板、切割、分拣、钻孔过程产生的废钢材，切割配套高效除尘设备收集的粉尘，钻机使用时产生的废切屑液等；焊接线产生的焊渣、焊接配套除尘设备收集的粉尘；涂装车间抛丸除尘设备收集的粉尘，脱脂过程除油机收集的废油，槽底过滤袋收集的废铁屑；总装车间产生的废包装袋；整车补漆区产生的废油漆、稀释剂桶，定期更换的废玻璃纤维毡、废活性炭，定期清理的废漆渣，以及整车屏蔽时使用的废报纸，另外还包括污水处理站产生的污泥。一般固废主要为高效除尘设备收集的粉尘、废边角料及废水处理站污泥，粉尘及废边角料通过外运至废旧资源回收单位回收处置，污泥则通过转运至邵阳市污泥处置中心进行处理。

其中废切削液、废油、废油漆、细石砼、废玻璃纤维毡、废活性炭、非欺诈及废报纸等均属危险废物，要求建设单位集中收集后厂内分类储存，定期送至有危废处置资质的单位统一处置。本项目固体废物的环境影响主要为固体废物在厂内暂存时对环境影响。

（1）固体废物影响分析

通常，固体废物中有害物质通过释放到水体、土壤和大气中而进入环境，对环境造成影响，影响的程度取决于释放过程中污染物的转移量及其进入环境后的浓度。本项目产生的固废从其产生种类及其成份来看，若不妥善处置，有可能对土壤、水体、环境空气质量产生影响。

①对土壤环境的影响分析

从本项目固体废物种类及主要成份分析可知，本项目固废漆渣，废油漆桶、稀释剂桶以及废弃活性炭等均属于危险废物，建设单位厂区内已设置危废暂存间，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）对地面进行防腐防渗，各类危废分类堆放，危废仓库四周设有围堰，危废产生后暂存在危废仓库内，定期由有资质单位外运处理。各类危废产生后经妥善收集处理，不会对周边土壤环境产生影响。

②对水环境的影响分析

本项目产生的固废一旦与水（雨水、地表径流水或地下水等）接触，固体废物中的有害成份就会不可避免地或多或少被浸滤出来，污染物（有害成份）随浸出液进入地面水体和地下水层，可能对地面水体和地下水体造成污染，成为二次污染，因此必须对固体废物的暂存做好相应的防雨措施，并进行妥善处置，否则会污染水体。

③对环境空气的影响分析

本项目产生固废储存过程会散发一定的异味，若对这些固废不进行妥善处置，长期存放在环境空气中会因有机物质的分解或挥发而转化到空气中，会对附近环境空气造成一定的污染影响。

（2）固体废物污染防治措施

对固体废物污染环境的防治，要遵循《中华人民共和国固体废物污染防治法》第三条：“实行减少固体废物的产生、充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物的原则”，首先从生产工艺入手，尽量不排或少排固体废物；其次就是将固体废物作为一种可再生的资源进行回收或综合利用；最后就是对无法或暂时尚不能回收利用的固体废物进行无害化处置，以防止、减少固体废物的危害。此外，在固体废物的收集、贮存过程中应采取必要的防扬散、防流失、防渗漏等措施，实现全过程管理，同时，还应按《固体废物污染防治法》和国家、省、市的有关规定，开展固体废物的申报登记工作，尽可能地避免其对大气、水体、土壤造成二次污染。

建设单位已建设专用危废暂存间，暂存间地面需硬底化后再进行基础防渗（渗透系数≤10-7cm/s），具有有效的防风、防雨、防晒、防渗漏功能。设计建设径流疏导系数，保证能防止 25 年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

（3）对管理人员与管理制度要求

建设单位应设专人负责危险废物的收集、管理，收集和管理人员必须由具备一定专业知识、经验和相应资格的人员担任，并经环保主管部门专门培训。建立和健全严格的危险废物管理制度，主管人员必须对危险废物的收集系统、设施进行定期检查，对危险废物的产生量、临时贮存量和进出厂的情况如实记录。不同种类的危险废物的贮存容器或贮存包装应有不同颜色的标签加以区分，并应标明危险废物的名称、数量及贮存日期等。

经上述处理措施后，本项目产生的固废对外环境的影响很小，是可以控制在可接受水平范围内的。

### 4.2.6运营期土壤环境影响

#### 4.2.6.1项目基本情况

本项目占地面积为11.34公顷，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》HJ964-2018中的判定依据，本项目占地规模属于中型5~50hm2；项目处于经济开发区内，周边规划为工业用地，土壤环境敏感程度为不敏感；根据导则附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于制造业中的汽车制造及其他用品制造，采用喷粉工艺，应为Ⅱ类项目，因此，根据导则污染影响型评价工作等级划分表，本项目评价工作等级为三级。

#### 4.2.6.2土壤环境影响识别及评价因子筛选

1、土壤环境影响识别

本项目主要分析营运期对土壤环境的影响。

项目对土壤的影响类型和途径见表4.2-13。

表4.2-13   本项目土壤影响类型与途径表

| 时段 | 污染影响型 |
| --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 |
| 营运期 | √ | √ | √ |

2、土壤影响因子筛选

本项目土壤环境影响识别见表4.2-14。

表4.2-14  本项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂装车间 | 脱脂、硅烷化 | 地面漫流 | COD、总磷、总氮、石油类、pH | 连续 |
|  |  | 垂直入渗 |  |  |
| 整车修补车间 | 喷漆 | 地面漫流 | 颜料、丙烯酸树脂类、二甲苯、醋酸丁酯含量8~10%、乙二醇乙醚乙酸酯 | 连续 |
|  |  | 垂直入渗 |  |  |
| 污水处理站 | 污水处理装置 | 地面漫流 | COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、石油类 | 连续 |
|  |  | 垂直入渗 |  |  |

#### 4.2.6.3土壤环境保护措施及对策

（一）地面漫流途径土壤环境影响分析

对于地上设施，在事故情况和降雨情况下产生的废水会发生地面漫流，进一步污染土壤。企业应按要求设置事故池、围堰及截水沟等。一旦发生风险事故，所有事故废水进入厂区现有事故废水池。同时根据地势，在厂区四周设置拦截沟，保证可能受污染的雨排水截留至雨水管网，通过控制阀将初期雨经收集进入事故废水池，其余雨水进入园区雨水管网。企业应做到全面防控事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流，从而进入土壤污染环境。在全面落实事故废水防控措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。

（二）垂直入渗途径土壤环境影响分析

本项目为整车制造项目，涉及大规模的油漆用量，在事故情况下，油漆的泄漏会造成油漆或石油通过垂直入渗进一步污染土壤。本项目参照本报告提出的“地下水防渗措施”要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。具体防渗要求如下：

一般污染防渗区：裸漏于地面的生产功能单元，污染地下水及土壤环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目的一般污染防治区为：涂装车间、整车补漆区、污水处理站、危废暂存间等。

非污染防渗区：没有物料或污染物泄露，不会对地下水及土壤环境造成污染的区域或部位。本项目的非污染防治区为：办公区及其他区域。

针对不同的防渗区域，采取不同的污染防渗措施，具体如下：

（1）一般污染防渗区：

a、对一般污染防治区，防渗性能应与1.5m 厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效；

b、第一层基地土采用粘土夯实；

c、第二层垫层采用碎石垫层；

d、第三层防渗层采用混凝土防渗；混凝土防渗层的强度等级不应小于 C20，水灰比不宜大于 0.50；抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于 P8，其厚度小于 100mm；

e、抗渗混凝土地面设置缩缝和变形缝，接缝处等细部构造进行防渗。

（2）非污染防渗区：

a、第一层基地土采用原土夯实；

b、第二层垫层采用 60 厚 C15 混凝土垫层，抗渗等级 P6；

c、第三层 20 厚 1：3 干硬水泥砂浆结合层。

d、第四层铺地砖。

加强厂区内的绿化措施，尽可能多种植对 VOCs、甲醛、重金属等污染因子有吸附作用的植物。

固体废物分类暂存，不得随意堆放，对厂区的环保设施、路面及厂房的防渗措施进行定期维护，保证项环保措施的正常运行。

综上，在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。

#### 4.2.6.4土壤环境影响小节

本项目土壤环境各监测点中，各监测点位的各项指标均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》中的风险筛选值标准，项目区域土壤环境质量良好。建议企业做好废气、废水污染防治设施的维护及检修；优先选用无污染或者低污染的原辅用料、清洁能源等；严格做好分区防渗措施，从多方面降低项目建设对土壤环境的影响。

综上所示，评价认为本项目土壤环境影响可接受。

# 5环保措施及经济技术可行分析

### 5.1废水污染防治措施

（1）污水处理站处理能力及废水排放去向

本项目配套建设一座100m3/d的污水处理站，污水处理工艺采取化学混凝法+生物接触氧化法，项目外排废水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准后进入市政污水管道，再进入邵阳市进站路污水处理厂，处理达标后排入资江。

（2）污水处理站处理工艺

本项目新建污水处理站一座，处理本项目的生产和生活废水，建设在项目南面。污水处理站处理量Q=100m3/d，具体工艺如下：

（3）污水处理站设计进出水水质

根据业主提供的资料以及同类企业的相关类比资料，初步确定废水进水水质如表5.1-1所示：

表5.1-1  废水进水水质预测值

| 水质指标 | CODcr | BOD5 | SS | 石油类 | pH | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | ≤2000 | ≤700 | ≤500 | ≤100 | 4～5 | 10 |

出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，主要指标如表5.1-2所示。

表5.1-2 污水排放标准

| 水质指标 | CODcr | BOD5 | SS | 石油类 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | ≤500 | ≤300 | ≤400 | ≤20 | 6～9 |

根据全国第二次污染源普查机械行业排污系数，项目产排污与污水处理站设计方案进出水质有一定区别，但该污水处理工艺采用化学混凝法+生物接触氧化法确实能够满足项目废水排放满足标准外排，因此，项目废水处理措施可行。

### 5.2运营期地下水污染防治措施

为减少和防止本项目生产过程中产生的废水污染物对地下水造成污染影响，项目建设过程中应对生产车间道路全部采用水泥硬化，对污水处理设施、输水沟渠、脱脂、水洗及硅烷化水槽、危废固废暂存间以及整车补漆区等采取防渗处理，以防止各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染

一、防渗原则

采取源头控制、末端防治、污染监控相结合的原则，具体如下：

（1）源头控制措施主要为在工艺、管道、设备、污水存储及处理构筑物处采取防泄漏和防渗措施，将污染物泄露污染地下水的环境风险降低到最低程度；

（2）末端防治措施主要包括厂区防渗措施、污水收集措施，防治洒落地面的污染物渗入地下，同时对渗入地下的污染物及时收集，防止污染地下水；

（3）污染监控措施主要包括建立完善的监测制度、配备先进的监测仪器和设备，科学合理的设置地下水监控井，同时加强车间和各用排水单元的管理，避免跑冒滴漏现象的发生，增强员工的环境保护意识，及时对员工进行宣传教育。

（4）项目设置的危废暂存间应严格按照危险固废暂存间建设要求，设置相应的围堰、排水设施等，并对厂区地面进行硬化。

二、厂区防渗要求

整个厂区划分为一般污染防渗区、非污染防渗区：

一般污染防渗区：裸漏于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目的一般污染防治区为：涂装车间、整车补漆区、污水处理站、危废暂存间等。

非污染防渗区：没有物料或污染物泄露，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。本项目的非污染防治区为：办公区及其他区域。

针对不同的防渗区域，采取不同的污染防渗措施，具体如下：

（1）一般污染防渗区：

a、对一般污染防治区，防渗性能应与1.5m 厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效；

b、第一层基地土采用粘土夯实；

c、第二层垫层采用碎石垫层；

d、第三层防渗层采用混凝土防渗；混凝土防渗层的强度等级不应小于 C20，水灰比不宜大于 0.50；抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于 P8，其厚度小于 100mm；

e、抗渗混凝土地面设置缩缝和变形缝，接缝处等细部构造进行防渗。

（2）非污染防渗区：

a、第一层基地土采用原土夯实；

b、第二层垫层采用 60 厚 C15 混凝土垫层，抗渗等级 P6；

c、第三层 20 厚 1：3 干硬水泥砂浆结合层。

d、第四层铺地砖。

各污染防治区在满足上述防渗要求的前提下，厂区地面除绿化区外均要进行硬化处理；工程产生的固废必须堆放在固废贮存场内，贮存场必须有防雨、防渗、防流失的“三防”措施。

三、跟踪监测计划与应急响应

制定地下水环境影响跟踪监测计划，设置地下水跟踪监测点，数量不少于3 个，至少在建设项目场地，上、下游各布设 1个。结合区域地下水流向，评价建议在西北面830m处栗山村水井、场地南面240m凤圆村水井及西南面财桥村水井设置3个监测点，监测因子包括项目排放废水中的常规因子和特征因子。同时应配备相应的地下水监测仪器和设备，监测人员应经过专业技术培训和考核，具备相应的分析化验工作能力。制定地下水污染应急响应预案。一旦发现项目造成地下水污染事故，应立即根据地下水污染监控特征污染因子，对厂区内可能导致该特征污染因子泄漏的污染源进行全面排查，及时找到泄漏源，对泄漏源进行堵漏处理，尽快切断污染途径；同时根据现场污染情况开展地下水污染调查、修复治理工作；此外，对受影响区域的居民通过供应桶装水或备用水源的方式以免造成社会恐慌。

### 5.3废气污染防治措施

本项目机械加工过程产生的废气主要包括切割机废气、焊接烟气、抛丸废气、脱脂槽液加热废气、水分烘干燃料废气、粉末固化废气、整车修补废气及整车烘干废气。

1、切割机废气治理措施论证

本项目共设置三台切割机，其中一台切割机为激光切割机，两台为等离子切割机，切割机在切割金属板材过程中，会伴随产生危害操作人员身体健康的有毒有害烟尘，建设单位拟配套建设高效除尘净化装置，净化装置由集气工作平台、抽风管道、滤芯净化室体及排气孔组成，等离子切割及激光切割均为机器切割，根据数控平台发出的指令对工作平台上的钢板进行移动切割。

该处理装置工作原理如下：在切割平台一侧安装方形吸风道，吸风道上方装有一个客岁切割机一起移动的滑动吸风小车，风道上方铺设密封橡皮板。滑动吸风小车、切割头安装在切割机沿横梁方形的同一直线上，利用切割平台上的格栅板与被切割钢板形成烟气通道，切割钢板时，产生的切割烟尘通过烟气通道进行吸风小车吸风口，进入方形吸风风道，最终进入净化器主机滤芯净化室体处理。

进入滤筒后经过火花捕捉器过滤火星及大的颗粒，再通过滤筒锅炉分离到洁净室，经风机作用完成，粉尘则被滤芯阻拦在其表面上，当被阻拦的粉尘在滤芯表面不断沉积时，滤芯例外的压差也不段加大，但压差达到预先设定值时，控制压缩空气的电磁阀被打开，压缩空气经管道流入反吹清扫系统，通过清扫机构的清扫管瞬间喷向滤芯表面，使得沉积在滤芯上的粉尘颗粒在高压气流的作用下脱离滤芯表面脱落，使整个滤芯得到清扫。净化后的空气由风道经风机排除。

本项目三一专用汽车有限公司北区也采用该处理措施处理切割废气，经实际检测，处理后的烟气排放能够满足《大气污染综合排放标准》中的要求。

因此，本项目切割过程采取高效除尘装置是可行的。

2、焊接烟气治理措施论证

项目焊接采用二氧化碳保护焊、氩弧焊等保护气体焊接的方式。焊接过程有焊接烟气产生。焊烟处理的难度在于焊烟的捕集，其烟尘的处理一般采用布袋除尘器或单机除尘器，单机除尘器一般为箱式滤筒除尘，为成熟除尘设施，可确保颗粒物的达标排放，本次环评要求建设单位对每个机器焊接点配套建设单机的箱式滤筒除尘。因此，项目焊烟治理措施可行。

3、抛丸废气

抛丸过程采用的通风除尘系统由通风除尘管路（风管壁厚≥2mm）、旋风除尘器、沉流式滤筒除尘器及排风机组成，项目采用不低于三级的除尘方式，含尘气流经除尘管道、旋风除尘器、沉流式滤筒除尘器、排风机和排风管道排入大气。通风除尘管路根据除尘机理设计成多点布置抽风，使抛丸室体内通风均匀，无死角。滤筒采用美国进口唐纳森沉流式滤筒，滤芯使用弹性好、强度高，除尘效率达99.5%以上。

项目抛丸过程使用该处理方案可行。

4、脱脂槽液加热废气、水分烘干燃料废气、粉末固化废气及整车烘干废气治理措施论证

本项目脱脂槽液加热及涂装车间水分烘干、粉末固化以及整车修补车间油漆烘干均采用天然气作为燃料，天然气为清洁能源，外排的燃料废气均能满足响应的排放标准要求，项目需要加热的区域均采用循环加热，减少天然气燃料的消耗量。粉末固化及整车烘干过程加热到一定温度融化粉末涂料及油漆将会产生挥发性有机物，建设单位拟将热风炉置于粉末固化剂整车烘干室体顶部承板，通过室体两侧供热风，循环热风通过室体顶部重新循环进入燃烧机燃烧，此过程将室内产生的挥发性有机物大部分都带入热风炉燃烧机进行直接燃烧，根据全国第二次污染源普查机械行业涂装核算环节，采用直接燃烧法加热的去除效率可达95%，经项目工程分析，挥发性有机物的排放均能满足湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中TVOC的排放要求。因此，项目采取的处理措施可行。

5、整车补漆废气治理措施论证

项目采用干式法去除喷漆过程产生的挥发性有机物及漆雾，即在室体下侧部设置第一道平铺式玻璃过滤毡，并用网片框架支撑；在排风箱内设置第二道玻璃纤维过滤毡，再通过在排放处设置活性炭吸附系统，活性炭呈平板型安装，采用多级分层折流结构不仅增大过滤面积，而且可呈多道过滤，利用活性炭吸附将有害气体吸附浓缩从而达到净化目的。经三一专用汽车有限责任公司北区监督性监测结果论证，北区喷漆采取该工艺排放的污染因子均能满足响应的标准要求，项目整车补漆采取的措施可行。

### 5.4运营期噪声污染防治措施

拟建项目的噪声源主要是车间内的各机械设备噪声等，噪声源主要为机械振动和气流噪声。项目采取车间隔声、设备安装时底部加装减震垫、设专用风机房并设置消声器和基础减震等措施降噪，此外通过厂房屏蔽、距离衰减、绿化等综合措施控制厂界噪声，噪声能达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 3 类标准要求，环评认为项目采取的噪声治理措施可行。

为了进一步降低对外环境影响，建设单位拟采取以下噪声治理措施：

1、本环评要求建设单位平时要加强设备维护，对生产设备及辅助系统设施进行定期检查、维护以及维修，及时更换一些破损零部件，确保机械设备正常运转，减少非正常生产噪声。

2、设计中风机设在专用室体内，风机设减振垫，进、出口处采用软连接，使风机房外噪声≤75dB(A)，在风机出口处安装消声器；

3、对必须在噪声环境中工作的操作人员，可配带防噪耳塞，满足《工业企业噪声控制设计规范》的要求；

4、加强厂区绿化，通过树木吸声，减少噪声影响；

5、厂区内禁止机动车辆鸣笛，降低产品及运输车辆在厂区内的行驶速度。严格按照操作规程操作等，均可以有效地减少人为而引起的噪声排放。从第四章的影响分析知，经上述措施处理后，拟建项目厂界噪声可以做到达标排放，对周围环境的影响较小。

此外，为减轻拟建项目的原材料在场区内装卸以及运输过程中的交通噪声对周边环境以及敏感点的影响，本环评建议建设单位加强场区内部的交通管理，车辆进出场区时减速慢行，在场区内的货物中转区应设置禁止鸣笛标志，禁止鸣笛。场区内堆场、卸货场和部分公共设施周围种植高大树木林带，进一步起到隔声降噪和吸收废气的作用；合理安排场区原材料的装卸和运输时间，夜间不得进行卸货等高噪作业等措施。

### 5.5运营期固废污染防治措施

项目运营期的固体废物分为一般工业固废和危险废物，一般工业固废主要为高效除尘装置收集的粉尘、铁屑、废边角料及污水处理站污泥，其中污水处理站污泥通过板框式压滤处理后外运至邵阳市污泥处置中心进行处理，其他废料通过外售给废旧资源回收利用单位回用。以上一般固废可妥善处置。

项目产生的危险废物主要包括主要是废切削液、废油、废油漆、稀释剂桶、废活性炭等，通过收集后，临时暂存于危废暂存间，交由有危废处理资质的单位进行回收处置。危废暂存间建筑面积为20m2。

对固体废物的污染防治，管理是关键。主要必须抓住三环节控制，即产生源头环节控制、收集运送环节的控制和终端处理环节的控制。具体的说，各生产车间要充分管好和用好原材料，合理利用资源，进行清洁生产，减少废物的产生量；对于产生的固体废物要定点收集，及时运送；终端处理以综合利用为主，充分进行资源化、无害化处理。

项目危废暂存间位于场地南面，危废暂存间面积约为20m2。本评价必须要求，一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》执行；危险废物的临时贮存参照执行《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准>（GB18599-2001）》等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013第36号）。

（1）危险废物暂存场污染防治措施

危险废物暂传于危险废物暂存场，定期外运处置，无渗滤液产生，危险废物暂存场应严格按照《危险废气贮存污染控制标准》中有关规定进行设计操作：

①地面与裙脚要用坚固、防渗的村料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

②必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

③堆放危险废物的高度应要根据地面承载能力确定。

④应设计建筑径流疏导系统，保证能防止25年一遇暴雨不会流到危险废物堆里。

⑤危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇暴雨24小时降水量。

⑥危险废物堆要防风、防雨、防晒。

（2）危险废物的收集和运输

①对危险废物须单独分类收集和贮存，不可混入一般废物中。

②危险废物贮存区要有危险废物的标识，并由专人管理。

③危险废物须及时清运，须移交给有危险废物处理资质的单位进行处理和处置。

④运输车辆需有特殊标志。

⑤严格按照危险货物运输的管理规定进行，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

采用以上的防治措施后，固体废物能得到妥善处理，不会对环境产生明显的影响。

# 6环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

## 6.1 风险评价工作等级

本项目油漆、稀释剂为将醋酸丁酯、乙二醇乙醚乙酸酯、二甲苯、丙烯酸树脂类等按一定重量百分组成配制成混合溶剂，本项目的油漆、稀释剂采用塑料桶储存，最大储存量为0.1t，本项目液压油用量为1600t/a。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）--附录B重点关注的危险物质及临界量确定

表6.1-1   重大危险源辨识结果

| 序号 | 名称 | 年耗量（t/a） | 最大存在量（t） | 临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆、稀释剂 | 15 | 0.1 | 10 |
| 2 | 液压油 | 1600 | 0.5 | 2500 |
| 注：根据导则中附录B，油漆、稀释剂内溶剂物质临界量为10t，则本项目油漆、稀释剂临界量以10t计。 |

由于本项目采用涂料为粉末涂料，油漆和稀释剂的使用仅在后期整车修补套色使用，而使用油漆、稀释剂等均依托于三一专用汽车有限责任公司北区油漆库，油漆、稀释剂及液压油等均采取即领即用的方式，在本项目场地停留的量较少，远达不到临界量，因此项目风险潜势为Ⅰ。根据《导则》中的评价工作级别判断，本项目风险评价工作可开展简单分析。

## 6.2环境风险识别

环境风险识别的范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险

识别。物质风险识别对项目涉及的原材料及辅料、中间产品、最终产品及“三废”污染物，按其危险性或毒性，进行危险性识别；生产设施风险识别对项目主要生产装置、贮运系统、公用和辅助工程，逐一划分功能单元，分别进行重大危险源判定。对于本项目，可分为物质风险识别和生产设施风险识别。

1、物质风险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》中所规定的物质风险识别范围，本评价从项目所涉及的主要原辅材料、燃料、中间产品、最终产品，以及生产过程排放的“三废”污染物等进行分析排除，涉及到的物质主要有：油漆、稀释剂、液压油。主要理化性质和危险特性等见表2.3-4。

2、生产设施风险识别

主要生产设施为废气处理设施及废水处理设施。生产设施可能出现的环境风险识别见表6.1-2。

表6.1-2  生产设施环境风险因素识别表

| 危险目标 | 事故类型 | 事故引发可能原因 |
| --- | --- | --- |
| 废气处理设施 | 慢性中毒 | 1、操作人员操作不当，导致设备运行不正常，引起废气泄漏或直接排放污染周围环境；2、活性炭饱和失效，未及时更换活性炭，导致废气未经活性炭吸附而排放污染周围环境；3、废气处理设备破损，导致废气泄露污染空气环境 |
| 废水处理设施 | 事故排放 | 生产废水通过厂内污水处理站处理后排入园区污水处理厂。污水处理站构筑物如设计上没有采取防渗漏措施、施工质量较差或是项目接入的污水管网不能排水时，则有可能在发生污水下渗，从而污染地下水环境。如果对污水处理设备管理使用不当，维护不好等原因，短期内也有出现故障而非正常排污的可能。 |
| 化学品泄漏 | 引发中毒或爆炸 | 泄漏事故主要是容器等损坏以及运输中发生交通事故导致泄漏，遇明火燃烧，气体挥发、积累达爆炸限值遇火源爆炸。泄漏事故一般由两种原因引起，一种是人为原因，即由于企业管理不善，工人违章操作以及设备、容器陈旧，导致泄漏事故发生；另一种是非人为原因，即不可预见不可抗拒因素，容器突然破损，引起泄漏 |

## 6.3风险影响分析

（1）废气处理设施事故影响分析

由前面影响分析可知，喷涂废气处理系统出现故障非正常排放时各污染因子均远远超出正常排放情况下最大地面浓度，对大气造成一定程度的影响。因此，建设单位应加强废气治理设施的维护和监管，保证废气治理设施正常高效运行，减少污染物的排放，避免废气直接排放情况的发生，防止造成废气污染事故。减小对周围环境空气质量的影响。当发生废气非正常排放事故时，应采取以下应急措施：

1）通知具体部门的生产车间立即对相应生产单元采用停产或限产的方法降低废气排放，避免外排废气中的VOCs 等污染物继续产生。

2）加大风机风量，加速废气扩散，避免高浓度废气在短时间内的聚集，影响生产员工的健康。

3）应急人员在做好个人防护的前提下，对出现废气处理设施进行排查，分析故障原因，对导气管道破损的进行修补，水璇过滤装置或活性炭吸附装置的设备故障的立即进行抢修，有备用设备的及时进行更换。

4）必要时及时疏散其他工段人员，避免给周围人员造成伤害，并立即向邻近企业、下风向企业和居民通报事故情况，同时对区域大气环境进行监测。

5）若有需要，应急领导小组向上级政府部门报告，申请协助并要求周围企业单位启动相应的应急计划。

6）当事故状态解除后，由应急指挥部指挥长宣布退出应急状态，并按规定向相关部门通报。组织对事故进行调查，分析原因并修订预防措施。采取以上应急措施后，可降低废气非正常排放环境风险影响。

（2）泄漏影响分析

油漆、稀释剂等储运设施缺乏维护，造成容器开裂会引起泄漏，遇明火燃烧，积累达爆炸限值爆炸，造成生命财产安全损失。由于本项目油漆、稀释剂储量小且分散，储存区近距离内周边无居民，不会对周边居民造成财产损失，但对大气环境和水体会产生一定影响。当建设单位在发现油漆、稀释剂等化学品泄漏时应采取临时疏散等措施，避免泄漏时近距离范围内的职工、敏感点居民长时间接触吸入挥发气体，导致不良反应。

项目运营单位同时应加强对油漆等化学品管理，禁止违规操作，随意倾倒油漆等化学品；将油漆等化学品存放在远离居民点的油漆库中，并做好防渗和防泄漏措施，降低泄漏事故发生的概率和影响范围。本评价建议项目在油漆库四周建设围堰，以减小化学品泄漏对周边环境的影响。

（3）废水处理设施事故影响分析

本项目生产废水通过厂内污水处理站处理后排入园区污水处理厂。污水处理站构筑物如设计上没有采取防渗漏措施、施工质量较差或是项 目接入的污水管网不能排水时，则有可能在发生污水下渗，从而污染地下水环境。由于项目周边部分村民以地下水作为饮用水水源，如果项目废水处理设施发生渗漏或事故性排放，生产生活废水将会通过下渗方式进入地下水环境，主要污染物质为 CODcr、NH3-N 等，将降低周围地下水水质质量，间接影响周围村民饮水安全。

当废水处理设施发生渗漏或污水排水管网出现问题不能排水后，短期内不会造成废水事故排放，厂区应停止废水排放，并立即组织相关人员将废水导流入事故应急池。当项目恢复污水排水措施后再恢复生产。平时，应定期检查污废水输送管道，杜绝因管道破裂造成的污水外漏而发生的事故排放。

采取以上措施后，可将拟建项目废水事故排放的风险降低到最小。

（4）次生环境风险分析

若油漆、稀释剂等危险化学品发生火灾、产生的高浓度、含有害物质消防废水可能对本项目污水处理站水质产生冲击，造成污水处理设施运行故障。室内外消防用水量均为20L/s，按火灾持续时间2小时计，则一次消防用水量为144m³。因此，建设单位已在厂区内建设一容积为56m3事故应急池。当发生事故排放时则将事故泄漏的液体排入故应急池；事故排放的废水抽排入事故应急池，避免事故性废水排放。平时应保证事故应急池处于空置状态，禁止排放其他废水进入事故废水应急池。由于本项目污水处理站不具有处理高浓度、有毒有害物质废水的能力，因此，应急事故池中的消防废水应用罐车外运至有处理能力的污水处理厂或企业污水处理设施处理

## 6.4环境风险管理

1、风险防范措施

（1）危险化学品贮运安全防范措施

①从人员方面

坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备(危险源)需作出清晰的警戒标识，并加强操作工人个人防护。

②从运输及装卸车操作方面运输车辆应按规定设置黄底黑字的“危险品”醒目标志牌，标签上应标明化学品的危险特性和防护应急措施，并配备相应的消防设施。

③从设备日常维护检修方面定期对管网、运输车辆等进行维护检修，及时发现总量，正确判断设备损伤部位与损坏程度，尽早消除隐患。

④按有关规定，项目应按有关要求进行安全评价，建立事故预警系统。

⑤应依照《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》、《汽车运输危险货物规则》、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》等中的相关规定加强运输管理。运输车辆、驾驶人员、装卸人员和押运人员应符合国家规定要求，接受安全培训，做到持证上岗。

⑥委托处置的危险废物运输应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》有关规定，办理相关手续，以利各级环保部门对危险废物的流向进行有效控制。

（2）设计中的安全防范措施

工艺装置的防爆区域，设计中严格按规范要求选用防爆电气设备及仪表。置内消防照明采用带蓄电池的应急照明灯具。所有工艺生产装置的设备及其管线，按工艺要求作防静电接地。在生产装置的工艺设计中，对主要物料、装置内反应器等重要设备的温度、压力、流量等参数进行遥控或监测，使工艺生产在最佳状况下安全运行，一旦发生异常，自动报警，以便及时调整。

（3）废气、废水事故排放的风险防范措施

①定期地实施采样检查，监控废气、废水处理工艺的运转效果。

②当主体设备定期检修时，废气、废水处理设施也应同步进行检查和维修。

③生产运行期应加强对易损耗件的备品备用，确保设备发生故障时能及时予以更换。

④操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。

⑤制定一套完整严格的故障处理制度，并有专人负责执行，以便发生故障时及时处理。

2、事故风险综合对策

防止重大责任事故的发生，除了在生产工艺和操作中防范外，还需加强对全公司干部、职工的事故风险和环境污染的意识教育，增强安全、环保意识，为此建议如下：

①强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，除设置专门环保机构外，各生产部门都要设专人负责本部门的安全和环保问题，对容易发生事故的环节，必须经常检查，杜绝隐患，发现问题及时通知有关部门。

②对全公司人员定期进行事故情况下的应急处置演练，做到一旦发生事故有备无患，忙而不乱。

③进一步完善安全、消防设备配备，加强消防、安全队伍的建设，不断提高事故抢险能力。

④提高项目生产的自动化控制水平，减少生产系统的操作偏差，确保项目的生产安全。

⑤加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。

总之，即使事故发生，在采取以上的防范措施和综合对策的情况下，可使其

局限于生产现场，事故能够得到有效控制，不会波及到厂外及周边环境。

## 6.5事故应急预案

建设单位应完善环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训；同时，成立应急救援专业队伍，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。应急预案及应急救援队伍的主要内容分别见表 6.5-1：

表6.5-1  风险应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：生产装置区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、区域应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

建议三一专用汽车有限责任公司编制应急预案时应注意与《邵阳经济开发区突发环境事件应急预案》（2017年10月）的衔接，确保应急预案的针对性和可操作性。

## 6.5环境风险分析结论及建议

1、结论

（1）本项目涉及易燃物质，生产设备虽处在常温常压条件下，但仍具有一定的潜在危险性。

（2）本项目的主要潜在风险事故为泄露、火灾爆炸以及废气、废水处理设施故障。发生泄露、火灾事故时，会对周围建筑、人群带来严重影响，废气水处理设施故障也会对周围大气环境产生一定程度影响。

（3）经本次风险分析，项目存在一定风险，在采取相应的风险防范措施下，项目的风险处于环境可接受的水平，项目建设从环境风险角度分析可行，本项目环境风险是可防控的

2 、建议

（1）本项目具有潜在的事故风险，企业也不能掉以轻心，应从建设、生产、储运等方面积极采取防护措施。企业必须采取本评价提出的相关风险防范措施，以防止潜在风险事故地发生

（2）为了防范事故和减少危害，需根据企业实际情况制定灾害事故的应急预案。当出现事故时，采取紧急的工程应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

（3）建议建设方应落实安全防范措施和消防措施。加强员工风险防范意识和风险处理能力培训，化学品的储运、使用均严格按相关规范要求执行

# 7环境经济损益分析

## 7.1项目经济效益分析

本期工程总投资15200万元，资金来源为三一专用汽车有限责任公司自筹资金8800万元，外协厂家自筹资金6400万元，预计项目建成投运后年均净利润7050.36万元，投资回收期2.16年，具有较好的经济效益及抗风险能力。

## 7.2社会效益分析

本项目建成后的社会效益主要体现在以下几个方面：

（1）本项目的建设将为国家和地方增加相当数量的税收。通过引进先进的生产和管理经验，促进当地工业的发展，增加地方经济实力。

（2）通过本项目的建设，有利于满足市场的需求，推动自卸车制造行业的发展。

（3）项目的建设可以增加就业机会，有利于区域居民的就业，提高当地的经济收入，提高居民生活水平，维护社会稳定。

以上分析表明，本项目的建设具有较为明显的社会效益。

## 7.3环境效益分析

### 7.3.1环保投资概算

项目总投资15200万元，其中环保投资估算917万元，占总投资的6.0%，环保投资主要用于三废治理。项目环保设施及投资估算见表7.3-1。

表7.3-1      环保投资一览表

| 序号 | 项目名称 | 投资额 (万元) | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理 | 45 | 一座100m3/d的污水处理站，采取化学混凝法+生物接触氧化法工艺，处理后废水排入市政污水管道 |
| 2 | 废气治理 | 切割废气 | 30 | 3套高效除尘装置，多滤筒除尘 |
|  |  | 焊接烟气 | 290 | 1#厂房共配套58个高效除尘装置，滤筒除尘 |
|  |  | 抛丸废气 | 15 | 1套高效除尘装置，旋风+沉流式滤筒除尘 |
|  |  | 喷粉废气 | 20 | 1套高效除尘装置，大旋风+滤芯除尘 |
|  |  | 喷漆废气 | 20 | 两道玻璃纤维过滤毡+活性炭吸附装置 |
|  |  | 工艺废气及其它 | 200 | 热风循环系统、二次燃烧装置、 |
| 3 | 固废处置 | 15 | 固废贮存和堆放场所，危废收集“三防”暂存仓库，危废和一般固废委托处置 |
| 4 | 噪声治理 | 50 | 设备房、基础减振、水泵、风机等隔声罩 |
| 5 | 风险防范 | 12 | 围堰、事故池、消防废水收集池，车间可燃和有毒气体检测报警仪，危化仓库防腐防渗处理 |
| 6 | 绿化、水保和生态恢复 | 120 | 场地绿化、水土保持 |
| 7 | 环境管理及环境监测 | 100 | 日常环境管理和环保设施运行年费用，废水、废气日常监测和地下水监测 |
| 合 计 | 917 |  |

### 7.3.2环境效益分析

环保投资的环境效益主要体现在以下几个方面：

（1）满足污染物达标排放和总量控制要求

通过对废气、粉尘、废水的治理，环保投资取得明显的环境效益，不仅各项污染物实现达标排放。

（2）项目产生的污染经相应处理或委托处置后，可减轻对环境的危害或变废为宝，具有较好的经济效益和环境效益。

（3）项目加强水循环使用，降低了废水外排，有效节约水资源消耗。

（4）项目废水经厂区污水处理站处理后再进入进站路污水处理厂处理再外排，减轻资江的污染负荷，有利于资江水质的改善，实现减排的目的，具有较高的环境效益。

另外，环保设施的经济效益不仅表现在其创造了多少产值，还表现在它的间接经济效益即环保设施的有效运行保证了人类良好的生活条件、生存环境和生产活动的可持续发展以及由此创造的可观经济效益。从该意义上讲，本项目环保设施的间接经济效益是非常明显的。

拟建项目通过通过采用有效的污染防治措施，确保各项污染物达标排放，固体废物合理化处置或综合利用，减少污染物排放量，有效地保护环境，具有良好的环境效益，同时具有较好的社会效益。

## 7.4小结

总之，项目的实施对促进邵阳市经济发展有重要意义，项目基本实现了经济效益、社会效益和环境效益的协调统一

# 8产业政策、选址及平面布局合理性分析

## 8.1 厂址选择可行性分析

项目位于邵阳经济开发区，项目占用宝工区一期D-14、D-15-1工业用地块地，占地为较为规整的四边形，项目西北面临高新路路；西南面临红旗河，东南面临规划的爱莲池路，东北面临扬子公司停车场及其新增地块，项目场地交通较为便利。

环境质量现状及历史监测结果表明：地表水、地下水、大气环境、声环境、土壤各监测因子监测期间基本能满足相应的环境功能。

项目选址位于邵阳市进站路污水处理厂纳污范围内，且周边的市政污水管网正在逐步完善，在项目营运前，本项目产生的工业废水通过自建的污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准可进入污水处理厂妥善处置，项目厂区周边除北面为公共交通场站用地、西面为住宅用地外，其他面均为二类工业用地，随着园区的快速发展，项目周边现有的居民点将会实施搬迁。通过严格落实本报告中提出的环境保护措施后，项目产生的各项污染可得到有效控制，各污染物可达标排放，对周围敏感点的环境影响较小，因此，项目选址合理。

## 8.2 产业政策相符性分析

本项目为生产专用车辆制造项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于“鼓励类、限制类、淘汰类”项目，因此允许建设，项目符合国家产业政策。项目所处邵阳市经济开发区已取得湖南省环境保护厅关于《邵阳经济开发区规划环境影响报告书》的审查意见，湘环评函〔2017〕18号文件，根据审查意见要求，本项目为整车制造业，不属于邵阳经济开发区禁止准入及限制准入行业，项目符合邵阳经济开发区审查意见要求。因此，本项目的建设与邵阳经济开发区的发展规划要求相符。

## 8.3规划相符性分析

### 8.3.1与土地利用规划的相符性

项目位于邵阳经济开发区内，根据土地利用规划图，项目位于规划中的二类工业用地，项目用地符合土地利用规划。

### 8.3.2与邵阳经济开发区产业规划的相符性

根据《邵阳经济开发区规划环境影响报告书》中产业环境准入条件清单（见表8.3-1）。先进装备制造业中禁止进入电镀企业，限制进入劳动密集型、工艺技术落后的低端装备制造业、含电镀设施企业。本项目为整车制造企业，车间内智能化、自动化程度较高，不属于电镀企业、劳动密集型、工艺技术落后的低端制造业，项目属于允许准入行业，符合产业规划要求。

表8.3-1  规划区环境准入条件清单一览表

| 类别 | 产业 | 项目名单 |
| --- | --- | --- |
| 禁止准入行业清单 | 先进装备制造业（主导） | 电镀企业 |
|  | 医药（三类） | 工艺技术落后、污染严重的原料药制造业 |
|  | 轻工（三类） | 制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的纺织品制造业等重污染企业 |
| 限制准入行业清单 | 先进装备制造业（主导） | 劳动密集型、工艺技术落后的低端装备制造业、含电镀设施的企业 |
|  | 医药（三类） | 使用化学合成工艺技术的化学原料药生产型企业 |
|  | 轻工（三类） | 产生气型污染物的重污染企业 |
| 允许准入行业清单 | 先进装备制造业（主导） | 轨道交通装备业、工业机器人、环保设备、数控机床等高端装备制造业 |
|  | 医药（三类） | 使用生物发酵工艺技术的化学原料药生产企业 |
|  | 轻工（三类） | 功能性、差别化纤维制造业 |

### 8.3.3与规划环评审查意见的相符性

本项目与邵阳经济开发区规划环境影响报告书审查意见的相符性见表8.3-2。

表 8.3-2   与规划环评审查意见相符性分析

| 序号 | 与项目相关的审查意见 | 项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实规划环评产业准入条件清单。按环评建议要求，经开区应加快产业转型升级，调整产业定位向先进装备制造业为主的特色主导产业发展。管委会应按照环评提出的产业准入条件严格实行新建项目准入控制，禁止引入电镀企业、工艺技术落后或污染严重的原料药制造业、制浆制造业、造纸业、制革业、有 染整工段的纺织品制造业等重污染企业。加强对现有企业的监管，确保满足达标排放、污染物总量控制及一类污染物车间排口达标要求。 | 项目不属于电镀企业，使用的工艺技术先进，产生的污染物经相应处理后均能达标排放。 | 符合 |
| 2 | 重点解决经开区排水制约因素，邵阳经开区位于资江晒谷滩电站上游，宝工区区域自然排污由红旗渠汇入邵水再进入资江，目前直接纳污水体红旗渠已无环境容量。经开区应严格按照规划环评要求切实加快区域管网、污水处理厂等环保公建基础设施建设，按政府承诺在2017年年底前完成进站路污水处理厂的建设并投入使用，污水处理厂尾水设专管排入资江；在污水处理厂建成接管运营前，不得新建新增排放废水污染物的项目。 | 项目设置污水处理站，处理达到相应标准后再通过市政管网排入进站路污水处理厂处理达到一级A标准后通过专管外排至资江。 | 符合 |
| 3 | 按国家《大气污染防治行动计划》和邵阳市地方大气污染防控政策落实经开区能源结构调整，全面推广清洁能源；做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 | 项目车间采用天然气作为能源，符合“大气污染防治行动计划”要求。危废设置危废暂存间暂存并委托有资质的部门处置。 | 符合 |

通过与规划环评审查意见对比分析，项目占地符合规划，邵阳经济开发区对含电镀设施企业的限制要求说明，项目产业及规划用地性质符合邵阳经济开发区规划环评审查意见要求。

## 8.4厂区平面布置合理性分析

厂区分为生产区、办公区和配套辅助区，生产区设置2座生产厂房，厂房呈西南-东北走向，1#厂房位于厂区的北部临高新路，2#厂房位于厂区中部；办公区位于厂区西部，设置4层办公楼，临红旗渠；配套辅助区位于厂区东南部，设置垃圾间、污水处理站及空压间，临规划的爱莲池路。

外购钢材从1#厂房东面进入备料中心，占地面积4000m2，备料中心布置有钢板库及上料单元、切割单元、分拣单元、小件折弯单元、剪板单元、大件折弯单元以及型材下料单元等，再将各备料完成的工件通过台车进入各焊接线，整个焊接线呈L型，位于厂房中部，包括小件焊接岛、五大件组对、焊接线，合箱组对工作岛及合箱焊接工作岛，焊接完成形成货箱后，通过自行葫芦上挂进入货箱涂装线，涂装线占地面积4464平方米，位于厂房南部，布置有自动抛丸机、前处理线（预脱脂、脱脂、水洗1/纯水洗1、硅烷化、水洗2/纯水洗2、吹水）、涂装线（水分烘干、强冷室、喷粉线、粉末固化室、强冷室），再经自行葫芦进入厂房北部货箱部装线，与厂房西北部进出口进入的来料底盘和来料副梁总装形成自卸车，再经整车调试确认货箱升降功能，然后根据市场需求对需要套色、补漆的车辆驶入厂房东北部整车修补区进行补漆及烘干等，再往东进入精饰贴花，最终定量交付购车单位。

2#厂房尚未做详细规划，目前初步设想将2#厂房西南面设置为整车调试区，东北面设置为手工气保焊接区。

备料中心切割废气、焊接废气及涂装工序喷粉废气均通过配套的高效除尘设备处理做到车间内达标排放，自动抛丸废气、水分烘干废气、预处理槽液加热燃料废气、粉末固化废气、整车补漆喷漆废气及整车固化废气均分别处理后高出厂房3m外排，排气筒高度为18m。（厂房高15.35m）。

厂房内各生产工序均选用低噪声设备，同时采取减震、隔声措施，通过合理布局，将产生噪声较高的设备布置在远离敏感点的位置；涂装线前处理过程产生的废水通过每天定期排入自设的污水处理站，临爱莲池路市政污水管道外排进入进站路污水处理厂，影响较小，本项目通过严格落实本报告提出的环保措施后，项目的平面布置合理可行。

## 8.5“三线一单”符合性分析

“三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。

项目位于邵阳经济开发区，周边无水源保护区、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感点，不在生态保护红线范围内。

根据项目区域环境质量现状及历史监测结果表明：地表水、地下水、大气环境、声环境、土壤各监测因子监测期间基本能满足相应的环境功能，地表水红旗河总氮有所超标，但项目建成不往红旗河排放废水，项目污染物采用相应措施处理达标排放后经预测其外排污染物也未超过相应的质量标准要求。

项目位于城市开发区，区域天然气、自来水、电等均已接通，项目的建设不会使区域能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。

本项目所选工艺和设备均不属于淘汰落后工艺和设备，项目符合《邵阳经济开发区规划环境影响报告书》中产业环境准入条件清单要求。

# 9环境管理及监测计划

## 9.1环境管理

建设项目环境保护管理是指工程在施工期、营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减小到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。

### 9.1.1管理机构与人员

(1)环境管理机构组织

参照《建设项目环境保护设计规定》，本项目应设立环境保护管理机构，直接负责各项污染源控制和监督检查工作。

环境管理机构设置如下：

①环境保护领导机构：企业设环境保护领导小组，总经理任组长、安环科科长任副组长、各生产车间生产主任任成员。

②安环科：设置安环科，安环科是企业环保监督管理职能部门，应由一名科长具体负责环保工作，并设1-2名环境管理人员；

③环境监测：可委托有资质的监测单位为环境管理工作提供监测保证和服务。

### 9.1.2环境管理机构职责

环境管理机构负责项目营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责：

①负责监督检查有关环保法规、条例的贯彻执行情况，以及营运过程中各项环保规章制度的执行情况；

②监督各项污染控制措施的执行，污染事故防治条例的实施和污染治理设备运行效果的检查；

③负责制定企业的各项环境保护管理制度，编制企业的环境保护规划和计划；

④负责职工环境保护培训和环境保护宣传教育工作；

⑤负责调查处理污染投诉和污染事故，记录处理过程，编写调查处理报告；

⑥负责组织环境监测工作，建立环境监控档案；

⑦协助地方环保局进行生产过程的环境监督和管理；

⑧负责各种环境保护统计报表的填报工作。

### 9.1.3 营运期环境管理

(1)管理计划

①建立健全环境管理制度，严格执行环境管理制度；

②根据环境监测计划，对主要污染源和环境状况进行监测，发现问题应及时解决；

③对环保设施建立档案，定期检查与维护，保证其正常运行；

④对有关人员进行环保政策和相关知识的培训和教育，提高职工的环保意识和业务素质。

(2)管理方案

①加强对各环保治理设施的维护和检查，保证所排放的各项污染物达标；

②对各种固体废物要及时回收利用，生活垃圾及时由环卫部门统一处理；

③对各项排放的污染物进行监测，当发现超标时要及时查找原因，采取措施予以解决，防止污染事故发生。

### 9.1.4环境监控计划

为了及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源污染物的排放情况，建设单位应进行日常大气、噪声及水的监测，及时发现问题及时解决。车间内的监测应根据职业卫生相关要求进行监测。

本企业委托有资质的环境监测单位承担环境监测工作。

（1）污染源监测

① 大气污染源监测

监测点位：DA001；抛丸废气排气筒，监测项目为颗粒物；

监测点位：DA002；脱脂槽液加热废气排气筒，监测项目为颗粒物、氮氧化物、SO2；

监测点位：DA003，水分烘干废气排气筒，监测项目为颗粒物、氮氧化物、SO2；

监测点位：DA004，粉末固化废气排气筒，监测项目为颗粒物、氮氧化物、SO2、TVOCs；

监测点位：DA005，补漆废气排气筒，监测项目为TVOCs；

监测点位：DA006，喷漆后烘干废气排气筒，监测项目为颗粒物、氮氧化物、SO2、TVOCs。

监测点位：项目拟建地东北面上风向10m处、拟建地西南面下风向10m处，监测项目为：颗粒物、氮氧化物、SO2、TVOCs。

检测频次：一个季度一次。

测量取样及分析方法：按照《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》有关规定执行。

② 废水污染源监测

监测点位：厂区污水处理站进、出口设置测点，

监测项目：pH、SS、COD、NH3-N、石油类、总磷、总氮、LAS。

监测频次：每季监测一次。

测量取样及分析方法：按照《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》有关规定执行。

③ 噪声源监测

监测点位：四周厂界外1m处；

监测项目：等效连续A声级；

监测频次：每季度一次，每次监测2天，昼夜间均监测，全年共4次。

测量方法：选在无雨、风速小于5.5m/s的天气进行测量，传声器设置户外1m处，高度为1.2-1.5m。

监测仪器：HY105-2型积分声级计或其它声级计。

④ 地下水监测计划

监测点位：项目在拟建项目北面830m栗山村水井、拟建项目南面240m凤圆村水井和拟建项目西南面1900m财桥村水井设置3个监测水井。

监测时间和频次：每年枯水期监测一次。

监测项目：pH、耗氧量、阴离子表面活性剂、挥发酚类、苯、甲苯、氨氮、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐。

监测分析方法：按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）有关规定进行分析。

（2）环境质量监测

为了有效保护项目拟建厂址所在地区环境质量，跟踪了解项目拟建厂址所在区域的环境质量变化情况，需对项目营运期间所在区域的环境质量进行跟踪监测。该监测工作可委托资质单位进行。

① 大气环境质量监测计划

监测点布设：1#大元村安置房、2#西南面凤圆村居民点。

监测项目：TSP、氮氧化物、SO2、PM10、二甲苯、非甲烷总烃、TVOCS和。

监测时间和频次和监测采样及分析方法：按照《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》有关规定执行。

② 水环境质量监测计划

项目废水排入进站路污水处理厂处理后再排入资江，进站路污水处理厂已对资江进行质量现状监测，故不再重复监测。在红旗河设置1个监测断面。

监测点布设：红旗河（本项目雨水排放口下游200m处）。

监测项目：pH、SS、COD、NH3-N、总磷、总氮、石油类。

监测时间和频次：每年丰、平、枯水期采样监测一次。

采样及分析方法：按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《环境监测技术规范》规定方法进行。

### 9.1.5环境管理与监控建议

(1)环保管理工作是企业管理的一个重要组成部分，应建立严格的制度化管理，使环保工作做到有章可循。

(2)企业应设专项环保经费用于环保人员的业务培训和仪器购置，不断提高环保管理和监测水平，以保证和满足企业环保工作的要求。

(3)企业的环保经费要有一定的保证，用于环境治理和监测工作的开展，以保证良好的生产运行状况。

(4)环保机构应加强环保管理工作，抓好环境监测数据的统计与分析、建档等工作。

## 9.2污染排放清单及排污口规范化管理

### 9.2.1污染排放清单

项目污染排放清单见表9.2-1。

国家对生产经营过程中排放的废气、废水、噪声和固体废物的行为实行许可证管理，项目应按照《排污许可证管理暂行规定》申请领取排污许可证。

表9.2-1      污染物排放清单

| 污染类别 | 污染源 | 排气筒高度m | 污染物 | 污染物排放清单 | 排污口位置 | 拟采取的环保措施及主要运行参数 | 数量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a |  |  |  |  |
| 废 气 | 涂装车间 | 抛丸废气 | 18 | 颗粒物 | 0.73 | 1.10 | 自动抛丸设备 | 配备高效除尘装置（旋风除尘+沉流式滤芯除尘）18m高排气筒 | 1套 | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） |
|  |  | 脱脂槽液加热废气 | 18 | 颗粒物 | 1.0 | 0.080 | 脱脂间室体顶部 | 采用天然气作为燃料，经18m高排气筒直接排放 | 1套 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  |  |  |  | SO2 | 0.000009 | 0.56g/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NOx | 8.7 | 0.52 |  |  |  |  |
|  |  | 水分烘干燃料废气 | 18 | 颗粒物 | 1.0 | 0.080 | 水分烘干室 | 采用天然气作为燃料，经18m高排气筒直接排放 | 1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  |  |  | SO2 | 0.000009 | 0.56g/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NOx | 8.7 | 0.52 |  |  |  |  |
|  |  | 粉末固化废气 | 18 | TVOCS | 0.016 | 0.05 | 粉末固化室 | 燃料废气直接排放，挥发性有机物经二次燃烧后排放，排气筒高度为18m | 1套 | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 0.5 | 0.2 |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  |  |  | SO2 | 0.0000046 | 1.4g/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NOx | 4.4 | 1.3 |  |  |  |  |
|  | 整车补漆区 | 整车补漆废气 | 18 | TVOCS | 2.52 | 0.49 | 整车修补室 | 经两道玻璃纤维过滤毡及活性炭吸附装置处理后经18m高排气筒外排 | 1套 | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） |
|  |  | 整车烘干废气 | 18 | TVOCS | 0.60 | 0.09 | 整车烘干区 | 燃料废气直接排放，挥发性有机物经二次燃烧后排放，排气筒高度为18m | 1套 | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 0.16 | 0.080 |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  |  |  | SO2 | 0.000001 | 0.56g/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NOx | 1.38 | 0.52 |  |  |  |  |
|  | 备料中心 | 切割废气 | / | 颗粒物 | / | 2.437 | 三台切割机 | 多滤芯除尘 | 3台 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 焊接废气 | / | 颗粒物 | / | 3.55 | 58台 | 高效净化除尘装置 | 58台 |  |
|  | 涂装车间 | 喷粉废气 | / | 颗粒物 | / | 0.15 | 1套 | 大旋风+滤芯除尘 | 1套 |  |
| 废水 | 工艺废水 | 废水量 |  | 2018.42m3/d | 脱脂、硅烷化废水、车间地面清洁、员工如厕等 | 污水处理站（100m3/d）化学混凝法+生物接触氧化法 | 1套 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  |  | COD | 296.032 | 8.094 |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 13.972 | 0.382 |  |  |  |  |
|  |  | SS | 1.682 | 0.046 |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 3.216 | 0.088 |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 1.106 | 0.030 |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 | 0.780 | 0.021 |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 16.785 | 0.459 |  |  |  |  |
| 噪声 | 生产设备和运输车辆等 | dB(A) | ≤60 | 厂界 | 隔声、减震和消声 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） |
| 固体废物 | 危险废物（废切削液、废油、废油漆、稀释剂桶、废玻璃纤维过滤毡、废活性炭、漆渣、废报纸） | 34.15 | 生产车间 | 委托有资质的单位处置 | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  | 一般工业固废（废边角料、切割、焊接抛丸过程收集的粉尘以及过滤袋收集的废铁屑） | 3378.993 | 生产车间 | 外售给废旧资源回收利用单位回用 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001 |
|  | 污水处理站污泥 | 3.1 | 污水处理站 | 压滤后运送至邵阳市污泥处置中心 |  |  |
|  | 废包装袋 | 1.75 | 生产车间 | 委托环卫部门清运 | / | 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） |

### 9.2.2排污口设置及规范管理

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排污口必须按照“便于采样，便于计量监测，便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口公布图，本项目需规范的排污口是烟气治理排气筒、炉窑烟囱和废水总排口。

排放口图形标志见图9.2-1。

图9.2-1  排放口图形标志

## 9.3环保措施一览表

本项目环境保护措施见表9.3-1。

表9.3-1   环境保护措施一览表

| 序号 | 治理对象 | 主要内容 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理 | 污水处理站，采取化学混凝法+生物接触氧化法处理工艺 | 废水达标排放 |
| 2 | 废气治理 | 切割废气 | 配备高效除尘装置（多层滤芯） | 达标排放 |
|  |  | 焊接烟尘 | 配备高效除尘装置 |  |
|  |  | 喷粉废气 | 配备高效除尘装置（大旋风除尘+滤芯除尘） |  |
|  |  | 抛丸废气 | 配备高效除尘装置（旋风除尘+沉流式滤芯除尘）18m高排气筒 |  |
|  |  | 脱脂槽液加热废气 | 采用天然气作为燃料，经18m高排气筒直接排放 |  |
|  |  | 水分烘干废气 | 采用天然气作为燃料，经18m高排气筒直接排放 |  |
|  |  | 粉末固化废气 | 燃料废气直接排放，挥发性有机物经二次燃烧后排放，排气筒高度为18m |  |
|  |  | 补漆废气 | 经两道玻璃纤维过滤毡及活性炭吸附装置处理后经18m高排气筒外排 |  |
|  |  | 喷漆后烘干废气 | 燃料废气直接排放，挥发性有机物经二次燃烧后排放，排气筒高度为18m |  |
| 3 | 固废处置 | 固废贮存和堆放场所，危废收集“三防”暂存仓库，危废和一般固废委托处置 | 防止固废污染环境 |
| 4 | 噪声治理 | 设备房、基础减振、水泵、风机等隔声罩 | 厂界噪声达标 |
| 5 | 风险防范 | 围堰、事故池、消防废水收集池，车间可燃和有毒气体检测报警仪，危化仓库防腐处理 | 预防风险事故 |
| 6 | 绿化、水保和生态恢复 | 场地绿化、水土保持 |  |

10 评价结论

## 10.1 项目概况

为了加快推进项目建设进度，生产厂房内部使用功能在此次环评进行报备。三一专用汽车有限责任公司拟与外协厂家拟投资15200万元外购生产设备建设年产20000台自卸车项目。本项目为扩建项目，项目位于现有工程东南面，厂房总占地面积59219m2，将原已批的3个钢结构生产厂房功能合并为1#和2#两个厂房，1#厂房为原3#钢结构厂房，主要功能为通过市场外购钢板、型材等原材料进行剪板、切割、折弯、组对、焊接等形成自卸车货箱后，再经过涂装与三一专用汽车有限责任公司北区来料底盘、副梁进行组装形成整车自卸车产品；2#厂房将原1#、2#钢结构厂房合并，作为联合厂房，主要用于整车调试和供应商结构件焊接用；本项目主要建设内容为建设备料中心区、五大件组对焊接线、合箱组对焊接线、货箱涂装线、货箱部装线、上装总装线以及整车调试区、整车修补区等。项目计划于2020年2月开始厂房内部建设，2020年12月竣工。

## 10.2 环境质量现状调查评价

### 10.2.1环境空气质量现状

根据2018年“市化工厂”常规监测点位监测数据，环境空气中的PM10、SO2、CO、O3和NO2均达标，仅PM2.5出现超标情况，PM2.5最大超标倍数为1.89，超标率为15.6%。造成超标的原因主要是由于工业园正在大力开发建设，施工场地扬尘和汽车扬尘所致，应加强园区施工场地和运输车辆管理，及时洒水降尘

根据引用的监测资料表明，项目所在地环境空气中TVOC的检测结果符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的空气质量浓度参考限值要求。

### 10.2.2 水环境质量现状

根据监测结果，监测期间红旗河各监测断面中总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值，Pi值为2.39-2.56，其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值要求，造成红旗河总氮超标的原因主要是经开区污水处理厂和河流沿线配套污水管网未建好，河流沿线居民的生活废水排入河流所致。

### 10.2.3地下水环境质量现状

根据现状监测数据，各点位处各监测项目均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

### 10.2.4声环境质量现状

从声环境质量现状监测数据可见，各监测点昼夜间噪声值均未超标，均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、3类或4a类标准要求。

### 10.2.5 土壤环境质量现状

项目所在地三处监测点各项监测因子均能够满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地中的筛选值。

## 10.3 环境影响分析

### 10.3.1 水环境影响分析结论

项目营运期生产废水及生活污水均通过自设的污水处理站处理达标后排入爱莲池路市政污水管道，再进入邵阳市进站路污水处理厂处理达标后排放；

### 10.3.2 大气环境影响分析结论

本项目营运期产生的废气主要为备料线切割过程产生的粉尘、备料线去毛刺过程产生的粉尘、焊接线焊接烟气、涂装车间抛丸过程产生的粉尘、涂装车间烘干过程产生的燃料废、涂装车间喷粉过程产生的粉尘、涂装车间固化过程产生的燃料废气及挥发性有机物、整车修补区喷漆、烘干过程产生的挥发性有机物及燃料废气。根据项目有组织排放预测结果、无组织排放预测结果可知，本项目外排废气均能够满足相应的排放标准要求，同时项目各污染物废气最大落地浓度占标率均低于10%。因此，本项目产生的废气在正常排放的情况下，对周围环境的影响较小。

### 10.3.3地下水环境影响分析结论

本项目对地下水的潜在污染途经主要是排水或泄漏污水渗入地下，其次是地面堆放的物料、废物等，经雨水淋溶渗入地下。

项目运行后，定期对储存库房地面等环节进行检漏工作，确保各防渗漏措施运行的长期性、稳定性和可靠性。

项目建设过程中统一采用采用市政管网排水，封闭性好，渗透系数小；企业物料堆场杜绝露天堆放，堆场地面采用防渗地面，由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内各种原因的产生的废水的下渗现象，并能做到及时处置产生的污水，避免污染地下水，因此项目对区域地下水环境产生影响较小。

### 10.3.4 声环境影响分析结论

本项目投产后，噪声源来自各生产线厂房，会增加局部地域的噪声值，场内整体看没有太大的噪声源，营运期的噪声在采取相应的降噪措施后，对外环境影响很小，预测表明，各设备噪声在采取降噪措施后，各发声建筑经距离的衰减，到达厂界处可降至55dB(A)以下，满足厂界噪声3类标准，对周边环境影响较小。

### 10.3.5固体废物影响分析

本工程产生的所有固废均得到了妥善的处理和应用，采取本评价提出的固体废物处理办法，对固体废物全部按国家要求进行了处理处置，且不长期堆放，固体废物处理处置率达到100%，因此，对外环境不会产生明显的不良影响。

### 10.3.6环境风险分析结论

项目在运营期认真落实并严格执行本报告书中关于风险防范等方面的措施，并加强风险管理，杜绝违章操作，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度和应急救援预案，严格执行并遵守风险管理制度和安全生产操作规程，可以使本项目的环境风险值大大降低，使本项目的环境风险达到可接受水平，在此前提下，本项目运营从环境风险角度分析，具备可行性。

## 10.4公众参与四性分析

本项目建设方于2019年5月24日在邵阳市红网论坛上进行了网络公示，网址：https://bbs.rednet.cn/thread-48056680-1-1.html；公示时间2019年5月24日至2019年6月2日，公示项目基本情况并发布公众意见表；项目环评报告初稿编制完成后于2019年6月3日在项目拟建地周边进行了现场公示，粘贴公告，公示期限：2019年6月3日至2019年6月12日；于2019年6月3日在环评爱好者上进行了网络公示，并公示了报告简本和公众意见表，公示网址：https://bbs.rednet.cn/thread-48056680-1-1.html，公示期限：2019年6月3日至2019年6月14日；于2019年6月7日在邵阳城市报（国内统一刊号CN43-0043/04）总第2222期第07版第一次刊登了本项目环境影响评价公示的有关内容，公示期为2019年6月7日-2019年6月20日；于2019年6月11日在邵阳城市报（国内统一刊号CN43-0043/04）总第2223期第07版第二次刊登了本项目环境影响评价公示的有关内容，公示期为2019年6月11日-2019年6月24日。至公示期止，未收到任何与项目相关的反馈意见。可以看出，项目建设得到当地公众的普遍支持。 
   （1）众参与程序的合法性
    在本项目环境影响报告书编制过程中，建设单位应严格按照《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）要求进行公示和公参调查工作。上述现场公示、报纸公示、网络公示调查均符合相关要求。
    （2）公众参与形式的有效性
    项目环评信息通过张贴公告、网络、报纸公示等形式发布，调查区域2.5km范围内居民均可填写并提交建设项目环境影响评价公众意见表。因此，本项目公众参与调查具有有效性。
    （3）公众参与调查对象的代表性
    本项目公众参与调查区域涵盖项目评价区域所有公众。由此可知，本项目公众参与调查具有代表性。
    （4）公众参与调查结果的真实性
    本次环评公众参与经采取布告张贴、网站公示、报纸公示所获得的调查分析结果均为真实的，不存在造假、故意掩盖等行为。并且，本次公众参与调查的整个过程是真实的。因此，本项目公众参与调查具有真实性。
    综上所述，本次环评的公众参与工作具有四性，即合法性、有效性、代表性和真实性。

## 10.5环境经济损益分析

本项目环境保护设施的建设虽然在经济效益上体现为负效益，但不会影响企业产品的市场竞争力，在企业可承受范围内，且建设单位拟采取的环保措施能够取得良好的治理效果，很好地保护周围环境，做到了以较少的环保投资取得较大的环境效益，其环境效益、环境经济效益和社会效益显著。综合对本项目环境、经济和社会效益的分析可知，项目的综合效益较为显著，从环境经济方面来看，项目建设是可行的。

## 10.6评价结论

本项目为整车制造项目，符合国家及地方产业政策要求，符合当地产业发展规划；厂址位于邵阳市经济开发区用地范围内，项目占地为规划的二类工业用地，符合邵阳经济开发区土地利用规划，项目各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求。社会效益、经济效益较好。项目在采取有效的事故防范，减缓措施的前提下，项目环境风险水平可以接受。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

图2.1-1 现有工程平面布置图

图2.1-2  现有工程工艺流程图

气浮+三级过滤+压滤+沉淀后

涂装废水

二级沉淀+三级隔油

★3

资江

总排口

★1

园区污水

处理厂

★2

厂区污水

处理站

化粪池

生活污水

清洗废水

含油废水

图2.1-3   工程废水走向图

钢板、型材

总装线

货箱涂装线

焊接线

备料线

组装底盘、副梁及其他自卸车零配件

抛丸、脱脂、水洗、硅烷、水洗、烘干、喷粉、固化强冷

满焊、点焊、组对、拼焊、补焊、合箱

折弯、剪板、分拣、切割、去毛刺

整箱涂装件

自卸车成品

整箱成品焊接件

货箱前后板、左右侧板、底板、顶板、左右侧梁、U型梁

图2.4-1  项目总体工艺流程图

卸料

N

剪板

折弯

缓存

钻孔

缓存

N、S

N

N、S、W

缓存

N

N、G、S

缓存

缓存

折弯

大件

大件

大、小件

切割

分拣

钢板

小件

N、S

N、S

缓存

分拣

N、S

二次分拣

缓存

去毛刺

N、G、S

图例：

G：废气

N：噪声

W：废水

S：固废

折弯

N

缓存

N、G、S

N

型材

卸料

切割

缓存

图2.4-2 项目备料中心工艺流程及产污节点图

G、S

G、S、N

S、N

小件焊接

合箱焊接、打磨

进入涂装工序

合箱组对

图例：

G：废气

N：噪声

S：固废

G、S、N

备料中心来料

五大件组对、焊接

图2.4-3 项目焊接线工艺流程及产污节点图

下挂

强冷

固化

喷粉

水分强冷

水分烘干

吹水

纯水洗2

水洗2

硅烷

上挂

自动抛丸

人工清理

预脱脂

脱脂

水洗1

纯水洗1

N、G、S

S

W

W

W

W

W

W

W

W、G、N

N

G

G

N

进入装配工段

货箱箱体

图例：

G：废气

N：噪声

W：废水

S：固废

图2.4-4 项目涂装车间工艺流程及产污节点图

货箱起吊

篷布装配

串联钢丝绳

滑车滚轮装配

货箱上线

涂装后货箱

副梁

阀与管路装配

油缸装配

副梁上线

下线

线束连接

液压管路装配

篷布油管装配

油缸支座装配

货箱合装

覆盖件装配

翻转支座装配

副梁合装

自卸车底盘

调试

整个总装线产生的污染物主要为噪声和固废。

图2.4-5 项目总装车间工艺流程及产污节点图

S

S

G、N

G、S

自卸车

精饰贴花/下屏蔽干

整车烘干

补喷漆/套色

擦拭、屏蔽

图例：

G：废气

N：噪声

S：固废

定量交付

图2.4-6 项目整车修补车间工艺流程及产污节点图

图5.1-1项目污水处理站工艺流程图